## Slide 1: Modo Operacional del Junos CLI
Notes: To review

## Slide 2: Interactuando con Junos OS
Describir los métodos de administración de Junos OS y los modos de operación

## Slide 3: Introducción al Sistema Operativo Junos
Opciones de Interfaz de Usuario Comunes
  Junos CLl
  Shell de comandos basado en texto.
  Accesible mediante el puerto de consola utilizando un programa de emulación de terminal
    Utiliza RJ-45 RS-232 @ 9600 bps, 8/1/N (no configurable)
  En dispositivos Junos virtualizados como vSRX y vMX, accesible mediante la consola virtual del hipervisor
  Una segunda opción para acceder a la CLI es a través de la red (en banda) utilizando protocolos de acceso como Telnet o SSH.
    Requieren la configuración de un puerto de red y el protocolo de acceso.
    Muchas plataformas que ejecutan Junos OS también ofrecen un puerto Ethernet de administración dedicado. Este puerto de gestión proporciona acceso OoB..
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 4: Introducción al Sistema Operativo Junos
Opciones comunes de Interfaz de usuario
  J-Web
    GUI basada en Web
    Accesible mediante un explorador HTTP o HTTPS
    Permite editar directamente la configuración del sistema como un archivo de texto
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 5: Introducción al Sistema Operativo Junos
Interfaz J-Web
  J-Web es una GUI basada en web a la que puede acceder mediante HTTP o HTTPS.
  Proporciona asistentes de configuración rápida para simplificar las tareas de configuración más comunes.
  Para configuraciones más complicadas, la GUI de J-Web le permite editar directamente el archivo de configuración de texto del sistema.
  La GUI de J-Web está instalada y habilitada de manera predeterminada en la mayoría de las plataformas que ejecutan Junos OS.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 6: Introducción al Sistema Operativo Junos
Iniciando sesión
  Junos OS requiere un nombre de usuario y password para acceder.
  Cuando se inicia sesión con un usuario no-root, automáticamente nos ingresa a la CLI
  Todas las plataformas Junos OS tienen únicamente por defecto el usuario root, sin ningún password.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 7: Introducción al Sistema Operativo Junos
Iniciando sesión
  En un dispositivo con las configuraciones de fabrica, en lugar del hostname nos despliega: Amnesiac .
  El usuario root tiene completo control sobre el sistema
  Cuando nos logeamos con root, nos coloca en la shell de UNIX, para movernos al CLI, usamos el comando cli
  Cuando salimos del CLI, regresamos al shell UNIX.
  Adicionalmente debemos usar exit para salir por completo
  El usuario y password de los laboratorios es lab/lab123
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Aquí podemos correr comandos de Unix, como:
ls
pwd
top
cat
Etcetera…

## Slide 8: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modos de CLI
  Existen dos modos de CLI en Junos OS:
    Modo Operacional (operational mode)
    Modo de Configuración (configuration mode)
Modo Operacional
  Se utiliza para monitorear y hace troubleshooting. Comandos como monitor, ping, show, test, y traceroute permiten desplegar información y probar conectividad de la red.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
El carácter > identifica el modo operacional

## Slide 9: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modo de Configuración
  En este modo podemos configurar todas las propiedades del Junos OS, incluyendo interfaces, protocolos, accesos de usuarios, así como muchas otras propiedades del hardware.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
El carácter # identifica el modo de configuración

## Slide 10: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ayuda Sensitiva al Contexto (Contexto-Sensitive)
  Teclear ? en cualquier parte de la línea de comandos para obtener ayuda
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 11: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ayuda Sensitiva al Contexto (Contexto-Sensitive)
  Teclear ? al final o en medio de un comando para obtener ayuda
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 12: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comando de Ayuda
  El comando help también se puede utilizar para obtener ayuda
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 13: Introducción al Sistema Operativo Junos
help topic
  Indica la forma de usar la instrucción
  El siguiente ejemplo muestra la información recibida al configurar una dirección de red
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 14: Introducción al Sistema Operativo Junos
help reference
  El comando help reference despliega la información resumida del la sentencia de configuración referenciada.
  En este ejemplo, se busca información de la dirección de red
  El comando help referencie despliega una lista completa de las opciones de configuración relacionadas junto con otros detalles específicos de la sentencia de configuración referenciada.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 15: Introducción al Sistema Operativo Junos
help apropos
  El comando help apropos despliega en contexto (típicamente comandos set) que referencia a la variable especificada
  El siguiente es un ejemplo del comando help apropos
  El comando help apropos solo muestra contextos que son relevantes para el nivel de jerarquía de configuración en el que se encuentra actualmente. En otras palabras, si ingresó el comando de ejemplo que se muestra, en el nivel de jerarquía [edit] verá todas las referencias posibles en lugar de solo aquellas que son aplicables al nivel de jerarquía [edit system archival configuration].
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 16: Introducción al Sistema Operativo Junos
Completación de comandos con la barra espaciadora
  Utilice la Barra Espaciadora para completar comandos.
  Si el comando es ambiguo, nos muestra los posibles completaciones.
  La completación de comandos se puede desactivar en una sesión individual de usuario.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 17: Introducción al Sistema Operativo Junos
Completacion con Tab de comandos y variables
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 18: Introducción al Sistema Operativo Junos
Editando la línea de comandos
  Se puede utilizar combinaciones de teclas para editar caracteres especificos o palabras en la línea de comandos
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Junos OS por defecto utiliza terminal VT100. Este tipo de terminal permite el uso de las flechas del teclado sin ninguna configuración adicional.

## Slide 19: Introducción al Sistema Operativo Junos
Secuencia de comandos soportada
  Ctrl+f: Mueve el cursor un carácter hacia la derecha
  Ctrl+e: Mueve el cursor al final de la línea de comando
  Del y Backspace: Borra el carácter antes del cursor
  Ctrl+d: Elimina el carácter sobre el cursor
  Ctrl+k: Elimina desde el cursor hasta el final de la línea
  Ctrl+u: elimina todos los caracteres y niega el comando actual
  Ctrl+w: Elimina la palabra completa a la izquierda del cursor
  Ctrl+z: Redibuja la línea actual
  Ctrl+p, Ctrl+n: Repite el comando anterior y siguiente en el historial de comandos. respectivamente
  Esc+d: Elimina la palabra a la derecha
  Esc+b: Mueve el cursor hacia atrás una palabra sin borrar
  Esc+f: Mueve el cursor hacia adelante una palabra sin borrar
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Cuando se utiliza la tecla Esc, se debe liberar y volver a presionar cada vez. Esto difiere de la tecla Ctrl, la cual puede mantenerse para múltiples ocurrencias.

## Slide 20: Introducción al Sistema Operativo Junos
Utilizando (|) Pipe
  Se puede utilizer | (pipe) para filtrar o manipular la salida de los comandos
  compare (filename l rollback n): disponible en el modo de configuración usando solo el comando show. Compara los cambios de configuración con otro archivo de configuración.
  count: Muestra el número de líneas en la salida.
  display set: muestra la salida en formato NETCONF/XML.
  | (pipe) | Junos OS | Juniper Networks
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 21: Introducción al Sistema Operativo Junos
CLI en modo Operacional
  Jerarquia de comandos
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 22: Introducción al Sistema Operativo Junos
CLI en modo Operacional
  Capacidades principles del modo operacional
    Ingresar al modo de configuracion
    Controlar el entorno de CLI
    Salir del CLI
    Monitorear y troubleshooting
        clear
        monitor
        mtrace
        ping
        show
        test
      Traceroute
    Copiar archivos
    Reiniciar procesos de software
    Realizar operaciones a nivel de sistema
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Algunos comandos del modo operacional:
show route
show route forwarding-table
show system processes extensive  prestado de top
start shell