## Slide 1: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Revisado agosto-2022

## Slide 2: Vista General del modo de Configuración
Utilizar el modo de configuración del Junos CLI

## Slide 3: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Activa versus Configuración Candidata
  A diferencia de otros fabricantes, la configuración de Junos OS no toma efecto de forma inmediata.
    Modelo de configuración por lotes
    Se deben confirmar (commit) los cambios en la configuración.
  Este diseño permite agrupar y aplicar múltiples cambios de configuración a la configuración en ejecución de forma conjunta.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: A diferencia del software de otros proveedores, los cambios de configuración realizados en Junos OS no surten efecto de inmediato. Esta característica de diseño le permite agrupar y aplicar varios cambios de configuración a la configuración en ejecución como una sola unidad. El Junos CLl presenta el modo de configuración con dos tipos de configuración Configuración activa y Configuración candidata. Haga clic en cada tipo de configuración para obtener más información.

## Slide 4: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Activa versus Configuración Candidata
  A diferencia de otros fabricantes, la configuración de Junos OS no toma efecto de forma inmediata.
  Este diseño permite agrupar y aplicar múltiples cambios de configuración a la configuración en ejecución de forma conjunta.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 5: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Activa
  La configuración activa es la configuración actualmente operativa en el sistema y es la configuración que el sistema carga durante la secuencia de arranque.
  Este concepto es análogo tanto a la configuración en ejecución (running configuration) y la configuración de inicio (startup configuration) en el software de otros proveedores.
Configuración candidata
  La configuración candidata es una configuración temporal que posiblemente se convierta en la configuración activa.
  Cuando configura un dispositivo que ejecuta Junos OS, el software crea una configuración candidata y la completa inicialmente con la configuración activa que se ejecuta en ese dispositivo.
  A continuación, modifica la configuración del candidato. Una vez satisfecho con sus modificaciones, puede confirmar los cambios. Esta acción hace que la configuración candidata se convierta en la configuración activa.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 6: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general: La vida de un archivo de configuración
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Configuración candidata
Configuración activa
Carga
Configuración candidata
Chequeo CLI
Configuración Verificada
Configuración activa
Commit Confirmado
Notes: El comando configure hace que se cree una configuración candidata y se complete con el contenido de la configuración activa. A continuación, puede modificar la configuración candidata con sus cambios.
Para que una configuración candidata surta efecto, debe confirmar los cambios. En este momento, Junos OS verifica la configuración candidata para verificar la sintaxis adecuada y la instala como la configuración activa. Si la sintaxis no es correcta, un mensaje de error indica la ubicación del error y el software no activa ninguna parte de la configuración. Debe corregir los errores antes de volver a confirmar la configuración.

## Slide 7: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general: La vida de un archivo de configuración
  Junos OS mantiene la configuración histórica de un máximo de 50 previas configuraciones activas.
  rollback 0 – configuración activa actual
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Configuración candidata
Configuración activa
Notes: Puede recuperar fácilmente configuraciones anteriores mediante del comando roolback n
Junos OS mantiene un historial de configuración mediante el almacenamiento de configuraciones previamente activas.
El software guarda un máximo de 50 configuraciones. Este número incluye la configuración activa actual, que también se conoce como rollback 0, y hasta 49 configuraciones activas anteriormente.
Si realiza una operación de rollback, tenga en cuenta que la configuración relacionada no se activa hasta que emite una comando commit.
Cuando emite una commit y existen 50 configuraciones de reversión, el software elimina la última configuración de rollback, la numero 49. Estos conceptos se tratarán con más detalle más adelante en este curso.

## Slide 8: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Puede ingresar al modo de configuración emitiendo el comando configure desde el modo operativo de CLl.
  Si ingresa al modo de configuración mientras otro usuario también está en el modo de configuración, un mensaje indica quién es el usuario y qué parte de la configuración está viendo o editando el usuario.
  En el modo de configuración, el indicador Cambia del símbolo mayor que (>) del modo operativo al signo de numeral (#), precedido por el nombre del usuario y el nombre del dispositivo.
  La parte del mensaje entre corchetes, como [edit], es un banner que indica que está en modo de configuración y especifica su ubicación dentro de la jerarquía de configuración.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 9: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Por default, varios usuarios (hasta 32) pueden ingresar al modo de configuración y realizar cambios.
    Todos los cambios realizados por todos los usuarios son visibles para cualquiera editando la configuración.
    Si cualquiera de los usuarios editando la configuración emite un comando commit, todos los cambios son verificados y activados.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: De forma predeterminada, varios usuarios pueden ingresar al modo de configuración y realizar cambios. Utilice el comando configure exclusive para permitir que solo un usuario edite la configuración. Los cambios no confirmados siempre se descartan cuando utiliza el comando configure exclusive. Por el contrario, los cambios no confirmados se conservan cuando utiliza el comando de configuración estándar.

## Slide 10: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Se utiliza el comando configure exclusive para excluir a otros usuarios de editar la configuración
  Cualquier cambio sin commit, son descartados cuando el usuario sale.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: De forma predeterminada, varios usuarios pueden ingresar al modo de configuración y realizar cambios. Utilice el comando configure exclusive para permitir que solo un usuario edite la configuración. Los cambios no confirmados siempre se descartan cuando utiliza el comando configure exclusive. Por el contrario, los cambios no confirmados se conservan cuando utiliza el comando de configuración estándar.

## Slide 11: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Adicionalmente a los comandos configure y configure exclusive, también están los comandos configure private, configure batch, y configure dynamic para personalizar la forma los cambios de configuración son manejados por Junos OS.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 12: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  El comando configure private permite a los usuarios editar copias privadas de configuraciones candidatas concurrentes
  Cuando un usuario envía un commit, los cambios en su configuración privada se fusionan con la configuración global
  Para hacer commit debe estar en el top de la jerarquia de configuración
  Cuando un usuario privado envía el comando rollback 0, el software descarta únicamente sus cambios
  Cualquier cambio sin commit, son descartados cuando el usuario sale.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Ingresar al modo de configuración mediante el comando configure private permite que varios usuarios editen la configuración mientras confirman solo sus cambios privados. Debe emitir un comando de commit desde la jerarquía [editar]. Si los usuarios privados emiten un comando de rollback 0, el software descarta solo sus cambios.
Cuando un usuario está en modo privado, otros usuarios deben ingresar al modo privado o usar la configuración exclusiva para convertirse en el maestro, o no pueden modificar la configuración candidata. Salir de la configuración privada sin confirmar los cambios da como resultado la pérdida de cualquier modificación realizada en la configuración del candidato privado.

## Slide 13: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Si dos usuarios están en modo privado y realizan cambios en conflicto, el commit del primer usuario es exitoso, pero el segundo recibe un warning.
  El segundo usuario debe enviar otro commit para activar sus cambios.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Si dos usuarios están en modo privado y ambos hacen el mismo cambio, por ejemplo. El usuario 1 cambia el nombre de host del sistema a manzanas mientras que el usuario 2 establece el nombre de host a naranjas, la segunda confirmación fallará con un mensaje de error para evitar conflictos de configuración. El software aplica los cambios del segundo usuario si el Usuario 2 emite un segundo comando de confirmación.
Cuando la agrupación de chasis está en vigor, el comando de configuración privada está automatizado. En algunos otros entornos, es posible que desee solicitar a los usuarios que utilicen solo configure private. Al crear cuentas de usuario, es posible limitar los comandos disponibles para los usuarios a través de las propiedades asignadas.
Si un usuario está en modo de configuración y ha alterado la configuración candidata, otros usuarios no pueden ingresar al modo de configuración usando las opciones exclusivas o privadas. Los cambios realizados por el primer usuario deben confirmarse o cancelarse antes de que cualquier otro usuario ingrese al modo de configuración con las opciones exclusivas o privadas.

## Slide 14: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Cuando se tiene clúster de chasis, el comando configure private es automático.
  Algunas veces se requiere que un usuario solo pueda usar configure private, eso se puede configurar al crear la cuenta de usuario.
  Si un usuario esta en modo configuración y ha alterado la configuración candidata, otro usuario no puede entrar en modo configuración exclusiva ni privada.
  Los cambios del primer usuario deben ser confirmados por commit o cancelados previo a que otro usuario pueda entrar en modo exclusivo o privado..
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Un clúster de chasis proporciona alta disponibilidad en los dispositivos de la serie SRX donde dos dispositivos funcionan como un solo dispositivo. El clúster de chasis incluye la sincronización de archivos de configuración y los estados de sesión de tiempo de ejecución dinámico entre los dispositivos de la serie SRX, que forman parte de la configuración del clúster de chasis.

## Slide 15: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Hay dos modos de configuración adicionales: por batch y dinámico
  El comando configure batch se usa para ingresar al modo de configuración batch donde las operaciones de confirmación se ejecutan en lotes.
    Los lotes son priorizados por el servidor de commit en función de la prioridad del lote
    Cuando se completa un commit por lotes, el siguiente conjunto de cambios de configuración se agrega y se carga en la cola de lotes.
    Los lotes se crean hasta que no quedan entradas de confirmación en el directorio de la cola
    Las confirmaciones por lotes ahorran tiempo y recursos del sistema al realizar varias modificaciones de configuración pequeñas en una sola operación de confirmación
    Las propiedades del servidor de confirmación se pueden configurar en el nivel de jerarquía [edit system commit server]
  El comando configure dynamic se usa para configurar políticas de enrutamiento y ciertos objetos de política de enrutamiento en una base de datos dinámica que no está sujeto a la misma verificación requerida en la base de datos de configuración estándar
    Como resultado, el tiempo que lleva confirmar los cambios es mucho más corto.
    Luego puede hacer referencia a estas políticas y objetos de políticas en las políticas de enrutamiento que configure en la base de datos estándar.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 16: Introducción al Sistema Operativo Junos
Jerarquia de las directivas de configuración
  El modo de configuración, utiliza comandos que afectan la jerarquía de configuración.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: En el modo de configuración, ingresa comandos que afectan la jerarquía de declaraciones.
La jerarquía de declaraciones almacena información de configuración y es independiente de la jerarquía de comandos del modo operativo CLI. Los comandos disponibles en el modo de configuración también son independientes de los comandos disponibles en el modo operativo.
Por ejemplo, el modo operativo CLI incluye un comando show para mostrar información operativa específica, mientras que el modo de configuración CLI proporciona un comando show para mostrar la jerarquía de declaraciones. Los dos comandos son independientes entre sí.
El software organiza la jerarquía de declaraciones en una estructura de árbol similar a las carpetas de Windows o los directorios de UNIX, agrupando la información relacionada en una rama particular del árbol.

## Slide 17: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your understanding
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 18: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your understanding
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 19: Jerarquía de Configuración de Junos OS
Navegar a través de la jerarquía de configuración de Junos OS

## Slide 20: Introducción al Sistema Operativo Junos
Jerarquía de declaraciones de configuración
  En el modo de configuración, usted ingresa comandos que modifican la configuración del dispositivo.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: En el modo de configuración, ingresa comandos que modifican la configuración del dispositivo. La configuración del dispositivo es una jerarquía estructurada. No se aceptan los comandos o configuraciones ingresados en el lugar incorrecto de la jerarquía. Parte del aprendizaje de Junos OS es aprender la jerarquía de configuración. La jerarquía de configuración de Junos OS es diferente e independiente de la jerarquía del modo operativo de Junos OS.
Por ejemplo, el modo operativo CLI incluye un comando show para mostrar información operativa específica, mientras que el modo de configuración CLI proporciona un comando show para mostrar la jerarquía de declaraciones. Los dos comandos son independientes entre sí.
El software organiza la jerarquía de declaraciones en una estructura de árbol similar a las carpetas de Windows o los directorios de UNIX, agrupando la información relacionada en una rama particular del árbol.

## Slide 21: Introducción al Sistema Operativo Junos
El archivo de Configuración es Jerarquico
  Los comandos CLI se envían sin los corchetes o llaves {}
    El resultado es un archivo de configuración, completado con corchetes o llaves {}
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Utilice los comandos set en el modo de configuración CLI para modificar la configuración candidata. Utilice el comando show para mostrar la configuración candidata. Ambos comandos son relativos a la jerarquía de configuración actual. mostrado por el aviso [edit].
Los archivos de configuración utilizan corchetes y sangría para mostrar visualmente la estructura jerárquica de la configuración. Las instrucciones de terminación (u hojas) en la jerarquía de configuración se muestran con un punto y coma al final. No ingresa ni las llaves ni los puntos y comas como parte del comando set.

## Slide 22: Introducción al Sistema Operativo Junos
Moviendose entre niveles
  Los siguientes comandos son usados para moverse entre los la jerarquia de configuración
    edit
    up
    up n
    top
    exit
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 23: Introducción al Sistema Operativo Junos
edit
  El comando de edit funciona como un comando de cambio de directorio.
  Utilice el comando edit para especificar el nivel de jerarquía deseado y para moverse hacia abajo a través de una directiva de configuración existente o para crear una jerarquía y bajar a ese nivel. Después de emitir un comando de edición, el banner del modo de configuración cambia para indicar su nivel actual en la jerarquía.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 24: Introducción al Sistema Operativo Junos
up
  El comando up se utiliza para moverse un nivel hacia arriba de la posición actual en la jerarquía.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 25: Introducción al Sistema Operativo Junos
up n
  Para moverse mas de un nivel de la posición actual dentro del la jerarquía, puede agregar el valor opcional de n al comando up, donde n es el numero de niveles. Si hay menos niveles de los especificados, la posición se mueve al nivel superior.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 26: Introducción al Sistema Operativo Junos
top
  Utilice el comando top para moverse rápidamente hasta el nivel superior de la jerarquía de configuración.
  Puede combinar top con edit para moverse rápidamente por la jerarquía, o junto con show para desplegar detalles de otra rama de la jerarquía.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 27: Introducción al Sistema Operativo Junos
exit
  Utilice el comando exit para regresar al usuario al mas reciente nivel superior en la jerarquía
  Al enviar exit en el nivel superior de la jerarquía se sale del modo de configuración y entra al modo operacional
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 28: Introducción al Sistema Operativo Junos
exit
  El comando exit-configuration-mode desde cualquier parte de la jerarquía, también permite salir del modo de configuración.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 29: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your understanding
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 30: Personalizando la configuración de los dispositivos Juniper
Modificar la configuración de un dispositivo Juniper

## Slide 31: Introducción al Sistema Operativo Junos
Agregando elementos de configuración
  Utilize el comando set para agregar elementos de configuración
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Servicio FTP agregado
Notes: Utilice el comando set para modificar la configuración candidata.
El ejemplo muestra como utilizar el comando set para agregar en servicio ftp a través del CLI

## Slide 32: Introducción al Sistema Operativo Junos
Eliminando elementos de configuración
  Utilice el comando delete para eliminar un elemento de configuración
    Esto elimina todo lo que este hacia abajo en la jerarquía.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Servicio telnet eliminado
Notes: Utilice el comando de eliminación del modo de configuración para eliminar declaraciones que agregó previamente a la configuración con un comando set. Este comando elimina la declaración y todas sus declaraciones e identificadores subordinados. Eliminar una declaración o un identificador desconfigura efectivamente la funcionalidad asociada con esa declaración o identificador, devolviendo esa funcionalidad a su condición predeterminada. Considere usar la función de eliminación comodín cuando eliminar declaraciones individuales es demasiado arduo y eliminar una subjerarquía de configuración completa carece de la granularidad que necesita. El ejemplo muestra una sintaxis de muestra para una eliminación comodín.

## Slide 33: Introducción al Sistema Operativo Junos
Eliminando elementos de configuración
  Utilice el comando delete para eliminar un elemento de configuración
    Puede utilizar * como un wildcard para eliminar varios elementos al mismo tiempo.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Utilice el comando de eliminación del modo de configuración para eliminar declaraciones que agregó previamente a la configuración con un comando set. Este comando elimina la declaración y todas sus declaraciones e identificadores subordinados. Eliminar una declaración o un identificador desconfigura efectivamente la funcionalidad asociada con esa declaración o identificador, devolviendo esa funcionalidad a su condición predeterminada. Considere usar la función de eliminación comodín cuando eliminar declaraciones individuales es demasiado arduo y eliminar una subjerarquía de configuración completa carece de la granularidad que necesita. El ejemplo muestra una sintaxis de muestra para una eliminación comodín.

## Slide 34: Introducción al Sistema Operativo Junos
Eliminando elementos de configuración
  El comando de deactivate hace que se ignore una porción de la configuración mientras se mantiene la configuración original
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Adicionalmente a la eliminación de los elementos de configuración, tambien considere el uso del comando deactivate, el cual causa que una porción específica de la jerarquia de configuraión sea ignorada, mientras se retiene la configuración original.

## Slide 35: Introducción al Sistema Operativo Junos
Eliminando elementos de configuración
  Utilice el comando de activate para que la configuración tome efecto nuevamente.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Ingrese el comando activate para que la configuración tome efecto nuevamente.

## Slide 36: Introducción al Sistema Operativo Junos
Refresh you undersanding
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Ingrese el comando activate para que la configuración tome efecto nuevamente.

## Slide 37: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificando la configuración candidata
  Utilice el comando show en modo de configuración para desplegar la configuración candidata
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Es posible mostrar solo una la porción de interés desde la raíz de la jerarquía
Indentacion, corchetes y punto y coma
El mismo formato se utiliza al crear y grabar la configuración en un archivo ASCII.
… o utilice edit para parquearse en un nivel especifico de la jerarquía
Notes: Puede utilizar el comando “show" del modo de configuración para mostrar la configuración candidata. Este comando muestra la configuración en el nivel de jerarquía actual o en el nivel especificado por debajo de la ubicación actual.
El comando show tiene esta sintaxis: "show statement-path". Al mostrar la configuración, la CLI indenta cada nivel de jerarquía subordinado, inserta corchetes para indicar el comienzo y el final de cada nivel de jerarquía y coloca un punto y coma al final de las declaraciones que se encuentran en el nivel más bajo de la jerarquía. El formato de visualización es el mismo formato que utiliza al crear un archivo de configuración ASCII y también es el mismo formato que utiliza la CLI al guardar una configuración en un archivo ASCII.
El comando de editar servicios del sistema lo ayuda a estacionar en una subjerarquía específica.
En los casos en que una declaración vacía conduce a una configuración no válida porque está incompleta o no tiene sentido, el comando show no muestra ninguna de las rutas de la declaración.

## Slide 38: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificando la configuración candidata
  Para ver los commandos set utilizados para crear la configuración, utilize el commando show | display set
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Puede mostrar los comandos de configuración individuales utilizados para crear el archivo de configuración existente mediante el comando “show | display set". Se muestra un ejemplo de este comando y su salida resultante.

## Slide 39: Introducción al Sistema Operativo Junos
Otros comandos de modo de configuración
Comandos que facilitan la configuración
  rename: utilizado para renombrar una directiva de configuración
    Ejemplo:
  replace pattern: utilizado para remplazar un patrón en una directiva de configuración
    Ejemplo:
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Existen algunos comandos de modo configuración que ayudan a incrementar la eficiencia.
Importante, sin importar el metodo y los comandos que se utilizen para actualizar el archivo de configuración, se tiene que emitir el comando commit para activar los cambios.
Haga click en el boton de información adicional para una lista de los comandos de modo configuración.

## Slide 40: Introducción al Sistema Operativo Junos
Otros comandos de modo de configuración
  copy: utilizado para copiar una directiva de configuración a otra.
    Ejemplo:
  insert: inserta una directiva de configuraciónón en otra ubicación
    Ejemplo:
  annotate: se utiliza para comentar una directiva de configuración
    Ejemplo
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Demos un vistazo mas de cerca de algunos comandos de modo de configuración que ayudan a aumentar la eficiencia.
El comando deactivate es utilizado para desactivar o ignorar una directiva de configuración
El comando insert es utilizado para insertar una directiva de configuración en otra ubicación
El comando annotate es utilizado para anotar o comentar una directiva de configuración.
Haga click en cada boton de ejempllo para ver ejemplos de estos comandos y su salida.

## Slide 41: Introducción al Sistema Operativo Junos
  Informacion adicional con la lista de comandos en modo configuarcion, en el siguiente enlace:
    https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/cli/topics/topic-map/cli-configuration.html
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Importante, sin importar el metodo y los comandos que se utilicen para actualizar el archivo de configuración, se tiene que emitir el comando commit para activar los cambios.

## Slide 42: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo del comando deactivate
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 43: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo del comando annotate
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 44: Introducción al Sistema Operativo Junos
Haciendo Commit de una configuración
  Utilize el comando commit para activar los cambios en la configuracion
    Por lo general, puede hacer commit desde cualquier nivel de la jerarquía
    La excepción es cuando un usuario ingresa al modo de configuracion privada, entonces se require que el commit se haga en el nivel raiz o superior.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Recuerde, los dispositivos Junos no aplican automáticamente sus cambios de configuración. Debe utilizar el comando de confirmación para activar la configuración de su candidato. Por lo general, puede realizar la operación de confirmación desde cualquier nivel de jerarquía.
La excepción es cuando los usuarios ingresan al modo de configuración utilizando la opción de configuración privada, que requiere que el comando de confirmación se emita en el nivel de jerarquía superior.
En dispositivos con motores de enrutamiento redundantes, puede realizar una sincronización de confirmación, que activa y sincroniza la configuración en ambos motores de enrutamiento.
Como alternativa, puede configurar el sistema para realizar automáticamente la operación de sincronización cuando se emite una confirmación estándar a través del comando “set system commit synchronize".

## Slide 45: Introducción al Sistema Operativo Junos
Haciendo Commit de una configuración
  Utilice commit synchronize para dispositivos con RE redudantes.
    Utilize set system commit synchronize para configurar el sistema para que automaticamente realize la operacion de sincronización cuando envia un commit normal.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Recuerde, los dispositivos Junos no aplican automáticamente sus cambios de configuración. Debe utilizar el comando de confirmación para activar la configuración de su candidato. Por lo general, puede realizar la operación de confirmación desde cualquier nivel de jerarquía.
La excepción es cuando los usuarios ingresan al modo de configuración utilizando la opción de configuración privada, que requiere que el comando de confirmación se emita en el nivel de jerarquía superior.
En dispositivos con motores de enrutamiento redundantes, puede realizar una sincronización de confirmación, que activa y sincroniza la configuración en ambos motores de enrutamiento.
Como alternativa, puede configurar el sistema para realizar automáticamente la operación de sincronización cuando se emite una confirmación estándar a través del comando “set system commit synchronize".

## Slide 46: Introducción al Sistema Operativo Junos
Chequeando la Sintaxis de la Configuración
  Utilize el comando commit check para validar la sintaxis de una configuración candidata sin realmente ponerla en efecto.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Cuando confirma una configuración candidata, el software activa toda la configuración en su forma actual. Utilice el comando de verificación de confirmación para validar la sintaxis de una configuración candidata sin ponerla en práctica.

## Slide 47: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Remota
  Utilice el comando commit confirmed para temporalmente activar un rollback automático para completar la secuencia de commit en su nombre.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: El comando de verificación de confirmación no puede detectar errores lógicos en su configuración. ¿Qué sucede cuando está configurando un dispositivo de forma remota y comete un error que deja ese dispositivo inaccesible para las conexiones remotas?
Utilice el comando de confirmación confirmada para activar temporalmente una configuración. Si no se ingresa un comando de confirmación adicional dentro de un período de tiempo específico, Junos OS retrocederá automáticamente y confirmará la configuración anterior.
Nota: El software admite un rango de 1 a 65 535 minutos, siendo 10 minutos el valor predeterminado.
El sistema realiza una secuencia de “rollback 1 commit" en su nombre.
Después de la reversión automática, puede cargar el archivo de rollback 1 para buscar su error. El comando y la operación de rollback se analizan en detalle más adelante en este curso.

## Slide 48: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Remota
  Utilice el comando commit confirmed para temporalmente activar un rollback automático para completar la secuencia de commit en su nombre.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: El comando de verificación de confirmación no puede detectar errores lógicos en su configuración. ¿Qué sucede cuando está configurando un dispositivo de forma remota y comete un error que deja ese dispositivo inaccesible para las conexiones remotas?
Utilice el comando de confirmación confirmada para activar temporalmente una configuración. Si no se ingresa un comando de confirmación adicional dentro de un período de tiempo específico, Junos OS retrocederá automáticamente y confirmará la configuración anterior.
Nota: El software admite un rango de 1 a 65 535 minutos, siendo 10 minutos el valor predeterminado.
El sistema realiza una secuencia de “rollback 1 commit" en su nombre.
Después de la reversión automática, puede cargar el archivo de rollback 1 para buscar su error. El comando y la operación de rollback se analizan en detalle más adelante en este curso.

## Slide 49: Introducción al Sistema Operativo Junos
Commits programados
  Utilize el comando commit para chequear, activar todos los cambios de configuración y sincronizar múltiples routers.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Utilice commit para chequear y activar todos los cambios en la configuración y sincronizar múltiples routers.
Haga click en cada comando commit para conocer mas.

## Slide 50: Introducción al Sistema Operativo Junos
commit at
  Puede programar un commit para que se produzca en un momento específico utilizando el comando commit at time.
  Este comando es útil para sincronizar confirmaciones con múltiples enrutadores.
  Estos enrutadores deben tener su hora sincronizada con la misma fuente (probablemente a través de NTP) para que las operaciones de confirmación se ejecuten al mismo tiempo.
  Para ver y borrar confirmaciones pendientes, utilice los comandos “show system commit" y “clear system commit".
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 51: Introducción al Sistema Operativo Junos
commit comment
  También puede agregar una entrada de log con un commit, utilizando el la opción commit comment “cadena-del-comentario”, Como se ilustra estos logs son visibles con el comando show system commit
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 52: Introducción al Sistema Operativo Junos
commit and-quit
  Puede agregar la opción and-quit al comando commit para activar sus cambios y salir del modo de configuración en un solo paso.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 53: Introducción al Sistema Operativo Junos
  Puede completar el proceso de confirmación en dos pasos
  Use commit prepare para validar la configuración
  Use commit activate para aplicar los cambios de configuración
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Opcionalmente, puede completar el proceso de confirmación en dos pasos. Esto le permite configurar varios dispositivos, y las configuraciones se pueden activar simultáneamente.
En el primer paso, conocido como etapa de preparación, se valida la confirmación y se genera una nueva base de datos junto con los archivos necesarios. Si la configuración contiene errores de sintaxis, se muestra un mensaje de error apropiado y la configuración no está preparada.
En el segundo paso, denominado etapa de activación, la configuración preparada previamente se activa y se convierte en la configuración operativa actual del dispositivo.

## Slide 54: Introducción al Sistema Operativo Junos
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Opcionalmente, puede completar el proceso de confirmación en dos pasos. Esto le permite configurar varios dispositivos, y las configuraciones se pueden activar simultáneamente.
En el primer paso, conocido como etapa de preparación, se valida la confirmación y se genera una nueva base de datos junto con los archivos necesarios. Si la configuración contiene errores de sintaxis, se muestra un mensaje de error apropiado y la configuración no está preparada.
En el segundo paso, denominado etapa de activación, la configuración preparada previamente se activa y se convierte en la configuración operativa actual del dispositivo.
Aquí hay un ejemplo: para habilitar scripts en lenguaje Python dentro de Junos OS, hecho en dos pasos usando los comandos de confirmación de preparación y confirmación de activación.

## Slide 55: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comparar Configuración Activa y Candidata
  Utilice el comando show | compare para desplegar la diferencia entre la configuración candidata y la configuración activa, también conocida como rollback 0.
  La comparación de configuraciones es tipo patch-like y sensitiva al contexto. Entonces, en lugar de mostrar la configuración completa, solo muestra los únicamente los cambios
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 56: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comparar Configuración Activa y configuraciones historicas
  Utilice el comando “show configuration | compare rollback number” del modo operativo para ver las diferencias entre la configuración activa y las configuraciones de rollback.
  Junos OS puede almacenar hasta 49 configuraciones de rollback adicionales además de la rollback 0, que es la configuración activa.
  Use el comando “show configuration | compare filename" para comparar la configuración activa con un archivo arbitrario.
  Utilice los comandos " show configuration | compare rollback number " y " show configuration | compare filename " en el modo de configuración para comparar la configuración candidata con configuraciones de reversión y archivos arbitrarios, respectivamente.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 57: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comparar archivos arbitrarios
  Utilize el comando en modo operacional file compare file para ver las diferencias entre dos archivos de texto, incluyendo archivos de log.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
La salida del comando es con el mismo formato patch-like como en el comando show | compare.

## Slide 58: Introducción al Sistema Operativo Junos
Respaldando los Cambios de Configuración
  Utilize el comando rollback para restarurar una configuración previa
    rollback (o rollback 0) reinicia la configuración candidata a la configuración activa actual
    rollback 1 carga la configuración activa previa
    rollback n carga la configuración activa según versión indicada
    rollback 49 carga la configuración confirmada más antigua.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: El software guarda las últimas 50 versiones comprometidas de la configuración. Para sobrescribir la configuración candidata con una de estas versiones confirmadas anteriormente, use el comando de reversión de configuración de la CLI. De forma predeterminada, el sistema vuelve a la configuración confirmada más recientemente: la configuración activa.
Para volver a una versión anterior a la configuración confirmada más recientemente, incluya el número de versión en el comando de reversión.
El argumento de la versión puede ser un número en el rango de 0 a 49. La configuración guardada más recientemente es la versión 0, que es la configuración activa. La configuración confirmada más antigua que el software guarda automáticamente es la versión 49.

## Slide 59: Introducción al Sistema Operativo Junos
Respaldando los Cambios de Configuración
  Reconfigurando el valor por defecto para incrementar el numero de rollbacks.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Importante: ¡No olvides confirmar los cambios! El comando de rollback modifica solo la configuración candidata. Para activar los cambios cargados a través de la operación de rollback, emita el comando de commit.
Notes: La configuración predeterminada de fábrica en algunos de los dispositivos Junos más pequeños restringe la cantidad de archivos de reversión almacenados por el sistema. Esta configuración predeterminada se puede cambiar para aumentar la cantidad de archivos de reversión, como se muestra en el ejemplo.
Importante: ¡No olvides confirmar los cambios! El comando de reversión modifica solo la configuración candidata. Para activar los cambios cargados a través de la operación de reversión, emita el comando de commit.

## Slide 60: Introducción al Sistema Operativo Junos
Respaldando los Cambios de Configuración
  Una configuración de rescate le permite definir una configuración de trabajo conocida
    Esto alivia la necesidad de tener que recordar el número de rollback con el comando de reversión
    La configuración de rescate puede servir como último recurso si la configuración de su dispositivo y los archivos de configuración de respaldo se dañan sin posibilidad de reparación
    Ejecute el comando request system configuration rescue save para guardar la configuración confirmada más recientemente como la configuración de rescate
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 61: Introducción al Sistema Operativo Junos
Revisión: La vida de un archivo de configuración
04: Modo de Configuración de Junos CLI
El comando configure hace que se cree una configuración candidata y se popule con el contenido de la configuración activa.​
Para que una configuración candidata surta efecto, debe confirmar los cambios.
En este momento. Junos OS comprueba la configuración candidata para comprobar la sintaxis adecuada y la instala como la configuración activa.
Puede recuperar fácilmente configuraciones anteriores con un comando rollback n.
  El software guarda un máximo de 50 configuraciones. ​
  Ei realiza una operación de rollback, tenga en cuenta que la configuración relacionada no se activa hasta que emite un comando de commit. ​
Cuando emites un comando commit y hay 50 configuraciones de reversión, el software purga la última configuración de reversión: rollback 49.
El comando rollback rescue se usa para regresar a una configuración de un estado bueno conocido, en caso de emergencia.
Notes: El comando configure hace que se cree una configuración candidata y se complete con el contenido de la configuración activa.
A continuación, puede modificar la configuración candidata con sus cambios.
Para que una configuración candidata surta efecto, debe confirmar los cambios. En este momento. Junos OS comprueba la configuración candidata para comprobar la sintaxis adecuada y la instala como la configuración activa. Si la sintaxis no es correcta, un mensaje de error indica la ubicación del error y el software no activa ninguna parte de la configuración Debe corregir los errores antes de volver a confirmar la configuración.
Puede recuperar fácilmente configuraciones anteriores con un comando rollback n. Junos OS mantiene un historial de configuración mediante el almacenamiento de configuraciones previamente activas. El software guarda un máximo de 50 configuraciones.
Este número incluye la configuración activa actual, que también se conoce como rollback 0 y hasta 49 configuraciones activas anteriormente.
Si realiza una operación de rollback, tenga en cuenta que la configuración relacionada no se activa hasta que emite un comando de commit.
Cuando emites un comando commit y hay 50 configuraciones de reversión, el software purga la última configuración de reversión: rollback 49.

## Slide 62: Introducción al Sistema Operativo Junos
Base de datos de Configuración efímera
04: Modo de Configuración de Junos CLI
La base de datos efímera es una base de datos de configuración alternativa que proporciona una interfaz programática rápida para realizar actualizaciones de configuración en dispositivos que ejecutan Junos OS.
  Es ventajoso en entornos dinámicos donde se requiere un aprovisionamiento rápido y cambios de configuración rápidos
  Las comprobaciones de sintaxis básicas se realizan cuando su configuración hace referencia a una política o regla que no existe, pasa la comprobación de sintaxis pero provoca una amplia gama de errores
  La razón por la que la confirmación de la base de datos efímera es rápida es que Junos OS limita qué declaraciones de configuración se pueden confirmar en la base de datos de configuración.
Notes: Además de la base de datos de configuración estática habitual, Junos OS también proporciona bases de datos efímeras: una predeterminada y hasta siete bases de datos efímeras con nombre de usuario. Las bases de datos efímeras ejecutan confirmaciones con un rendimiento significativamente mayor que cuando se realiza una confirmación estándar mediante la CLI. Las confirmaciones de bases de datos efímeras se realizan mediante la API JET o la API XML de Junos OS. No se confirma (commit) con la base de datos efímera mediante CLI. La base de datos efímera es ventajosa en entornos dinámicos donde se requiere un aprovisionamiento rápido y cambios de configuración rápidos, como en grandes centros de datos.
Aunque la base de datos efímera puede realizar miles de confirmaciones por minuto, tiene un costo. Al confirmar la base de datos efímera, se realizan comprobaciones de sintaxis básicas, pero se omiten las comprobaciones semánticas. Cuando su configuración hace referencia a una política o regla que no existe, pasa la verificación de sintaxis, pero posiblemente provoque una amplia variedad de errores una vez que se confirme la configuración. Otra razón por la que una confirmación de base de datos efímera es tan rápida es que Junos OS limita qué declaraciones de configuración se pueden confirmar en la base de datos de configuración.
Independientemente de qué base de datos reciba los cambios de configuración, todos los cambios se fusionan para crear una vista fusionada como se muestra. Si hay conflictos entre las bases de datos, la instancia 1 de la base de datos de configuración efímera tiene prioridad seguida de las demás. Tenga en cuenta que puede obtener más información sobre las bases de datos efímeras en el sitio web de Juniper TechLibrary. Puede acceder al sitio web desde el documento Enlaces de referencia.

## Slide 63: Introducción al Sistema Operativo Junos
Pregunta de Comprobación
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: RESPUESTA: B

## Slide 64: Introducción al Sistema Operativo Junos
Pregunta de Comprobación
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 65: Comandos comunes de modo configuración
Utilizar comandos comunes del modo de configuración

## Slide 66: Introducción al Sistema Operativo Junos
Guardando los Archivos de Configuración
  Utilize el comando sabe para grabar la configuración actual. El comando:
    Graba únicamente de la jerarquía actual hacia abajo
    Por defecto, graba en el directorio de trabajo del usuario
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Puede guardar la configuración candidata de su sesión de configuración actual en un archivo ASCII usando el comando guardar.
Al guardar una configuración candidata, se guarda la configuración en su forma actual, incluidos los cambios no confirmados.
Tenga en cuenta que está guardando solo las declaraciones de configuración en el nivel de jerarquía actual y por debajo. Para guardar toda la configuración del candidato, debe estar en el nivel superior de la jerarquía de configuración. Si no especifica una ruta, Junos OS guarda la configuración en el directorio de trabajo del usuario. Por ejemplo, si el usuario Nancy guardó un archivo de configuración sin especificar un nombre de ruta, el archivo de configuración se guardaría en el directorio /var/home/nancy de manera predeterminada.

## Slide 67: Introducción al Sistema Operativo Junos
Guardando los Archivos de Configuración
  También puede especificar la ruta completa y el archivo, o una URL (FTP y SCP)
    filename o path/filename
    ftp://user:password@router/path/filename: coloca el archivo en una ubicación explícitamente descrita por su URL, utiliznado el protocolo FTP. Al sustituir la palabra “prompt” por el password, causa que el servidor FTP solicite el password del usuario
    scp://user@router/path/filename: coloca el archivo en un sistema remoto, utilizando el procotocolo SSH, el software solicita el password del usuario.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Usted puede especificar el nombre del archivo en cualquiera de las formas mostradas

## Slide 68: Introducción al Sistema Operativo Junos
Cargando Archivos de Configuración
  Utilice el comando load para cargar un comando de configuración
    Desde un archivo local
    Desde un archivo en una maquina remota
    Desde el bufer de captura de una programa de emulación de terminal.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Puede usar el comando load del modo de configuración para cargar una configuración completa o parcial desde un archivo local, desde un archivo en una máquina remota o desde el búfer de captura de un programa de emulación de terminal.
El comando load admite varios argumentos que determinan los detalles de la operación.

## Slide 69: Introducción al Sistema Operativo Junos
Argumentos del comando load
  factory-default: Reemplaza la configuración actual completa con la configuración predeterminada de fábrica.
  merge: Combina la configuración actual con la configuración que carga.
  override: Sobrescribe completamente la configuración actual con la configuración que carga. Debe realizar operaciones override en la raíz de la jerarquía de configuración.
  patch: Agrega o elimina variables de la configuración en función del contenido de un archivo de parche específico. El archivo de parche utilizado en esta operación utiliza el formato de diferencia contextual. El archivo generado a partir de la operación show | compare | sabe crea dicho archivo.
  replace: Busca una etiqueta de reemplazo en la configuración que carga. El software reemplaza las declaraciones existentes del mismo nombre con las de la configuración cargada para las lineas marcadas con la etiqueta replace.
  set: permite a los usuarios cargar comandos set desde la terminal o desde un archivo guardado que consta de sentencias de configuración set.
  update: actualiza la configuración existente con la configuración que carga. Cuando se utiliza la opción de update. Junos OS intenta notificar solo aquellos procesos afectados por los cambios de configuración. Cuando se utiliza la opción de override Junos OS no hace tal intento. Puede utilizar la opción de actualización desde cualquier jerarquía. pero puedes usar la opción override solo desde la jerarquía de nivel superior.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: La siguiente lista provee detalles de algunos de los argumentos del comando load

## Slide 70: Introducción al Sistema Operativo Junos
Argumentos del comando load
  terminal: utiliza el texto que escribe en el terminal como entrada para la configuración. Escriba Ctrl+d para finalizar la entrada del terminal. Esta opción es usualmente en conjunto con la opción copy-and-paste de un programa de emulación de terminal para copiar datos de configuración de un sistema a otro.
  relative: Normalmente, una operación de load merge o load replace requiere que los datos de cargan contengan la ruta completa a la jerarquía de configuración relacionada. La opción relative niega esta necesidad diciéndole al dispositivo a que agrege los datos que se cargan relativos a la jerarquía actual.
  En todos los casos, después de una operación de carga, se debe confirmar los cambios con commit.
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: La siguiente lista provee detalles de algunos de los argumentos del comando load

## Slide 71: Introducción al Sistema Operativo Junos
Algunos comando útiles del modo de configuración
  El resultado mostrado ilustra la lista de comandos del modo de configuración
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: El resultado mostrado ilustra la lista de comandos del modo de configuración. Tenga en cuenta que la lista completa de comandos del modo de configuración se puede ver en la configuración proporcionada en la sección Recursos.
Independientemente del método y los comandos que utilice para actualizar su archivo de configuración, debe ejecutar el comando commit para activar los cambios.

## Slide 72: Introducción al Sistema Operativo Junos
Algunos comando útiles del modo de configuración
  Comandos que ayudan a la configuración
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Aquí hay algunos comandos de configuración de uso común en Junos OS:
rename, que se utiliza para cambiar el nombre. Por ejemplo, cambiar el nombre de una interfaz.
replace, que busca una etiqueta de reemplazo en la configuración que carga.
copy, que copia una declaración de configuración en otra declaración. Por ejemplo, el comando copy interfaces ge-0/0/10 to ge/0/0/11 copia todas las configuraciones en ge-0/0/10 en ge-0/0/11.
deactivate, que ignora una declaración de configuración sin eliminarla. Más tarde se puede activar según los requisitos.
insert, que ayuda a insertar una nueva declaración en una lista.
annotate, que ayuda a agregar un comentario a la declaración configurada.
A continuación se muestran ejemplos más detallados.

## Slide 73: Introducción al Sistema Operativo Junos
Algunos comando útiles del modo de configuración
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: El ejemplo mostrado muestra los comandos desactivar, activar y anotar y su salida.
Este es el bloque de código de muestra que muestra el comando de desactivación junto con su salida.
Este es el bloque de código de muestra que muestra el comando de activación junto con su salida.
Este es el bloque de código de muestra que muestra el comando de anotación junto con su salida.

## Slide 74: Introducción al Sistema Operativo Junos
Algunos comando útiles del modo de configuración
04: Modo de Configuración de Junos CLI
Notes: Usando el comando de inserción junto con las palabras clave antes y después, puede reorganizar las declaraciones de configuración como se muestra en el resultado. Junos OS procesa ciertas jerarquías de configuración, como políticas de enrutamiento y filtros de firewall en secuencia (de arriba a abajo). Este comando de inserción es útil al configurar estas funciones.
Como se ve, el término t2 recién agregado se coloca en la parte inferior. Para moverlo a la parte superior, podemos usar el comando insert term t2 before term t1
En este ejemplo, se agregó otro término nuevo t3 y se coloca al final (comportamiento predeterminado).
Para insertar este término t3 entre los dos términos existentes, t1 y t2, puede usar el comando insert term t3 after term t1. El mismo efecto se puede lograr con el comando insert term t3 before term t1

## Slide 75: Introducción al Sistema Operativo Junos
Utilizando el comando run
  Utilice el comando run para ejecutar comandos de modo operacional mientras esta en el modo de configuración
  El comando run puede ahorrar tiempo cuando esta probando los efectos de un cambio reciente en el modo de configuración.
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 76: Introducción al Sistema Operativo Junos
Pregunta de Comprobación
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 77: Introducción al Sistema Operativo Junos
Pregunta de Comprobación
04: Modo de Configuración de Junos CLI

## Slide 78: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your understanding
04: Modo de Configuración de Junos CLI