## Slide 1: Curso: Introducción al Sistema Operativo Junos
Febrero 2022 – Edutek

## Slide 2: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modulo 4: Interfaz J-Web

## Slide 3: Introducción al Sistema Operativo Junos
Objetivos de Módulo
  J-Web es una GUI basada en web a la que se accede mediante HTTP o HTTPS. Proporciona asistentes de configuración rápida para simplificar las tareas de configuración más comunes al permitirle editar directamente el archivo de configuración de texto del sistema sin usar Junos CLl.
  Al final de este módulo. usted será capaz de:
    Describir las pestañas, pantallas clave y funciones de J-Web
    Explicar cómo agregar un nuevo usuario.
    Realizar la configuración básica de la interfaz y la supervisión de la red.
    Actualizar el sistema operativo Junos
04: Interfaz J-Web

## Slide 4: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de J-WEB
  La interfaz de usuario J-Web:
    Permite una fácil configuración y mantenimiento
      Despliegue rápido con pasos de configuración mínimos
      Basado en HTTP, no se necesita ningún software adicional
04: Interfaz J-Web
Notes: J-Web hace que la implementación inicial sea muy fácil. No se necesita ningún software de cliente aparte de un navegador web estándar. Después de la configuración inicial, puede volver a J-Web para la supervisión y el mantenimiento del sistema. La interfaz J-Web proporciona varias pestañas para este propósito.
La pestaña J-Web Dashboard proporciona un vistazo rápido al estado del sistema y los puertos. alarmas, información de eventos de seguridad (en dispositivos SRX) e información de utilización.
La pestaña Configure le permite configurar el sistema con un clic o mediante una edición directa de la configuración en formato de texto. La ayuda está disponible haciendo clic en el signo de interrogación junto a las diversas opciones de configuración.
La pestaña Supervisar le permite ver los resultados de los cambios de configuración, como las entradas de la tabla de enrutamiento. Puede ver la mayoría de los detalles relacionados con los comandos show de cu en J-Web utilizando un enfoque de apuntar y hacer clic.
La interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
La pestaña Reports le permite generar informes a pedido y verlos en formato HTML.
La pestaña Administration proporciona herramientas de red comunes, como ping y traceroute para evaluar rápidamente los problemas de la red. También puede usar la pestaña Administration para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.

## Slide 5: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de J-WEB
  La interfaz de usuario J-Web:
    Permite una verificación rápida del estado del sistema
      La pagina de resumen muestra información y estado del sistema
04: Interfaz J-Web
Notes: J-Web hace que la implementación inicial sea muy fácil. No se necesita ningún software de cliente aparte de un navegador web estándar. Después de la configuración inicial, puede volver a J-Web para la supervisión y el mantenimiento del sistema. La interfaz J-Web proporciona varias pestañas para este propósito.
La pestaña J-Web Dashboard proporciona un vistazo rápido al estado del sistema y los puertos. alarmas, información de eventos de seguridad (en dispositivos SRX) e información de utilización.
La pestaña Configure le permite configurar el sistema con un clic o mediante una edición directa de la configuración en formato de texto. La ayuda está disponible haciendo clic en el signo de interrogación junto a las diversas opciones de configuración.
La pestaña Supervisar le permite ver los resultados de los cambios de configuración, como las entradas de la tabla de enrutamiento. Puede ver la mayoría de los detalles relacionados con los comandos show de cu en J-Web utilizando un enfoque de apuntar y hacer clic.
La interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
La pestaña Reports le permite generar informes a pedido y verlos en formato HTML.
La pestaña Administration proporciona herramientas de red comunes, como ping y traceroute para evaluar rápidamente los problemas de la red. También puede usar la pestaña Administration para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.

## Slide 6: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de J-WEB
  La interfaz de usuario J-Web:
    Provee múltiples opciones de configuración
      Herramientas CLI o configuración por point-and-click
04: Interfaz J-Web
Notes: J-Web hace que la implementación inicial sea muy fácil. No se necesita ningún software de cliente aparte de un navegador web estándar. Después de la configuración inicial, puede volver a J-Web para la supervisión y el mantenimiento del sistema. La interfaz J-Web proporciona varias pestañas para este propósito.
La pestaña J-Web Dashboard proporciona un vistazo rápido al estado del sistema y los puertos. alarmas, información de eventos de seguridad (en dispositivos SRX) e información de utilización.
La pestaña Configure le permite configurar el sistema con un clic o mediante una edición directa de la configuración en formato de texto. La ayuda está disponible haciendo clic en el signo de interrogación junto a las diversas opciones de configuración.
La pestaña Supervisar le permite ver los resultados de los cambios de configuración, como las entradas de la tabla de enrutamiento. Puede ver la mayoría de los detalles relacionados con los comandos show de cu en J-Web utilizando un enfoque de apuntar y hacer clic.
La interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
La pestaña Reports le permite generar informes a pedido y verlos en formato HTML.
La pestaña Administration proporciona herramientas de red comunes, como ping y traceroute para evaluar rápidamente los problemas de la red. También puede usar la pestaña Administration para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.

## Slide 7: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de J-WEB
  La interfaz de usuario J-Web:
    Facilita el monitoreo del desempeño
      Provee gráficos, estadísticas y salidas en tiempo real
04: Interfaz J-Web
Notes: J-Web hace que la implementación inicial sea muy fácil. No se necesita ningún software de cliente aparte de un navegador web estándar. Después de la configuración inicial, puede volver a J-Web para la supervisión y el mantenimiento del sistema. La interfaz J-Web proporciona varias pestañas para este propósito.
La pestaña J-Web Dashboard proporciona un vistazo rápido al estado del sistema y los puertos. alarmas, información de eventos de seguridad (en dispositivos SRX) e información de utilización.
La pestaña Configure le permite configurar el sistema con un clic o mediante una edición directa de la configuración en formato de texto. La ayuda está disponible haciendo clic en el signo de interrogación junto a las diversas opciones de configuración.
La pestaña Supervisar le permite ver los resultados de los cambios de configuración, como las entradas de la tabla de enrutamiento. Puede ver la mayoría de los detalles relacionados con los comandos show de cu en J-Web utilizando un enfoque de apuntar y hacer clic.
La interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
La pestaña Reports le permite generar informes a pedido y verlos en formato HTML.
La pestaña Administration proporciona herramientas de red comunes, como ping y traceroute para evaluar rápidamente los problemas de la red. También puede usar la pestaña Administration para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.

## Slide 8: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de J-WEB
  La interfaz de usuario J-Web:
    Permite la generación a demanda de reportes y la vista en formato HTML
04: Interfaz J-Web
Notes: J-Web hace que la implementación inicial sea muy fácil. No se necesita ningún software de cliente aparte de un navegador web estándar. Después de la configuración inicial, puede volver a J-Web para la supervisión y el mantenimiento del sistema. La interfaz J-Web proporciona varias pestañas para este propósito.
La pestaña J-Web Dashboard proporciona un vistazo rápido al estado del sistema y los puertos. alarmas, información de eventos de seguridad (en dispositivos SRX) e información de utilización.
La pestaña Configure le permite configurar el sistema con un clic o mediante una edición directa de la configuración en formato de texto. La ayuda está disponible haciendo clic en el signo de interrogación junto a las diversas opciones de configuración.
La pestaña Supervisar le permite ver los resultados de los cambios de configuración, como las entradas de la tabla de enrutamiento. Puede ver la mayoría de los detalles relacionados con los comandos show de cu en J-Web utilizando un enfoque de apuntar y hacer clic.
La interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
La pestaña Reports le permite generar informes a pedido y verlos en formato HTML.
La pestaña Administration proporciona herramientas de red comunes, como ping y traceroute para evaluar rápidamente los problemas de la red. También puede usar la pestaña Administration para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.

## Slide 9: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de J-WEB
  La interfaz de usuario J-Web:
    Lo asiste con operaciones de mantenimiento y troubleshooting
      Como actualización, rollbacks, administración de archivos, y herramientas de troubleshooting
04: Interfaz J-Web
Notes: J-Web hace que la implementación inicial sea muy fácil. No se necesita ningún software de cliente aparte de un navegador web estándar. Después de la configuración inicial, puede volver a J-Web para la supervisión y el mantenimiento del sistema. La interfaz J-Web proporciona varias pestañas para este propósito.
La pestaña J-Web Dashboard proporciona un vistazo rápido al estado del sistema y los puertos. alarmas, información de eventos de seguridad (en dispositivos SRX) e información de utilización.
La pestaña Configure le permite configurar el sistema con un clic o mediante una edición directa de la configuración en formato de texto. La ayuda está disponible haciendo clic en el signo de interrogación junto a las diversas opciones de configuración.
La pestaña Supervisar le permite ver los resultados de los cambios de configuración, como las entradas de la tabla de enrutamiento. Puede ver la mayoría de los detalles relacionados con los comandos show de cu en J-Web utilizando un enfoque de apuntar y hacer clic.
La interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
La pestaña Reports le permite generar informes a pedido y verlos en formato HTML.
La pestaña Administration proporciona herramientas de red comunes, como ping y traceroute para evaluar rápidamente los problemas de la red. También puede usar la pestaña Administration para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.

## Slide 10: Introducción al Sistema Operativo Junos
Inicio de Sesión
  La interfaz J-Web requiere un inicio de sesión válido,
    J-Web utiliza los mismos métodos de autenticación que la CLI
  Si desea acceso remoto para usar J-Web, debe habilitar el servicio HTTP o HTTPS en el nivel de jerarquía [edit system services]
04: Interfaz J-Web
Notes: Iniciar sesión en J-Web es sencillo. La interfaz J-Web requiere un inicio de sesión válido, J-Web utiliza los mismos métodos de autenticación que la CLI.
Si desea acceso remoto para usar J-Web, debe habilitar el servicio HTTP o HTTPS en el nivel de jerarquía [edit system services], como se muestra en el ejemplo.
Dado que HTTPS es el protocolo recomendado para el acceso a J-Web, tenga en cuenta que para configurar HTTPS, debe especificar cómo se obtiene el certificado. La forma más sencilla es usar un certificado generado por el sistema, como se muestra en el ejemplo.
Juniper Networks recomienda usar HTTPS para la administración web en cualquier WAN donde esté permitido.
Tenga en cuenta que J-Web no viene preinstalado en plataformas selectas de Junos: sin embargo. J-Web viene preinstalado en las plataformas SRX y vSRX. Para obtener más información sobre la instalación del paquete J-Web en dispositivos Juniper, consulte el sitio web de Juniper.
Una vez que configura un dispositivo que ejecuta Junos OS para el acceso, puede iniciar sesión con su navegador web, si configuró el sistema para usar un mecanismo de autenticación externo, como un sensor RADIUS. J-Web también utilizará ese mecanismo para la autenticación. De lo contrario, utiliza el nombre de usuario y la contraseña configurados en el sistema local.

## Slide 11: Introducción al Sistema Operativo Junos
Inicio de Sesión
04: Interfaz J-Web
Se recomienda el uso de HTTPS para la administración Web en cualquier WAN cuando este es permitido
J-Web no viene preinstalado en algunas plataformas seleccionadas, sin embargo si viene preinstalado en las plataformas SRX y vSRX.
Notes: Iniciar sesión en J-Web es sencillo. La interfaz J-Web requiere un inicio de sesión válido, J-Web utiliza los mismos métodos de autenticación que la CLI.
Si desea acceso remoto para usar J-Web, debe habilitar el servicio HTTP o HTTPS en el nivel de jerarquía [edit system services], como se muestra en el ejemplo.
Dado que HTTPS es el protocolo recomendado para el acceso a J-Web, tenga en cuenta que para configurar HTTPS, debe especificar cómo se obtiene el certificado. La forma más sencilla es usar un certificado generado por el sistema, como se muestra en el ejemplo.
Juniper Networks recomienda usar HTTPS para la administración web en cualquier WAN donde esté permitido.
Tenga en cuenta que J-Web no viene preinstalado en plataformas selectas de Junos: sin embargo. J-Web viene preinstalado en las plataformas SRX y vSRX. Para obtener más información sobre la instalación del paquete J-Web en dispositivos Juniper, consulte el sitio web de Juniper.
Una vez que configura un dispositivo que ejecuta Junos OS para el acceso, puede iniciar sesión con su navegador web, si configuró el sistema para usar un mecanismo de autenticación externo, como un sensor RADIUS. J-Web también utilizará ese mecanismo para la autenticación. De lo contrario, utiliza el nombre de usuario y la contraseña configurados en el sistema local.

## Slide 12: Introducción al Sistema Operativo Junos
Inicio de Sesión
  Si configuró el sistema para usar un mecanismo de autenticación externo, como un sensor RADIUS. J-Web también utilizará ese mecanismo para la autenticación.
04: Interfaz J-Web
Notes: Iniciar sesión en J-Web es sencillo. La interfaz J-Web requiere un inicio de sesión válido, J-Web utiliza los mismos métodos de autenticación que la CLI.
Si desea acceso remoto para usar J-Web, debe habilitar el servicio HTTP o HTTPS en el nivel de jerarquía [edit system services], como se muestra en el ejemplo.
Dado que HTTPS es el protocolo recomendado para el acceso a J-Web, tenga en cuenta que para configurar HTTPS, debe especificar cómo se obtiene el certificado. La forma más sencilla es usar un certificado generado por el sistema, como se muestra en el ejemplo.
Juniper Networks recomienda usar HTTPS para la administración web en cualquier WAN donde esté permitido.
Tenga en cuenta que J-Web no viene preinstalado en plataformas selectas de Junos: sin embargo. J-Web viene preinstalado en las plataformas SRX y vSRX. Para obtener más información sobre la instalación del paquete J-Web en dispositivos Juniper, consulte el sitio web de Juniper.
Una vez que configura un dispositivo que ejecuta Junos OS para el acceso, puede iniciar sesión con su navegador web, si configuró el sistema para usar un mecanismo de autenticación externo, como un servidor RADIUS. J-Web también utilizará ese mecanismo para la autenticación. De lo contrario, utiliza el nombre de usuario y la contraseña configurados en el sistema local.

## Slide 13: Introducción al Sistema Operativo Junos
Pop-Up Primeros Pasos y Configuración básica
  Pagina de Configuración Básica: Device Administration > Basic Settings
04: Interfaz J-Web
Notes: En dispositivos como vSRX, una vez que inicia sesión en el dispositivo mediante la interfaz J-Web, se le presenta la página Configuración básica del menú de configuración (es decir, Configurar > Configuración del dispositivo > Configuración básica) y, además, aparece un cuadro emergente llamado Primeros pasos que se superpone al lado derecho de la pantalla.
Puede evitar que este cuadro emergente aparezca en futuros inicios de sesión haciendo clic en la casilla de verificación "No mostrar esto de nuevo". Siempre puede recuperar este asistente de inicio haciendo clic en el icono de ayuda (el icono del signo de interrogación) en la esquina superior derecha de la pantalla de J-Web y eligiendo el elemento de inicio en el menú desplegable.
En determinados dispositivos de sucursal y en versiones anteriores del software Junos. el Asistente de configuración aparece cuando inicia sesión por primera vez en un dispositivo al que aún no se le ha asignado un ‘hostname'. Similar. después de usar este asistente por primera vez. puede volver a esta pantalla en cualquier momento, en dispositivos que ejecutan versiones anteriores de Junos. haciendo clic en Configurar > Configuración del dispositivo > Configurar en la esquina superior izquierda de la herramienta de configuración web y luego seleccionando Crear nueva configuración.

## Slide 14: Introducción al Sistema Operativo Junos
04: Interfaz J-Web
Página de Configuración Básica
  La pagina de Configuración Básica es lo que aparece al ingresar a un vSRX
    System Identity Details
    Date and Time Details
    Management Access Configuration
    Security Logging
    SNMP
Notes: Esta es la página de configuración básica que se le presenta si inicia sesión en un vSRX. Hay cinco áreas de configuración que aborda esta página: Detalles de identidad del sistema, Detalles de fecha y hora, Acceso de administración, Configuración, Registro de seguridad y SNMP. Puede expandir cada una de estas áreas de configuración para proporcionar los detalles haciendo clic en el título del área.

## Slide 15: Introducción al Sistema Operativo Junos
04: Interfaz J-Web
Configuración Básica: Detalles de Identificación
  En esta sección se puede configurar:
    Definir o cambiar el nombre del host del dispositivo
    Cambiar el password de root del dispositivo
    Configurar los servidores DNS
    Dominios de busqueda
Aún se debe de hacer commit para que los cambios tomen efecto
Notes: Cuando expande el área Detalles de identidad del sistema en la página Configuración básica, puede configurar o cambiar el nombre de host del dispositivo. cambiar la contraseña raíz del dispositivo. configurar servidores DNS y buscar dominios para una lista de búsqueda de dominio local, si es necesario.
Tenga en cuenta que hay un pequeño icono de Ayuda al lado de cada nombre de campo. Al pasar el cursor sobre ese icono, se muestra una explicación sobre qué tipo de datos se esperan en ese campo. Similar. cuando el cursor pasa por encima de uno de los iconos de acción en la pantalla (como el signo más) encima de la tabla del servidor DNS, aparece una etiqueta de descripción que indica que la función del signo más es Crear para agregar una nueva línea a la tabla.
Por ejemplo, para agregar un servidor DNS, haga clic en el signo más arriba de la tabla Servidores DNS. Se crea una nueva línea en una tabla. y aparece un cuadro de entrada de datos donde escribe la dirección IPv4 del servidor DNS que desea agregar. Haga clic en la marca de verificación de confirmación a la derecha del campo de datos para confirmar la adición del servidor DNS.
Tenga en cuenta que los cambios de configuración que realice en esta página aún deben confirmarse para que se activen. El proceso de confirmación se muestra más adelante.

## Slide 16: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Básica: Configuración de la administración de accesos
  La configuración de administración de accesos permite configurar
  La dirección IP del puerto de administración del dispositivo
  El método de acceso permitido para la administración del dispositivo
  Los servicios del sistema que están habilitados en el dispositivo
  Los puertos para HTTP y HTTPS
  Si aplica, cuales API del sistema están habilitadas
  Agregar y remover certificados de seguridad
04: Interfaz J-Web
Notes: La sección Configuración de acceso a la administración le permite configurar:
- La dirección IP del puerto de administración del dispositivo
- La dirección de loopback para el dispositivo
- Los métodos de acceso que están habilitados para el acceso de administración al dispositivo
- Los servicios del sistema que están habilitados para el acceso
- Los puertos en el dispositivo que permiten el acceso de administración a través de HTTP y HTTPS
- Si es relevante. qué API del sistema están habilitadas
- Adición y eliminación de Certificados de Seguridad
Este ejemplo muestra el área de configuración de la dirección IP de Management Access para fxpO en la sección Configuración de ManagementAccess.

## Slide 17: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Básica: Configuración de la administración de accesos
  Este ejemplo muestra la configuración de la IP de Acceso de Administración para la interfaz fxp0 en la sección de Configuración de Acceso de Administración
04: Interfaz J-Web
Notes: La sección Configuración de acceso a la administración le permite configurar:
- La dirección IP del puerto de administración del dispositivo
- La dirección de loopback para el dispositivo
- Los métodos de acceso que están habilitados para el acceso de administración al dispositivo
- Los servicios del sistema que están habilitados para el acceso
- Los puertos en el dispositivo que permiten el acceso de administración a través de HTTP y HTTPS
- Si es relevante. qué API del sistema están habilitadas
- Adición y eliminación de Certificados de Seguridad
Este ejemplo muestra el área de configuración de la dirección IP de Management Access para fxpO en la sección Configuración de ManagementAccess.

## Slide 18: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Básica: Configuración de la administración de accesos
  La configuración de administración de accesos permite:
    Habilitar o deshabilitar Telnet, SSH, FTP, Netcof, y Junosscript en el dispositivo
    Habilitar o deshabilitar el acesso por HTTP
    Habilitar y deshabilitar el acceso por HTTPs
04: Interfaz J-Web
Notes: La sección Configuración de acceso a la administración le permite habilitar o deshabilitar Telnet. SSH. FTP, Netconf. y el acceso de administración de Junoscript al dispositivo usando los interruptores de palanca. También le permite habilitar o deshabilitar el acceso de administración HTTP y, si está habilitado, especifica qué puertos del dispositivo permiten el acceso de administración además de fxpO.
El acceso HTTPS tiene su propia configuración separada: puede habilitar o deshabilitar el acceso HTTPS y especificar a qué puertos se permite el acceso además de fxpO.
Tenga en cuenta que para que los puertos aparezcan en la lista de "puertos disponibles", ya deben estar definidos en la configuración del dispositivo.

## Slide 19: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Inicial: Configuración de la administración de accesos
  Una parte importante de la configuración de la administración por HTTPS es especificar el certificado de seguridad que será utilizado para ese acceso seguro.
04: Interfaz J-Web
Notes: Una configuración importante para el acceso de administración HTTPS al dispositivo es especificar el certificado de seguridad que se utilizará para este acceso seguro. La sección Configuración de ManagementAccess le permite seleccionar un certificado generado por el sistema o un certificado local que puede especificar en la tabla Certificado.
La segunda sección de la pantalla de configuración inicial le permite configurar la hora. Ninguno de estos campos es obligatorio. Se recomienda configurar la hora en el dispositivo.

## Slide 20: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Inicial: Fecha y Hora del Dispositivo
  La sección de detalles de Fecha y Hora permite tanto especificar los servidores de Network Time Protocol (NTP) como fuente de fecha y hora del dispositivo, así como establecer la misma hora de la computadora, o hacerlo manualmente
04: Interfaz J-Web
Notes: La sección Detalles de fecha y hora le permite especificar servidores de protocolo de hora de red (NTP) como fuente de hora para el dispositivo, sincronizar el dispositivo con la hora de la computadora o configurar la fecha y la hora manualmente. Tenga en cuenta que si la hora se cambia manualmente, la sesión de J-Web se agota y debe volver a iniciar sesión en J-Web.
Hay varias secciones de configuración adicionales en Configuración > Configuración del dispositivo > Configuración básica, como Registro de seguridad y Configuración básica de SNMP.
Estos están más allá del alcance de este módulo. Cuando se hayan especificado todas las configuraciones básicas necesarias, debe guardarlas haciendo clic en el botón Guardar. La interfaz J-Web luego resalta el ícono Confirmar.
Para confirmar los cambios de configuración realizados, haga clic en el icono Confirmar y seleccione la opción de confirmación adecuada del menú desplegable.
menú inferior.

## Slide 21: Introducción al Sistema Operativo Junos
04: Interfaz J-Web
Configuración inicial: Otros elementos de configuración
  Otras opciones incluyen:
    Configuración de interfaces
    Creación de zonas de seguridad
    Configuración de políticas de Firewall
    Configuración de políticas de traducción de direcciónes de red (NAT)
    Administración de licencias.
Notes: La sección Primeros pasos le ofrece varias áreas de configuración que involucran los elementos que se muestran.
Nota: Asegúrese de hacer clic en el botón Aplicar, ubicado en la parte inferior de la ventana, cuando haya terminado con el Asistente de configuración.

## Slide 22: Introducción al Sistema Operativo Junos
Elementos de la interfaz J-Web
  La interfaz J-Web provee varias pestañas que permiten monitorear y mantener el sistema.
    Dashboard
    Configure
    Monitor
    Administration
    Reports
04: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 23: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dashboard
  Provee una vista rápida el estado actual del sistema, junto con otros detalles específicos del sistema. Widgets personalizables están disponibles, se puede priorizar que el lo que quiere ver en el dashboard
04: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 24: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configure
  Cuando inicia sesión en la interfaz J-Web en un enrutador que se configuró inicialmente. comenzará en la pestaña Configurar.
  J—Web ofrece una interfaz fácil de usar para configurar su dispositivo Junos. Usando esta pestaña. puede configurar el sistema apuntando y haciendo clic o editando directamente la configuración en formato de texto.
  Elija qué jerarquía de configuración desea ver o editar en el menú de navegación de la izquierda. La información sobre esa jerarquía aparece en la parte principal de la pantalla. Puede seleccionar varias opciones para ver o editar. Puede agregar nuevas opciones de configuración con el botón Agregar y editar o eliminar las opciones de configuración existentes con los botones Editar y Eliminar. Estos botones se encuentran cerca de la parte superior derecha de la pantalla. Usando esta pestaña. también puede ver los resultados de los cambios de configuración. como las entradas de la tabla de enrutamiento.
  Si prefiere manipular su configuración con un enfoque basado en texto. puede elegir la herramienta Editor CLI que se encuentra en la pestaña Administración en Administración > Herramientas > Editor CLI. Otra opción que está disponible en la jerarquía de herramientas es Point and Click CLI. un método simplificado para emitir comandos CLI.
  También puede obtener ayuda haciendo clic en el signo de interrogación (?) junto a las distintas opciones de configuración.
04: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 25: Introducción al Sistema Operativo Junos
04: Interfaz J-Web
Monitor
  La pestaña Monitor de la interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
  La pestaña muestra estadísticas detalladas en tiempo real y los resultados de la actividad relacionada con la configuración. La página Puertos en la jerarquía de Interfaces proporciona estadísticas en un esquema de presentación gráfica utilizando cuadros y gráficos coloridos. Utilice los menús desplegables para personalizar su vista. Al resaltar una interfaz específica en la tabla y hacer clic en el botón Detalles en la parte superior de la pantalla, se abre una pantalla con pestañas Detalles que proporciona información sobre la configuración del puerto. contadores de tráfico, información de direcciones. y otros aspectos que pueden configurarse en la interfaz específica, como la información de clase de servicio (COS). Al pasar el puntero del mouse sobre varias partes de la pantalla, se le presenta información más detallada.
  La mayoría de las jerarquías en el lado izquierdo de la pantalla son remanentes de la pestaña Configurar. La selección de estas opciones proporciona una alternativa de apuntar y hacer clic a los comandos show de la CLI.
Notes: +

## Slide 26: Introducción al Sistema Operativo Junos
Administración
  La pestaña Administración proporciona una interfaz para administrar los sistemas de archivos. Junos OS y sus archivos de configuración para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.
  En la sección Archivos, puede descargar y eliminar archivos de registro, archivos de volcado de memoria y otros archivos temporales para evitar que su dispositivo de memoria flash se llene demasiado. Config Management le permite recuperar archivos de configuración históricos y comparar diferentes configuraciones.
  Elegir software proporciona métodos para actualizar y degradar Junos OS. Puede automatizar el proceso de actualización especificando un servidor FTP remoto para recuperar Junos OS. Luego, el sistema se actualiza con el software recuperado y emite un reinicio del sistema para completar el proceso de actualización.
  La sección Licencias proporciona detalles de las licencias instaladas en el sistema y le permite agregar licencias.
  La sección Reiniciar le permite programar reinicios y proporciona otras opciones para reiniciar el sistema.
  El menú Ping Host ofrece la capacidad de hacer ping a un host IPv4 en IPv6. Usted puede utilizar esta herramienta para hacer troubleshooting puertos individuales o hacer ping aun host remoto. En la sección de Herramientas incluye otras utilidades que permiten ejecutar ping MPLS y TraceRoute
04: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 27: Introducción al Sistema Operativo Junos
Administración
04: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 28: Introducción al Sistema Operativo Junos
Reportes
  Use la pestaña Informes para generar informes a pedido; sin embargo, debe habilitar el registro de tráfico para ver y generar informes. Simplemente haga clic en Habilitar registro y accederá al menú para habilitar el registro de tráfico. Recordar. debe confirmar sus cambios antes de poder generar informes.
04: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 29: Introducción al Sistema Operativo Junos
Monitoreo de red
04: Interfaz J-Web
Notes: Puede usar la herramienta de diagnóstico de captura de paquetes J-Web cuando necesite capturar y analizar rápidamente el tráfico de control del enrutador en un dispositivo. La captura de paquetes en la interfaz J-Web le permite capturar el tráfico destinado u originado en el motor de enrutamiento.
Puede usar la herramienta de captura de paquetes J-Web para componer expresiones con varios criterios coincidentes para especificar los paquetes que desea capturar. Puede optar por decodificar y ver los paquetes capturados en la interfaz J-Web a medida que se capturan, o guardar los paquetes capturados en un archivo y analizarlos sin conexión mediante analizadores de paquetes, como Wireshark. La herramienta de captura de paquetes J-Web no captura el tráfico de tránsito.
Nota: Como alternativa, puede utilizar el comando de tráfico del monitor de la CLI para capturar y mostrar paquetes que coincidan con un criterio específico.
Para realizar el monitoreo de la red. haga clic en Administración > Herramientas > Captura de paquetes > Iniciar

## Slide 30: Introducción al Sistema Operativo Junos
Monitoreo de red
  La herramienta de captura de paquetes de J-Web no captura trafico de transito
04: Interfaz J-Web
Alternativamente, es posible utilizar el comando por CLI monitor traffic para capturar y desplegar paquetes que coinciden con criterios específicos
Notes: Puede usar la herramienta de diagnóstico de captura de paquetes J-Web cuando necesite capturar y analizar rápidamente el tráfico de control del enrutador en un dispositivo. La captura de paquetes en la interfaz J-Web le permite capturar el tráfico destinado u originado en el motor de enrutamiento.
Puede usar la herramienta de captura de paquetes J-Web para componer expresiones con varios criterios coincidentes para especificar los paquetes que desea capturar. Puede optar por decodificar y ver los paquetes capturados en la interfaz J-Web a medida que se capturan, o guardar los paquetes capturados en un archivo y analizarlos sin conexión mediante analizadores de paquetes, como Wireshark. La herramienta de captura de paquetes J-Web no captura el tráfico de tránsito.
Nota: Como alternativa, puede utilizar el comando de tráfico del monitor de la CLI para capturar y mostrar paquetes que coincidan con un criterio específico.
Para realizar el monitoreo de la red. haga clic en Administración > Herramientas > Captura de paquetes > Iniciar

## Slide 31: Introducción al Sistema Operativo Junos
Actualización de Junos OS
  Puede usar la interfaz J-Web para instalar paquetes de software cargados desde su computadora.
  Para realizar la actualización de Junos OS, haga clic en Administración > Dispositivos > Software > Cargar paquete.
04: Interfaz J-Web
Notes: Puede usar la interfaz J-Web para instalar paquetes de software cargados desde su computadora.
Para realizar la actualización de Junos OS, haga clic en Administración > Dispositivos > Software > Cargar paquete.

## Slide 32: Introducción al Sistema Operativo Junos
Creando un Nuevo Usuario
  Configure > Users > User Management
04: Interfaz J-Web
Notes: Puede usar la página Administración de usuarios para agregar nuevos usuarios a la base de datos local del dispositivo. Para cada cuenta, define un nombre de inicio de sesión y una contraseña para el usuario y especifica una clase de inicio de sesión para los privilegios de acceso. Para navegar a la página de Administración de usuarios.
haga clic en Configurar > Usuarios > Administración de usuarios.

## Slide 33: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Interfaces
  Debe de tener al menos una interfaz lógica configurada en una interfaz física Ethernet
  Configure > Interfaces > Ports > Edit Logical Interface
04: Interfaz J-Web
Notes: Puede usar J-Web para configurar (agregar o editar) interfaces lógicas en sus interfaces Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Tenga en cuenta que debe tener al menos una interfaz lógica configurada en su interfaz Ethernet física.
Para realizar la configuración de la interfaz. haga clic en Configurar > Interfaces > Puertos > Editar interfaz lógica.

## Slide 34: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modulo 5: Configuración Inicial

## Slide 35: Introducción al Sistema Operativo Junos
Objetivos del Modulo:
  Al final de este módulo, podrá:
  Devolver un dispositivo que ejecuta Junos OS a su estado predeterminado de fábrica
  Realizar tareas de configuración inicial
  Describir los tipos de interfaz
  Realizar tareas básicas de configuración de la interfaz
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 36: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Fábrica
  Las plataformas que ejecutan Junos OS se envian con una configuración por defecto que fábrica que:
    Permite el acceso utilizando la cuenta de root (sin password)
05: Configuración Inicial

## Slide 37: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Fábrica
  Las plataformas que ejecutan Junos OS se envian con una configuración por defecto que fábrica que:
    Se require que se configure un password de root antes de activar cualquier cambio en el archivo de configuración
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 38: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Fábrica
  Las plataformas que ejecutan Junos OS se envian con una configuración por defecto que fábrica que:
    Incluye el registro (log) de sistema para seguir eventos
    Contiene parametros adicionales dependientes de cada Plataforma.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 39: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Fábrica
  Configuración tipica de syslog en una configuración de fábrica por defecto
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 40: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Fábrica
  La configuraicón de fábrica por defecto puede variar de una familia de plataformas a otra, e incluso entre diferentes modelos dentro de la misma familia.
  La configuración de fábrica por defecto para cada plataforma que ejecuta Junos OS es creada basada en su rol respectivo
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 41: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Fábrica
  Por Ejemplo:
    Los conmutadores de la serie EX están diseñados para funcionar como conmutadores de capa 2 desde el primer momento. Para cumplir con este requisito operativo predeterminado, las configuraciones predeterminadas de fábrica asociadas tienen todas las interfaces configuradas para la operación de Capa 2 y también incluyen la configuración de protocolo que se usa comúnmente en los conmutadores, como el Protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) y el Protocolo de descubrimiento de capa de enlace (LLDP). .
    Otras plataformas no tienen estos mismos requisitos operativos predeterminados y, por lo tanto, no incluyen esos parámetros de configuración en sus configuraciones predeterminadas de fábrica.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 42: Introducción al Sistema Operativo Junos
Carga de la configuración de fabrica por defecto
    Utilice el comando load factory-default para:
      Regresar el dispositivo a la configuración de fábrica
      Sobreescribir la configuración candidata
      Debe configurar un password de root para activar la configuración
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 43: Introducción al Sistema Operativo Junos
Encendido de un dispositivo con Junos OS
  Siga las guías de seguridad al conectar y encender el dispositivo
    Una vez el dispositivo Junos esta encendido y si la energía del sistema es interrumpida, el dispositivo automáticamente enciende cuando la energía es restablecida.
    En otras palabras, no se necesita intervención manual para que el sistema inicie en esta situación-
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 44: Introducción al Sistema Operativo Junos
Apagado adecuado del dispositivo Junos OS
  Apague de forma delicada el Junos OS antes de quitar la energía
    Utilice el comando request system halt para detener de forma delicada el Junos OS y ayudar a asegurar la integridad del sistema de archivos
    Cuando el Junos OS es detenido (halted), la energia en el sistema se mantiene.
      Se reinicia con actividad de consola
05: Configuración Inicial
Notes: Junos OS es un entorno multitarea. Para garantizar la integridad del sistema de archivos, siempre debe cerrar correctamente las plataformas que ejecutan Junos OS. Aunque es poco probable, si no se apaga correctamente el sistema, es posible que no pueda iniciarse.
Utilice el comando de detención del sistema de solicitud para cerrar correctamente el sistema operativo Junos. Este comando proporciona opciones que le permiten programar el apagado en un número específico de minutos o en un momento exacto, para especificar los medios que utilizará la próxima operación de arranque y para registrar un mensaje en la consola y en el archivo de mensajes. .
Haga clic en el botón Información adicional para obtener detalles adicionales sobre el sistema de solicitud detener: comando.

## Slide 45: Introducción al Sistema Operativo Junos
Apagado adecuado del dispositivo Junos OS
  En equipos que ofrecen un Routing Engine (RE) redudante, puede detener ambos RE simultáneamente utilizando el comando system halt both-routing-engines.
  Para switches de la serie EX participando en un chassis virtual, donde múltiples switches funcionan como un solo dispositivo virtual, usted puede detener todos los miembros que participan de forma simultanea con el comando request system halt all-members.
05: Configuración Inicial
Notes: Junos OS es un entorno multitarea. Para garantizar la integridad del sistema de archivos, siempre debe cerrar correctamente las plataformas que ejecutan Junos OS. Aunque es poco probable, si no se apaga correctamente el sistema, es posible que no pueda iniciarse.
Utilice el comando de detención del sistema de solicitud para cerrar correctamente el sistema operativo Junos. Este comando proporciona opciones que le permiten programar el apagado en un número específico de minutos o en un momento exacto, para especificar los medios que utilizará la próxima operación de arranque y para registrar un mensaje en la consola y en el archivo de mensajes. .
Haga clic en el botón Información adicional para obtener detalles adicionales sobre el sistema de solicitud detener: comando.

## Slide 46: Introducción al Sistema Operativo Junos
Lista de chequeo de la configuración inicial
  La configuración inicial:
    Debe incluir un password de root
  Típicamente también incluye:
    Hostname
    Tiempo del sistema
    Protocolos de acceso remote
    Interfaz de gestion y ruta estatica para el trafico de gestion
  Todos los password requieren no menos de seis caracteres y deben incluir un cambio de mayuscula-minuscula, digitos o puntuaciones.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 47: Introducción al Sistema Operativo Junos
05: Configuración Inicial
Lista de chequeo de la configuración inicial
Iniciar CLI
Entrar al modo configuración
Establecer parámetros de identificación
Establecer parámetros de hora y fecha
Establecer los parámetros de administración
Establecer los parámetros de red
Activar la Configuración
Ingresar como root
Notes: +

## Slide 48: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar como Root
  Cuando recibe una plataforma que ejecuta Junos OS de fábrica, la contraseña raíz no está configurada. Para iniciar sesión en la CLI por primera vez, debe iniciar sesión a través del puerto de la consola con el nombre de usuario raíz sin contraseña.
  Cuando se configura, el inicio de sesión de la consola muestra el nombre de host del dispositivo. Cuando no se configura ningún nombre de host, como en el caso de una configuración predeterminada de fábrica, se muestra Amnesiac en lugar del nombre de host.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 49: Introducción al Sistema Operativo Junos
Iniciar la CLI
  Cuando inicia sesión como usuario raíz, se le coloca en el shell de UNIX. Debe iniciar la CLI escribiendo el comando cli.
  Cuando sale de la CLI, regresa al shell de UNIX. Por razones de seguridad, asegúrese de cerrar sesión en el shell usando el comando exit.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 50: Introducción al Sistema Operativo Junos
Entrar al modo configuración
  Luego de iniciar la CLI, debe ingresar al modo operacional. Puede hacer cambios en la configuración solo en el modo de configuración.
  Para entrar al modo de configuración, utilice el comando configure en el modo operacional.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 51: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de identificación
  Se realiza una verificación cuando se ingresa la contraseña de root para asegurarse de que se haya ingresado correctamente. En caso de que ambas contraseñas ingresadas no coincidan, se generará un error, no se realizará el cambio y será necesario volver a ingresar la contraseña. El siguiente ejemplo utiliza la opción de autenticación de texto sin formato.
  El siguiente ejemplo utiliza la opción de autenticación ingresando texto-plano
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 52: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de identificación
  A diferencia del software de algunos fabricantes, el OS Junos nunca muestra el password en formato de texto plano, en su lugar encripta el password. Usted puede ver el password encriptado al desplegar la configuración.
  Usted no puede obtener el password al ver el archivo de configuración. Used debe mantener el password configurado en una ubicación segura. Si se olvida del password y no puede logearse al sistema, usted puede realizar el proceso de recuperación de password.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 53: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de fecha y hora
  El ejemplo muestra cómo utilizar la CLI para configurar los ajustes de hora. Puede configurar la información de fecha y hora actual junto con la zona horaria adecuada para el dispositivo. La zona horaria predeterminada en los dispositivos Junos es UTC (Coordinated Universal TlleC. anteriormente conocido como Greenwich Mean Time o GMT).
  Cuando define la hora local en un dispositivo Junos, debe tener en cuenta la diferencia horaria entre la zona horaria definida y la zona horaria predeterminada. Una vez que se cambia y confirma la zona horaria, la hora local se ajusta en consecuencia para tener en cuenta la diferencia.
  Si no desea realizar los ajustes necesarios, simplemente puede configurar la hora del sistema después de que se haya confirmado el parámetro de zona horaria definido. En lugar de configurar la hora local en cada dispositivo de red de su red, podría considerar implementar el Protocolo de tiempo de red (NTP)
  Establecer zona horaria y hora actual:
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 54: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de acceso de gestión
  El ejemplo muestra cómo usar la CLI para habilitar el acceso SSH y Telnet a un dispositivo que ejecuta Junos OS. También puede habilitar el servicio HTTP que permite acceder y administrar el dispositivo a través de un navegador web. Cuando se conecte a un dispositivo que ejecute Junos OS mediante uno de estos protocolos de acceso, utilice los mismos inicios de sesión de usuario definidos en la jerarquía [edit system login].
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 55: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de acceso de gestión
  En el modo operativo, puede controlar el entorno de la CLI de Junos. De forma predeterminada, una sesión CLI individual nunca se agota después de períodos prolongados, a menos que se haya incluido la declaración de tiempo de espera inactivo en la configuración de clase de inicio de sesión del usuario. El tiempo de espera puede ser de 0 a 100 000 minutos. Establecer el tiempo de espera en O desactiva el tiempo de espera.
  Los ejemplos muestra cómo configurar el tiempo de espera de inactividad en 60 minutos, y como deshabilitarlo
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 56: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de acceso de gestión
  El CLI provee un método de desplegar un mensaje de ingreso al usuario. El mensaje de ingreso es desplegado cuando el usuario se conecta al host utilizando Telnet o SSH
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 57: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de red de gestión
  El ejemplo muestra cómo usar la CLI para configurar una interfaz de administración y una ruta estática para el tráfico de administración.
  Tenga en cuenta que se desaconseja encarecidamente utilizar una ruta estática predeterminada para el tráfico de administración. Debes ser lo más específico posible. También puede usar la opción de no lectura para la ruta estática utilizada para el tráfico de administración. La opción de no readvertise marca la ruta no elegible para readvertisement a través de la política de enrutamiento.
  Tenga en cuenta que la ruta estática definida para el tráfico de administración o cualquier otro tráfico solo está disponible cuando se está ejecutando el proceso de protocolo de enrutamiento (rpd) del sistema. Cuando los dispositivos Junos arrancan, el proceso del protocolo de enrutamiento no se está ejecutando; por lo tanto, el sistema no tiene rutas estáticas o predeterminadas. Para permitir que el dispositivo se inicie y asegurarse de que sea accesible a través de la red si el proceso del protocolo de enrutamiento no se inicia correctamente, configure un enrutador de respaldo, que es un enrutador o dispositivo de puerta de enlace que está conectado directamente al sistema local, es decir en la misma subred.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 58: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de red de gestión
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 59: Introducción al Sistema Operativo Junos
Establecer parámetros de red de gestión
  Para configurar un router backup con IPv4, incluya la configuración backup-router en [edit system]
  En esta configuración de ejemplo, los host en la subred 10.0.15.0./24 son alcanzables a través del router de backup. Si del parámetro destination es omitido, entonces todos los host son alcanzados a través del router backup
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 60: Introducción al Sistema Operativo Junos
05: Configuración Inicial
Establecer parámetros de red de gestión
  Para eliminar el riesgo de instalar una ruta predeterminada en la tabla de reenvío, siempre debe incluir la opción de destino, especificando una dirección a la que se pueda acceder a través del enrutador de respaldo. Especifique la dirección en el formato network/mask-Ingth, como se muestra en el ejemplo anterior, para que se pueda acceder a toda la red a través del enrutador de respaldo.
  Cuando se inician los protocolos de enrutamiento, la dirección del enrutador de respaldo se elimina de las tablas de enrutamiento y reenvío locales. Para que la dirección permanezca en estas tablas, configure una ruta estática para el prefijo de destino deseado con el enrutador de respaldo como el próximo salto y la opción de retain como se muestra en el ejemplo:
Notes: +

## Slide 61: Introducción al Sistema Operativo Junos
Revisando los resultados
  Utilize el comando show configuration para desplegar la jerarquía de configuración creada con los comandos set
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 62: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Rescate
  Una configuración de rescate está diseñada para restaurar la conectividad básica en caso de problemas de configuración
    El contenido de la configuración está definido por el usuario y, de forma predeterminada, no existe ninguna configuración de rescate
    Se recomienda que incluya una contraseña de root
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 63: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Rescate
  Utilice el commando request system configuration save para guardar la configuracion active como la configuracion de rescate, en el modo operacional de CLI.
  Utilice el commando request system configuration rescue delete para borrar manualmente la configuracion de rescate
  Utilize el commando rollback rescue para cargar la configuracion de rescate.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 64: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de las interfaces
  Las interfaces son principalmente utilizadas para conectar un dispositivo a una red
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 65: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de las interfaces
  Las plataformas que ejecutan Junos OS tienen varios tipos de interfaces
    Interfaces de gestión
    Interfaces internas
    Interfaces de red
    Interfaces de servicios
    Interfaces de loopback
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 66: Introducción al Sistema Operativo Junos
Interfaces de gestión/administración
  Son utilizadas para conectar los dispositivos con Junos OS a una red de administración.
    La designación de esta interface es especifica de la plataforma
    Por ejemplo: fxp0 o me0
Interfaces internas
  Las interfaces internas son utilizadas para conectar el plano de control con el plano de reenvio. La designación de esta interfaz es específica de la plataforma
    Por ejempo: fxp1 o em0
Interfaces de red
  Las interfaces de red son utilizadas para proveer conectividad según el medio especifico
    Algunos ejemplos de medios son Ethernet, SONET, Asynchronous Transfer Mode (ATM), T1, y DS3
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 67: Introducción al Sistema Operativo Junos
Interfaces de servicio
  Las interfaces de servicios se utilizan para proporcionar uno o más servicios configurables por el usuario, como servicios de encriptación, tunelización y enlace. Las interfaces de servicios se pueden proporcionar a través de una tarjeta de interfaz de servicios físicos o mediante software. Las interfaces de servicios proporcionadas a través de una tarjeta de interfaz física (PIC), no tienen puertos ni medios asociados, pero tienen designaciones de tipo de interfaz de dos letras, como se muestra en esta lista:
    es: interfaz encriptada
    gr: Interfaz de túnel de encapsulación de ruta genérica
    ip: interfaz de túnel de encapsulación IP sobre IP
    ls: interfaz de servicios de enlace
    ml: interfaz multienlace
    mo: interfaz de monitoreo pasivo
    mt: interfaz de túnel de multidifusión
    sp: interfaz de servicios adaptable
    vt: interfaz de túnel de bucle invertido virtual
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 68: Introducción al Sistema Operativo Junos
Interfaces de loopback
  Las interfaces de bucle invertido se utilizan para proporcionar una interfaz independiente del hardware constante y confiable. La interfaz de bucle invertido usa la designación lo0 en todas las plataformas que ejecutan Junos OS.
  Utilice la interfaz lo0 junto con los protocolos de enrutamiento para facilitar el enrutamiento en un entorno redundante que sea independiente de los enlaces físicos individuales dentro de ese entorno.
  Puede configurar una sola unidad lógica para la interfaz de baño para cada instancia de enrutamiento. Sin embargo, cada unidad lógica asociada con una instancia de enrutamiento determinada puede tener varias direcciones IP configuradas.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 69: Introducción al Sistema Operativo Junos
Nomenclatura de las interfaces
  La mayoria de las interfaces son denominadas segun:
    El tipo de medio (ge, so, at, y sucesivamente)
    El numero de slot de la line card (FPC) (Flexible PIC Concentrator)
    El numero de slot de la Interface Card (PIC)
    Numero de puerto
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 70: Introducción al Sistema Operativo Junos
Nomenclatura de las interfaces
  En implementaciones típicas, la numeración de ranuras y puertos comienza con cero (0) y aumenta según la configuración del hardware del sistema. El ejemplo muestra un nombre de interfaz de muestra que ilustra el formato de nomenclatura de la interfaz. El nombre de interfaz resaltado es para el cuarto puerto físico (número 3) en la tarjeta de interfaz de 3 Gigabit Ethernet instalada en la tercera ranura (número 2) de una tarjeta de línea que reside en la primera ranura de tarjeta de línea disponible (número 0) de un chasis.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 71: Introducción al Sistema Operativo Junos
Otras designaciones de nombres de interfaces
  Existen otras designaciones de nombres que no se adhieren a la nomenclatura estándar.
    Algunos ejemplos de otras designaciones de interfaces son:
    Junos OS también crea algunas interfaces internas, Estas son generadas internamente y no son configurables, por ejemplo:
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 72: Introducción al Sistema Operativo Junos
Unidades Lógicas
  Cada interfaz física contiene una o mas interfaces lógicas
  Similares a las subinterfaces en otros fabricantes
  En Junos, las interfaces lógicas siempre son requeridas.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 73: Introducción al Sistema Operativo Junos
Unidades Lógicas
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 74: Introducción al Sistema Operativo Junos
Unidades Lógicas y Encapsulamiento
  Algunos tipos de encapsulamiento soportan únicamente una unida lógica
    Point-to-Point Protocol (PPP?
    Ciscl High-Level Data Link Control (Cisco HDLC)
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 75: Introducción al Sistema Operativo Junos
Unidades Lógicas y Encapsulamiento
  Otros métodos de encapsulación soportan múltiples interfaces lógicas
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 76: Introducción al Sistema Operativo Junos
Identificador del Circuito vs el Numero de Unidad (Unit)
  El numero de unida lógica es independiente del numero de identificador de circuito y no necesariamente tienen que coincidir
    Se recomienda mantener el mismo
      Ejemplo: Unit – vlan ID
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 77: Introducción al Sistema Operativo Junos
Múltiples Direcciones
  Soporta múltiples direcciones de protocolos
  Al enviar un segundo comando set, se agrega la dirección
  Se puede utilizar rename en su lugar.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 78: Introducción al Sistema Operativo Junos
Propiedades de las Interfaces
  Todas las interfaces de Junos OS tienen la misma organización jerárquica
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 79: Introducción al Sistema Operativo Junos
Propiedades físicas de las interfaces
  La siguiente lista proporciona detalles para algunas propiedades de la interfaz física:
  Protocolo de capa de enlace de datos y keepalives: puede cambiar el protocolo de la capa de enlace de datos para el tipo de medio en particular, como PPP a Cisco HDLC, y puede activar o desactivar los keepalives.
  Modo de enlace: en las interfaces Ethernet, puede codificar la configuración dúplex en semidúplex o dúplex completo
  Velocidad: puede especificar la velocidad del enlace en ciertos tipos de interfaz
  Unidad máxima de transmisión (MTU): Puedes variar el tamaño desde 256 hasta 9192 bytes
  Reloj: se refiere a la fuente de reloj de la interfaz, que puede ser interna o externa
  Codificación: se refiere a la codificación de la carga útil, que puede estar activada o desactivada
  Secuencia de verificación de cuadros (FCS): puede modificar al modo de 32 bits (el valor predeterminado es el modo de 16 bits)
  Características de diagnóstico: puede habilitar bucles invertidos locales o remotos o configurar una prueba de tasa de error de bits (BERT)
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 80: Introducción al Sistema Operativo Junos
Propiedades Lógicas
  La siguiente lista proporciona detalles para algunas propiedades de la interfaz lógica:
  Familia de protocolos: se refiere a la familia de protocolos que desea utilizar, como family inet, inet6, iso, mpls o bridge
  Direcciones: Se refiere a la dirección asociada con la familia en particular. Ejemplo: dirección IP usando family inet
  Circuitos virtuales: hace referencia al identificador de circuito virtual, como un identificador de conexión de enlace de datos (DLCI), un identificador de ruta virtual (VPI), un identificador de canal virtual (VCI) o una etiqueta de VLAN.
  Otras características: algunas otras opciones configurables incluyen el Protocolo de resolución de direcciones (ARP) inverso, traps y perfiles de accouting.
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 81: Introducción al Sistema Operativo Junos
05: Configuración Inicial
Ejemplo de Configuración de Interfaz
  Multiple familia de protocolos soportada en la misma unidad lógica.
  Múltiples direcciones soportadas en una misma unidad.
  No se puede configurar una segunda familia de protocolos en conjunto con la familia de protocolos ethernet-switching.
Notes: +

## Slide 82: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo de Configuración de Interfaz
  La opción prefered se utiliza para sobreescribir el comportamiento por defecto y seleccionar una nueva dirección de origen para los paquetes enviados en esa subnet
05: Configuración Inicial
Notes: El ejemplo destaca el uso de las opciones de configuración principal y preferida.
La opción preferida se usa cuando tiene varias direcciones IP que pertenecen a la misma subred en la misma interfaz. Esta opción le permite seleccionar qué dirección se usará como dirección de origen para los paquetes enviados por el sistema local a los hosts en la subred conectada directamente. De forma predeterminada, se elige la dirección local numéricamente más baja.
En el ejemplo, el comportamiento predeterminado se anuló con la opción preferida para hacer que 172.19.102.2/24 sea la dirección preferida.

## Slide 83: Introducción al Sistema Operativo Junos
05: Configuración Inicial
Ejemplo de Configuración de Interfaz
  La dirección primary de una interfaz se usa de manera predeterminada como la dirección local para los paquetes de broadcast y multicast que se originan localmente y se envían a través de la interfaz.
  Por defecto la interfaz primaria en una interfaz es la numéricamente menor dirección en la interfaz.

## Slide 84: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo de Configuración de Interfaces
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 85: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificar el estado de las interfaces
  Utilice el comando show interface terse para rápidamente verificar el estado de las interfaces
05: Configuración Inicial
Notes: +

## Slide 86: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modulo 6: Configuración secundaria del sistema
Notes: Bienvenido al módulo Configuración secundaria del sistema, que explica los métodos de autenticación y configuración del usuario. El módulo también explica cómo configurar y analizar el registro y seguimiento del sistema. Además, demuestra cómo monitorear y configurar Network Time Protocol (NTP) y SNMP, y archivar configuraciones.

## Slide 87: Introducción al Sistema Operativo Junos
Objetivos del Modulo
  Al final de este módulo, podrá:
  Configurar la autenticación de usuario
  Configurar y analizar el registro y el seguimiento del sistema
  Configurar y monitorear la configuración NTP
  Archivar configuraciones en dispositivos remotos
  Configurar y monitorear SNMP
06: Configuración secundaria del sistema
Notes: Los métodos de autenticación de Junos OS ayudan a asignar permisos de acceso a los dispositivos Junos y especifican qué usuarios pueden o no acceder al dispositivo bajo ciertas condiciones.
Las configuraciones del sistema secundario lo ayudan a monitorear los dispositivos de red Junos e identificar las interrupciones de la red y las fallas del protocolo con la ayuda del registro del sistema y los mensajes SNMP.
Al final de este módulo, podrá:
Configurar la autenticación de usuario
Configurar y analizar el registro y seguimiento del sistema
Configurar y monitorear la configuración NTP
Archivar configuraciones en dispositivos remotos
Configurar y monitorear SNMP

## Slide 88: Introducción al Sistema Operativo Junos
Autenticación de Usuario
  Junos OS utiliza tres tipos de métodos de autenticación de usuario:
  Autenticación por contraseña local
  RADIUS
  TACACS+
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 89: Introducción al Sistema Operativo Junos
Autenticación por contraseña local
  Con la autenticación de contraseña local, puede configurar nombres de usuario y contraseñas individualmente para que cada usuario inicie sesión en un dispositivo que ejecuta Junos OS.
  Junos OS impone las siguientes restricciones de contraseña:
  La contraseña debe tener al menos seis caracteres.
  Las contraseñas pueden incluir la mayoría de las clases de caracteres, como caracteres alfabéticos, numéricos y especiales, excepto los caracteres de control.
  Las contraseñas deben contener al menos un cambio de mayúsculas y minúsculas o clase de carácter
  Cuando un usuario está configurado en un dispositivo que ejecuta Junos OS, el sistema genera automáticamente un directorio de inicio para ese usuario.
  El directorio de inicio sirve como directorio de trabajo predeterminado para cada usuario configurado localmente.
  El directorio de trabajo del usuario se puede cambiar para sesiones individuales mediante el comando de modo operativo set cli directory directory.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 90: Introducción al Sistema Operativo Junos
RADIUS y TACACS+
  RADIUS y TACACS+ son sistemas distribuidos de cliente y servidor que se utilizan como métodos de autenticación para validar a los usuarios. Los clientes RADIUS y TACACS+ se ejecutan en dispositivos que ejecutan Junos OS y el servidor se ejecuta en un host conectado a una red remota. Una cuenta de usuario definida localmente determina la autorización.
  Se pueden asignar varios usuarios autenticados RADIUS o TACACS+ a una plantilla de cuenta de usuario definida localmente.
  Las cuentas de usuario de plantillas locales evitan la necesidad de que cada usuario de RADIUS o TACACS+ también tenga una cuenta de usuario definida localmente.
  Con las extensiones apropiadas de Juniper Networks cargadas en el servidor, tanto RADIUS como TACACS+ pueden anular estos parámetros de autorización de usuario de plantilla pasando expresiones regulares extendidas.
  La cobertura de expresiones regulares está fuera del alcance de este módulo.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 91: Introducción al Sistema Operativo Junos
Orden de Autenticación
  El orden del método de autenticación es configurable
    Junos Intenta cada método configurado hasta que se acepta la contraseña
    Si los métodos de autenticación radius y tacplus no responden, siempre se consulta la autenticación local (contraseña).
06: Configuración secundaria del sistema
Notes: Puede configurar los dispositivos que ejecutan Junos OS para que sean clientes RADIUS y TACACS+, y puede priorizar el orden en que el software prueba uno o más de los tres métodos de autenticación diferentes.
Para cada intento de inicio de sesión, Junos OS prueba los métodos de autenticación en orden, hasta que se acepta la contraseña. Se consulta el siguiente método en el orden de autenticación si el método de autenticación anterior no respondió o si el método rechazó el intento de inicio de sesión. Si no se recibe ninguna respuesta (aceptar o rechazar) de ninguno de los métodos de autenticación enumerados, Junos OS consulta la autenticación local como último recurso.

## Slide 92: Introducción al Sistema Operativo Junos
Orden de Autenticación – Ejempo 1
  Considere el siguiente ejemplo
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 93: Introducción al Sistema Operativo Junos
Orden de Autenticación – Ejempo 1
  En este ejemplo. el orden de autenticación está configurado como [radius tacplus password].
  Se ingresa el nombre de usuario lab y la contraseña lab789.
  Se autentica correctamente porque se intenta cada método de autenticación configurado hasta que la base de datos de autenticación local acepta la contraseña.
  Si ingresa el nombre de usuario lab y la contraseña lab789, Junos OS primero intenta autenticar la contraseña contra el servidor RADIUS, que la rechaza.
  Luego, Junos OS intenta autenticar la contraseña contra el servidor TACACS+, que también la rechaza.
  Finalmente, Junos OS intenta autenticar la contraseña contra la base de datos de autenticación local, que la acepta.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 94: Introducción al Sistema Operativo Junos
Orden de Autenticación – Ejempo 1
  Además del orden de autenticación, también deberá configurar los servidores RADIUS y TACACS+, así como el usuario del laboratorio. El siguiente es un ejemplo de estos parámetros de configuración:
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 95: Introducción al Sistema Operativo Junos
Orden de Autenticación – Ejempo 2
  Considere el siguiente ejemplo
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 96: Introducción al Sistema Operativo Junos
Orden de Autenticación – Ejempo 2
  En este ejemplo. el orden de autenticación está configurado como [radius tacplus].
  En este caso. si ingresa el nombre de usuario lab y la contraseña lab789, Junos OS primero intenta autenticar la contraseña contra el servidor RADIUS. que lo rechaza. Luego, Junos OS intenta autenticar la contraseña contra el servidor TACACS+, que también la rechaza. Junos OS no consulta la autenticación local porque no figura en el orden de autenticación y porque al menos uno de los métodos de autenticación configurados respondió. La contraseña es rechazada.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 97: Introducción al Sistema Operativo Junos
Orden de Autenticación – Ejempo 3
  Considere el siguiente ejemplo:
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 98: Introducción al Sistema Operativo Junos
Orden de Autenticación – Ejempo 3
  En este ejemplo. el orden de autenticación está configurado como [radius tacplus].
  Ahora, si ingresa el nombre de usuario lab y la contraseña lab789, Junos OS intenta autenticar la contraseña contra el servidor RADIUS, que está inactivo. El dispositivo que ejecuta Junos OS no recibe respuesta. Después de un período de tiempo de espera, intenta con el servidor TACACS+. Un problema de red temporal hace que el servidor TACACS+ no esté disponible. Después de un período de tiempo de espera, Junos OS consulta la autenticación local porque ninguno de los métodos de autenticación configurados respondió.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 99: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verifique su comprensión
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 100: Introducción al Sistema Operativo Junos
Componentes de Autorización
  Componentes de la autorización
  Cada instrucción de comando o configuración está sujeta a autorización.
  La autorización se aplica tanto a la interfaz J-Web como CLI
  Cada actividad se autoriza o deniega según los componentes de la autorización.
  Los diferentes componentes de la autorización son:
06: Configuración secundaria del sistema
Notes: Cada instrucción de comando o configuración está sujeta a autorización. Junos OS aplica la autorización a todos los usuarios que no son root y esta función no se puede deshabilitar.
La autorización se aplica tanto a la interfaz J-Web como a la CLI. Una jerarquía configurada de componentes de autorización, como se muestra en la figura, define si un comando está autorizado.
Los diferentes componentes de la autorización son:
- Usuarios
- Clase
- Permisos. y
- Permitir y denegar anulaciones

## Slide 101: Introducción al Sistema Operativo Junos
06: Configuración secundaria del sistema
Usuario
  Al más alto nivel, la configuración de las cuentas de usuario define los parámetros de autorización. Se pueden asignar varios usuarios autenticados de forma remota a un usuario de plantilla definido localmente. Los usuarios son miembros de una única clase de inicio de sesión.
Clase
    Una clase de inicio de sesión es un contenedor con nombre que agrupa un conjunto de uno o más indicadores de permiso. Las clases de inicio de sesión también pueden especificar que los indicadores de permiso deben anularse para ciertos comandos. Puede configurar clases de inicio de sesión personalizadas, pero existen cuatro clases de inicio de sesión predefinidas para manejar la mayoría de las situaciones. Estas clases y los indicadores de permisos asociados son los siguientes:
https://kb.juniper.net/InfoCenter/index?page=content&id=KB21223

## Slide 102: Introducción al Sistema Operativo Junos
06: Configuración secundaria del sistema
Permisos
  Los permisos son conjuntos predefinidos de comandos relacionados. Los siguientes indicadores de permiso predefinidos agrupan la autorización de los comandos relacionados:
  https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/user-access/topics/topic-map/junos-os-access-privileges.html

## Slide 103: Introducción al Sistema Operativo Junos
Anulaciones de Permitir y Denegar
  Las anulaciones de permiso y denegación definen excepciones para comandos y declaraciones de configuración que, de otro modo, se permitirían o denegarían. Puede usar las declaraciones deny-commands, allow-commands, deny-configuration y allow-configuration para definir expresiones regulares que coincidan con comandos operativos o declaraciones de configuración. Las coincidencias se permiten o deniegan explícitamente, independientemente de si establece los indicadores de permiso correspondientes.
  Junos OS aplica las declaraciones de denegación antes que las declaraciones de permiso correspondientes, lo que da como resultado la autorización de comandos que coinciden con ambas.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 104: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo de la configuración de autorización
Notes: Considere el ejemplo de configuración de autorización que se muestra en la pantalla. Este ejemplo muestra cómo se configuran los distintos componentes de autorización:
- El usuario nancy es miembro de la clase noc—admin
- La clase noc-admin tiene los permisos de clear, network, reset y view
- La clase noc—admin puede ingresar al modo de configuración usando el comando configure private y puede alterar los parámetros de configuración en los niveles de jerarquía [edit interfaces] y [edit firewall].
- A la clase nos-admin se le niega la capacidad de manipular archivos usando el comando de archivo del modo operativo y se excluye específicamente de navegar o ver los detalles de configuración en el nivel de jerarquía [edit groups]

## Slide 105: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verifique su comprensión
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 106: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripcion general del los logs del sistema
  Registro del sistema:
  Utiliza la sintaxis de configuración estilo syslog de UNIX
    Archivo de syslog principal: /var/log/messages
  Admite numerosas “facilities” y niveles de “severidad”
    La “facilitiy” define la clase de mensaje de log y el nivel de severidad determina el nivel de detalle del registro
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 107: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripcion general del los logs del sistema
  Registro del sistema:
  Provee soporte para logging local y remoto
    El logging remoto (y archivo) se recomiendad para troubleshooting.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 108: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo de Configuración de Syslog
  Las operaciones de syslog pueden habilitare o modificarse en los siguientes niveles jerarquicos.
  [edit system syslog]
  [edit routing-options options syslog]
06: Configuración secundaria del sistema
Mensajes de emergencia para todos los usuarios ingresados (*)
Logs enviados a un host remoto (recomendado para archivar eventos registrados)
Archivo principal de Syslog (*)
Registra todos los comandos CLI (*)
Registra los cambios de configuración
(recomendado para rastrear las actividades de usuario)
(*) = configuración por defecto de fabrica

## Slide 109: Introducción al Sistema Operativo Junos
Información Adicional – Configuración Syslog
  Las opciones generales de configuración de syslog son:
  host name o IP address: envía mensajes de syslog a un host remoto, generalmente un dispositivo UNIX configurado para recibir mensajes de syslog entrantes
  archive: Configura cómo archivar los archivos de registro del sistema (el valor predeterminado es mantener 10 archivos de archivo con un tamaño máximo de 128 K cada uno)
  console: Configura los tipos de mensajes syslog para registrar en la consola del sistema
  facilty: muestra la clase de mensajes de registro
  severity: muestra el nivel de gravedad de los mensajes de registro
  file filename: Configura el nombre del archivo de registro
  files number: Muestra el número máximo de archivos de registro del sistema
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 110: Introducción al Sistema Operativo Junos
Interpretando mensajes de syslog
  Las entradas de log estándar constan de los siguientes campos:
  marca de tiempo: indica cuándo se registró el mensaje
  nombre: Muestra el nombre del sistema configurado
  Nombre del proceso (PID): Muestra el nombre del proceso (o el ID del proceso cuando no hay un nombre disponible) que generó la entrada de registro.
  Código del mensaje: Proporciona un código que identifica la naturaleza general y el propósito del mensaje, (en el ejemplo que se muestra, el código del mensaje es UI_DBI-LSE_LCGOUT_EVEI\IT)
  texto-mensaje: Proporciona información adicional relacionada con el código del mensaje
06: Configuración secundaria del sistema
Cuando agrega explicit-priority, Junos OS altera el formato del mensaje de syslog para incluir un valor de prioridad numérico. En esta situación, el valor 0 indica los mensajes más significativos y urgentes (emergencia) y el 7 indica mensajes a nivel de depuración (debug).

## Slide 111: Introducción al Sistema Operativo Junos
Interpretando códigos de mensajes
  Refiérase a la documentación System Log Messages Reference para una descripción completa de los códigos de mensajes y su significado.
  También puede utilizar utilice el comando help syslog para interpretar los códigos de mensajes
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 112: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificación de Conocimientos
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 113: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de Traceoptions
  Tracing
  Es el equivalente de Junos OS a debug
  Requirer configuración
  Provee soporte para logging local y remote
    Los logs son escritos en /var/log/filename o en un servidor remoto
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 114: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de Traceoptions
  Para habilitar el registro remoto, debe especificar el servidor syslog en [edit system tracing]
06: Configuración secundaria del sistema
Por el diseño de Junos OS, puede habilitar el tracing detallado en una red en producción, sin impactar significativamente el desempeño, sin embargo, debe recordar siempre apagar el tracing una vez que haya completado las pruebas para evitar consumo innecesario de recursos
Notes: Rastreo es el término de Junos para lo que otros proveedores a veces llaman depuración. En la mayoría de los casos, cuando habilita el trace [a través de la configuración], se crea un archivo de trace que se utiliza para almacenar información de protocolo decodificada recibida o enviada por el motor de enrutamiento (RE).
Junos OS envía los resultados del tracing a un archivo específico almacenado en el directorio /var/log o a un servidor syslog remoto.
Para habilitar el logging remoto, especifique un servidor syslog en el nivel de jerarquía [edit system tracing].
Es posible que vea una advertencia cuando utilice la opción de servidor syslog remoto. Si el servidor syslog está configurado correctamente y ha verificado que los registros se están recibiendo en el servidor, puede ignorar la advertencia sin problemas.
Tenga en cuenta que, debido al diseño de Junos OS, puede habilitar el tracing detallado en una red de producción sin afectar significativamente el rendimiento. Aun así, siempre debe recordar desactivar el tracing una vez que haya completado la prueba para evitar el consumo innecesario de recursos.

## Slide 115: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo de Configuración de Traceoptions
  Incluya la instrucción traceoption en la jerarquía [edit protocols protocol-name] para tracear la operación de un protocolo especifício.
06: Configuración secundaria del sistema
El protocolo o función que esta siendo traceado
Archivo donde están siendo guardados los traceos (/var/log/ospf-trace)
Opciones del archivo de traceo
..opciones aqui

## Slide 116: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo de Configuración de Traceoptions
  Las banderas identifican qué aspectos del protocolo se rastrean y con qué nivel de detalle. Puede rastrear varias banderas en un solo archivo.
06: Configuración secundaria del sistema
Nota: cuando utilice la instrucción traceoptions, debe ser selectivo en lo que rastrea, ya que es probable que la selección de la palabra clave all proporcione demasiados detalles.
Notes: Las banderas identifican qué aspectos del protocolo se rastrean y con qué nivel de detalle. Puede rastrear varias banderas en un solo archivo.
También puede usar el parámetro de detalle con un indicador de protocolo dado para la información adicional que a menudo se necesita en escenarios de solución de problemas.
Nota: cuando utilice la instrucción traceoptions, debe ser selectivo en lo que rastrea, ya que es probable que la selección de la palabra clave all proporcione demasiados detalles.
De forma predeterminada, la información de marca de tiempo se coloca al comienzo de cada línea de salida de seguimiento. Si no desea tener marcas de tiempo en cada línea, puede usar la opción oculta no-stamp en el comando traceoptions.

## Slide 117: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo de Configuración de Traceoptions
  De forma predeterminada, la información de marca de tiempo se coloca al comienzo de cada línea de salida de seguimiento.
    Si no desea tener marcas de tiempo en cada línea, puede usar la opción oculta no-stamp en el comando traceoptions.
06: Configuración secundaria del sistema
Notes: Las banderas identifican qué aspectos del protocolo se rastrean y con qué nivel de detalle. Puede rastrear varias banderas en un solo archivo.
También puede usar el parámetro de detalle con un indicador de protocolo dado para la información adicional que a menudo se necesita en escenarios de solución de problemas.
Nota: cuando utilice la instrucción traceoptions, debe ser selectivo en lo que rastrea, ya que es probable que la selección de la palabra clave all proporcione demasiados detalles.
De forma predeterminada, la información de marca de tiempo se coloca al comienzo de cada línea de salida de seguimiento. Si no desea tener marcas de tiempo en cada línea, puede usar la opción oculta no-stamp en el comando traceoptions.

## Slide 118: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo de Configuración de Traceoptions
  Traceoptions también esta disponible para otros elementos dentro de la jerarquía, como [edit interfaces interface-name]
  Al incluir la instrucción traceoption en [edit interfaces interface-name] le permite tracear la operación de:
    Interfaces individuales
    El proceso de manejo de las interfaces (dcd)
06: Configuración secundaria del sistema
Nota: Al rastrear una interfaz específica, no se admite la especificación de un archivo de rastreo. El kernel de Junos realiza el registro en este caso, por lo que la información de seguimiento se coloca en el archivo de mensajes del sistema.
Por el contrario, el seguimiento de la interfaz global admite un archivo de almacenamiento. De forma predeterminada, /var/log/dcd se utiliza para el traceo global de interfaces.
Notes: Las opciones de seguimiento también están disponibles en otras jerarquías de configuración.
La instrucción traceoptions en el nivel de jerarquía [edit interfaces interface—name] le permite rastrear las operaciones de interfaces individuales. También puede rastrear las operaciones del proceso de interfaz, que es el proceso de control de dispositivos (dcd).
Nota: Al rastrear una interfaz específica, no se admite la especificación de un archivo de rastreo. El kernel de Junos realiza el registro en este caso, por lo que la información de seguimiento se coloca en el archivo de mensajes del sistema. Por el contrario, el seguimiento de la interfaz global admite un archivo de almacenamiento. De forma predeterminada, /var/log/dcd se utiliza para el seguimiento de la interfaz global.

## Slide 119: Introducción al Sistema Operativo Junos
Analizando archivos de log y trace
  Por defecto, Junos OS guarda los archivos de log y trace en /var/log
  Para ver la lista de archivos utilice el comando show log
  Para desplegar el contenido del archivo utilice show log file-name
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 120: Introducción al Sistema Operativo Junos
Analizando archivos de log y trace
  Utilice pipe (|) para hacer mas fácil el análisis de los archivos de log.
    Utilice múltiple instancias para evocar una búsqueda con lógica AND
    Utilice comillas para evocar una búsqueda con lógica OR.
06: Configuración secundaria del sistema
Notes: Nota: Al mostrar los resultados del comando show log, la CLI se pausa automáticamente cuando existe más de una pantalla de información. En este prompt more, puede ingresar una barra inclinada (/) para realizar una búsqueda. También puede ingresar una h para ver la pantalla de ayuda contextual de los comandos disponibles, como se muestra en el ejemplo.
La capacidad de conectar en cascada múltiples instancias de la funcionalidad pipe (|) de CLl es un beneficio real cuando debe buscar información específica en un archivo largo.
También puede utilizar varias instancias de la función de pipe para evocar una búsqueda lógica AND y usar comillas para evocar una búsqueda lógica OR.

## Slide 121: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comandos misceláneos para archivos de Log
  Utilice el comando monitor start para realizar un monitoreo en tiempo real.
  Utilice el comando monitor list para determinar cuales archivos de log están siendo monitoreados.
06: Configuración secundaria del sistema
Para que un usuario pueda monitorear un archivo de log utilizando monitor start, el usuario debe de tener los permisos de acceso requeridos para visualizar el archivo de log indicado. Por otro lado, debido a que el comando monitor start depende de información de log que esta siendo escrita a log, el sistema debe tener el espacio necesario para el archivo de log y el archivo debe existir.

## Slide 122: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comandos misceláneos para archivos de Log
  Utilice la funcionalidad pipe (|) para filtrar los archivos monitoreados.
  Utilice la funcionaldiad match para monitorear un archivo en tiempo real mientras despliega unicamente las entradas que coinciden el criterio de busqueda.
  Utilice Esc+q para detener y reiniciar la salida en tiempo real en pantalla
  Utiliza el commando monitor stop para cesar todo el monitoreo
06: Configuración secundaria del sistema
Si ningúna salida se envia a la pantalla después de emitir el comando monitor start, puede usar Esc+q para verificar si una sesión de monitoreo iniciada previamente fue congelada en vez de detenida.

## Slide 123: Introducción al Sistema Operativo Junos
06: Configuración secundaria del sistema
Comandos misceláneos para archivos de Log
  Si no elimina o deshabilita todos los flags de rastreo, el rastreo continúa en segundo plano y la salida continúa escribiéndose en el archivo especificado.
  Para deshabilitar todo el rastreo en una jerarquía en particular, emita un comando delete traceoptions en esa jerarquía y confirme el cambio.
  Para truncar los archivos utilizados para el registro, use el comando clear log filename.
  Para eliminar un archivo, utilice el comando file delete
  Nota: También puede usar wildcards con las operaciones de eliminación, comparación, copia, lista y cambio de nombre del comando de archivo.

## Slide 124: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificación de Conocimientos
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 125: Introducción al Sistema Operativo Junos
Sincronización por NTP
  Utilice Network Time Protocol (NTP) para sincronizar el reloj de los dispositivos de red
    Puede correlacionar estampas de tiempo en archivos de log para troubleshooting
    Junos OS no puede proveer la referencia de tiempo primaria
    Soporta modos cliente, servidor y active simétrico
    Soporta broadcast
    Soporta autenticación Message Diggest 5 (MD5)
06: Configuración secundaria del sistema
Notes: El Protocolo de tiempo de red (NTP) le permite sincronizar dispositivos de red con una fuente de tiempo precisa y común. Al sincronizar todos los dispositivos de la red, las marcas de tiempo en los mensajes de registro son precisas y significativas. Las marcas de tiempo correlacionadas en los archivos de registro ayudan en la resolución de problemas.
Junos OS es compatible con los modos cliente, servidor y simétrico de operación NTP, y también puede admitir transmisión y autenticación.
Se recomienda utilizar la autenticación para garantizar que un atacante no pueda comprometer la sincronización en un sistema.
Haga clic en el botón Información adicional para comprender cómo funciona NTP.

## Slide 126: Introducción al Sistema Operativo Junos
NTP – Información Adicional
  NTP se basa en una serie de jerarquías de temporización, con una fuente de temporización Stratum 1 (atómica) en la parte superior. Si bien la precisión es deseable, no es necesario sincronizar con una referencia de Stratum 1 para beneficiarse de la sincronización con la hora del día.
  Junos OS no puede proporcionar su propia fuente de temporización porque no se admite la definición de una fuente de reloj local e indisciplinada (por ejemplo, el oscilador de cristal local).
  Si es necesario, obtenga un dispositivo UNIX o Windows básico configurado para proporcionar una referencia de tiempo basada en su reloj local.
  Cualquier sincronización, incluso si se basa en un reloj local inexacto, es mejor que ninguna.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 127: Introducción al Sistema Operativo Junos
Sincronización por NTP
  Ejemplo de una típica configuración NTP
  Dos máquinas pueden sincronizarse solo cuando sus relojes actuales están relativamente cerca. De forma predeterminada, si la diferencia horaria entre el reloj del dispositivo local y el reloj del servidor NTP es superior a 128 milisegundos, los relojes se sincronizan lentamente. Sin embargo, si la diferencia es de más de 1000 segundos, los relojes no se sincronizan.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 128: Introducción al Sistema Operativo Junos
Sincronización por NTP
  Se utiliza un servidor de inicio para configurar un reloj del sistema en el momento del inicio para garantizar que esté lo suficientemente cerca para sincronizarlo más tarde con el servidor de tiempo configurado.
  Emita el comando set date ntp address en modo operacional para sustituir el servidor de arranque.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 129: Introducción al Sistema Operativo Junos
Monitoreo de la sincronización de reloj por NTP
  Utilice el comando show ntp associations para desplegar el estatus de la sincronización
  Utilice el comando show ntp status para ver detalles adicionales de la sincronización
06: Configuración secundaria del sistema
Dirección IP o Nombre del peer en referencia
Dirección IP o Nombre del servidor NTP
El asterisco indica que este peer fue seleccionado para la sincronización
Indica el nivel de stratum del peer

## Slide 130: Introducción al Sistema Operativo Junos
06: Configuración secundaria del sistema
Archivando los archivos de configuración
  Para minimizar el riesgo de perder los archivos de configuración, puede guardar la configuración mas reciente fuera del dispositivo
    Es posible archivar el archivo de configuración en un servidor externo mediante FTP o SCP.
  Configure el host para automáticamente hacer backup del archivo de configuración mediante [edit system archival]
La primera URL es utilizada a menos que la transferencia falle.
Notes: Ciertas fallas pueden hacer que el dispositivo de almacenamiento, que contiene los archivos de configuración, quede inutilizable. En el caso de un desastre de este tipo, podría ser útil tener el archivo de configuración más reciente almacenado en un dispositivo separado, como un servidor FTP o SCP.
Para hacer una copia de seguridad automática del archivo de configuración de un sistema, en un dispositivo remoto, configure los parámetros de archivo de configuración necesarios en el nivel de jerarquía [editar archivo del sistema].
Cuando configura el sistema para transferir sus archivos de configuración, especifica un sitio de archivo, en forma de URL, al que se transfieren los archivos.
Si especifica más de un sitio de archivo, el sistema intenta transferir el archivo de configuración al primer sitio de archivo de la lista, moviéndose al siguiente sitio solo si la transferencia falla.

## Slide 131: Introducción al Sistema Operativo Junos
Archivando los archivos de configuración
  Realice copias de seguridad periódicas a intervalos programados o cada vez que se confirme un nuevo archivo de configuración,
  La frecuencia con la que se produce la transferencia de archivos puede ser de 15 a 2880 minutos, según la opción transfer-Interval.
  Para hacer una copia de seguridad del archivo de configuración cada vez que se active una nueva configuración, use el comando transfer—on—commit
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 132: Introducción al Sistema Operativo Junos
Monitoreando el Proceso de Archivo
  Ya sea al hace commit o alcanzar el intervalo de tiempo especificado, el sistema copia el archivo de configuración en el directorio /var/transfer/config y se abre una sesión FTP o SCP con el dispositivo de almacenamiento remoto.
  Una vez que el archivo de configuración se transfiere al dispositivo de almacenamiento remoto, se genera un mensaje de log del sistema que confirma el éxito o el fracaso de la transferencia.
  El formato de nombre de archivo de destino se muestra para usted.
  Nota: El formato del nombre de archivo de destino no se puede modificar mediante la configuración.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 133: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificación de Conocimientos
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 134: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificación de Conocimientos
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 135: Introducción al Sistema Operativo Junos
06: Configuración secundaria del sistema
Descripción general de SNMP
  Los dispositivos que ejecutan Junos OS actúan como agentes SNMP. Un agente SNMP intercambia información de gestión de red con el software de gestión SNMP que se ejecuta en un sistema de gestión de red (NMS) o host.
  El agente responde a las solicitudes de información y acciones del gerente. Por medio del polling de los dispositivos de red administrados, el NMS recopila información sobre los recursos de la red.
  Un agente SNMP también puede notificar al NMS sobre eventos y restricciones de recursos mediante traps SNMP.

## Slide 136: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de SNMP
  Un agente SNMP se comunica con un SNMP manager utilizando tres tipos de mensajes:
  Get, Getbulk or Getnetx requests
    El SNMP manager solicita información a un agente SNMP, El agente responde con un mensaje de respuesta Get
  Set request
    El SNMP manager cambia el valor de un objeto del Management Information Base (MIB) controlado por el agente. El agente responde el stado en un mensaje Set response.
  Notificación
    El agente SNMP envia traps para notificar al manager de un evento significativo relacionado con el dispositivo de red. SNMP version 3 utiliza informs para notificar al manger de un evento significativo. Los Informs aumenta la confiabilidad de SNMP requiriendo que el receptor confirme de recibida la notificacion del inform.
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 137: Introducción al Sistema Operativo Junos
06: Configuración secundaria del sistema
Management Information Base
  Una base de información de administración (MIB) es una colección de objetos mantenidos por el agente SNMP en una estructura de árbol jerárquica. Se utiliza para definir objetos gestionados en un dispositivo de red.
  El administrador de SNMP ve o cambia objetos dentro de la estructura MIB. Los MlB se pueden definir a nivel enterpsie para proporcionar información específica de la empresa sobre el dispositivo de red administrado. Los MlB también se pueden estandarizar para proporcionar información común a través de dispositivos de red de múltiples proveedores.
  Los dispositivos NMS consultan los identificadores de objetos (OIDs) para colectar información de gestión. Un OID se considera una hoja en la jerarquía de árbol de una MIB.
  Nota: El Grupo de trabajo de ingeniería de Internet (IETF) proporciona MIB estándar que puede descargar en su sitio web
  Puede descargar los MlB enterprise de Juniper Networks en la URL http://www.juniper.net/techpubs

## Slide 138: Introducción al Sistema Operativo Junos
Soporte SNMP de Junos OS
  Junos soporta SNMP:
  Version 1, 2c, y 3
    Version 2
      Soporta comunidades, la cual actua como un password para acceder al MIB del agente SNMP.
    Version 3
      Proporciona funciones de seguridad mejoradas, incluida la definición de un modelo de seguridad basado en el usuario (USM) y un modelo de control de acceso basado en vistas (VACM)
      Proporciona integridad, autenticación y cifrado de mensajes, y es un modelo de seguridad superior a SNMPv2c
      Eventos, alarmas e historial de monitoreo remoto (RMON)
06: Configuración secundaria del sistema
Notes: Junos OS brinda soporte para las versiones 1, 2c y 3 de SNMP.
La versión 1 es la implementación inicial de SNMP que define la arquitectura y el marco para SNMP.
La versión 2 agregó soporte para cadenas comunitarias. que actúan como contraseñas que determinan el acceso a los MlB del agente SNMP.
La versión 3 de SNMP es la versión más actualizada y proporciona características de seguridad mejoradas, incluida la definición de un modelo de seguridad basado en el usuario (USM) y un modelo de control de acceso basado en la vista (VACM). SNMPV3 proporciona integridad de mensajes, autenticación. y encriptación, y es un modelo de seguridad superior a SNMPv2c, que utiliza cadenas comunitarias de texto sin formato.
Junos OS también brinda soporte para eventos de monitoreo remoto (RMON), alarmas. e historia

## Slide 139: Introducción al Sistema Operativo Junos
06: Configuración secundaria del sistema
Ejemplo de
Configuración SNMP
Definir la comunidad SNMP es la configuración mínima
Autorización por Defecto
Información de Contacto del Dispositivo
Las solicitudes de SNMP están limitadas a la subred 10.210.14.0/24, también se puede restringir a una interfaz
Se envían notificaciones SNMPv2 relacionadas con link o chassis
Definimos el NMS para la entrega de los traps

## Slide 140: Introducción al Sistema Operativo Junos
Monitoreo de la Operación SNMP
  Puede monitorear el protocolo SNMP utilizando comandos traceoption, syslog y show.
  Comandos para SNMP walks y gets están disponibles a través de la CLI.
06: Configuración secundaria del sistema
Notes: Un NMS o host proporciona la interfaz para la mayoría de los monitoreos de SNMP. Para monitorear el funcionamiento de SNMP directamente desde un dispositivo que ejecuta Junos OS, puede usar las opciones de rastreo, el registro del sistema y varios comandos show snmp.
Cuando se produce una condición de trap. algunas traps se registran si el registro del sistema está configurado con la instalación adecuada y los niveles de gravedad, independientemente de si se ha configurado un grupo de trampas.
El resultado del comando show de muestra que se muestra ilustra que también puede emitir comandos de administrador de SNMP estándar para ver los valores OID del agente. Los MIB walks y get están disponibles en la CLI. Puede especificar los OID en formato de texto ASCII o notación decimal con puntos.

## Slide 141: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificación de Conocimientos
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 142: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificación de Conocimientos
06: Configuración secundaria del sistema

## Slide 143: Introducción al Sistema Operativo Junos
Laboratorio del Modulo
06: Configuración secundaria del sistema