## Slide 1: Introducción al sistema operativo JUNOS

## Slide 2: Descripción General del Curso
Tener una visión general del curso: Introducción al sistema operativo JUNOS

## Slide 3: Introducción al Sistema Operativo Junos
Vista General del Curso
01: Descripción General del Curso
Notes: El curso Introducción al sistema operativo Junos le brinda los conocimientos básicos necesarios para trabajar con el sistema operativo Junos y configurar dispositivos Junos.

## Slide 4: Introducción al Sistema Operativo Junos
Información general
  El curso Introducción al Sistema Operativo Junos:
    Proporciona una breve descripción general de las familias de dispositivos Junos y analiza los componentes clave de la arquitectura del software.
01: Introducción al curso
Notes: El curso proporciona una breve descripción general de las familias de dispositivos Junos y analiza los componentes clave de la arquitectura del software.
Los temas principales incluyen las opciones de interfaz de usuario tanto en CLI como en J-Web, tareas de configuración típicamente asociadas con la configuración inicial de dispositivos, conceptos básicos de configuración de interfaz con ejemplos de configuración, configuración secundaria del sistema y los conceptos básicos de monitoreo operativo y mantenimiento de dispositivos Junos.

## Slide 5: Introducción al Sistema Operativo Junos
Información general
  El curso Introducción al Sistema Operativo Junos:
    Profundiza en el conocimiento básico de enrutamiento y ejemplos de configuración que incluyen conceptos generales de enrutamiento, política de enrutamiento y filtros de firewall.
    Este curso se basa en Junos OS versión 19.2R1.8
01: Introducción al curso
Notes: Luego, el curso profundiza en el conocimiento básico de enrutamiento y ejemplos de configuración, incluidos los conceptos generales de enrutamiento, la política de enrutamiento y los filtros de firewall.
A través de demostraciones y laboratorios prácticos, obtendrá experiencia en la configuración y el control del sistema operativo Junos y en el control de las operaciones básicas del dispositivo. Este curso se basa en Junos OS versión 19.2R1.8.

## Slide 6: Introducción al Sistema Operativo Junos
Perfil de la audiencia
  Este curso beneficia a las personas responsables de configurar y monitorear dispositivos que ejecutan Junos OS.
01: Introducción al curso
Nivel del curso
  El curso Introducción al Sistema Operativo Junos (IJOS) es un curso de nivel introductorio
Prerrequisitos
  Usted debería poseer conocimientos básicos de redes y comprensión del modelo de referencia OSI y la suite de protocolos TCP/IP
Notes: Haga clic en cada etiqueta para obtener más información.

## Slide 7: Introducción al Sistema Operativo Junos
Organización del Curso
  Módulo 1: Introducción al curso
  Módulo 2: Fundamentos del sistema operativo Junos
  Módulo 3: Opciones de la interfaz de usuario: la CLI de Junos
  Módulo 4: Opciones de interfaz de usuario: la interfaz J-Web
  Módulo 5: Configuracion inicial
  Módulo 6: Configuración del sistema secundario
  Módulo 7: Monitoreo Operacional y Mantenimiento
01: Introducción al curso
  Módulo 8: Ejemplos de configuración de interfaz
  Módulo 9: Fundamentos de enrutamiento
  Módulo 10: Políticas de enrutamiento
  Módulo 11: Filtros de firewall
  Módulo 12: Clase de servicio
  Módulo 13: Procedimientos JTAC
  Módulo 14: Conceptos de Seguridad de Juniper
  Módulo 15: Fundamentos de IPv6
Notes: El curso Introducción al sistema operativo Junos le brinda los conocimientos básicos necesarios para trabajar con el sistema operativo Junos y configurar dispositivos Junos.

## Slide 8: Introducción al Sistema Operativo Junos
Recursos de ayuda
  Juniper Learning Portal (https://learningportal.juniper.net)
  Curso: Getting Starting with Networking
  Juniper Tech Library (https://www.juniper.net/documentation/)
  Curso: Migrating from the Cisco CCNA to the JNCIA-Junos
01: Introducción al curso

## Slide 9: Introducción al Sistema Operativo Junos
Tracks de Certificaciones de Juniper
01: Introducción al curso

## Slide 10: Introducción al Sistema Operativo Junos
Examen para la certificación JNCIA-JUNOS
  Información del Examen: (https://www.juniper.net/us/en/training/certification/tracks/junos/jncia-junos.html)
  Código del Examen: JN0-104
  Duración del Examen: 90 minutos
  Tipo de Examen: 65 preguntas de opción múltiple
  Ente examinador: Pearson-VUE
  Costo $USD 200.00
01: Introducción al curso

## Slide 11: Introducción al Sistema Operativo Junos
Requisitos para obtener un vale de examen de certificación
  Los participantes que completen el programa y cumplan con los requisitos obtendrán un cupón para realizar el examen de certificación asociado de forma remota a una tarifa con descuento. Los requisitos para obtener el voucher son los siguientes:
  • Acceder a todos los módulos del curso.
  • Pasar la Prueba de Evaluación de Voucher con una puntuación de 70% o superior.
  • Tendrá tres intentos en total para pasar la prueba de evaluación de Voucher. Si obtiene una puntuación del 70 % o más, recibirá un código de cupón de descuento de Pearson Vue para el examen real de certificación.
01: Introducción al curso

## Slide 12: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modulo 2: Fundamentos de Junos OS
Notes: Bienvenido al modulo Fundamentos de Junos OS, el cual introduce el Sistema Operativo Junos y describe su arquitectura básica de diseño. El módulo también explica el procesamiento del trafico, tanto para trafico de tránsito como tráfico de excepción. Finalmente, el modulo provee una vista general de los dispositivos Junos.

## Slide 13: Introducción al Sistema Operativo Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Objetivos del Módulo
  Al final de este módulo, usted podrá:
    Describir el sistema operativo Junos y su arquitectura de diseño básica
    Explicar el procesamiento del tráfico para tránsito y tráfico de excepción
    Proporcionar una breve descripción general de los dispositivos Junos OS
Notes: Junos OS proporciona un lenguaje común en todos los dispositivos de enrutamiento, conmutación y seguridad de Juniper. El poder de un solo Junos OS reduce la complejidad en las redes de alto rendimiento para aumentar la disponibilidad e implementar servicios más rápido, con un costo total de propiedad (TCO) más bajo.
Al final de este módulo, podrá:
Describir el sistema operativo Junos y su arquitectura de diseño básica
Explicar el procesamiento del tráfico para tránsito y tráfico de excepción
Proporcionar una breve descripción general de los dispositivos Junos OS

## Slide 14: Introducción al Sistema Operativo Junos
El sistema operativo Junos
  La funcionalidad de Junos OS está separada en múltiples procesos de software.
  Cada proceso maneja una parte de la funcionalidad del dispositivo.
  Cada proceso se ejecuta en su propio espacio de memoria protegido, lo que garantiza que un proceso no pueda interferir directamente con otro
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: La funcionalidad de Junos OS se divide en varios procesos de software. Cada proceso maneja una parte de la funcionalidad del dispositivo. Cada proceso se ejecuta en su propio espacio de memoria protegido, lo que garantiza que un proceso no pueda interferir directamente con otro. Cuando falla un solo proceso, no necesariamente falla todo el sistema. Esta modularidad también garantiza que se puedan agregar nuevas características con menos probabilidad de interrumpir la funcionalidad actual.
Junos OS es el sistema operativo de red seguro y de confianza que impulsa la infraestructura de red de alto rendimiento que ofrece Juniper Networks. Proporciona rendimiento y escalabilidad líderes en la industria y se basa en sistemas operativos de código abierto. Junos. según el dispositivo, se ejecuta en una versión modificada y reforzada de FreeBSD o Linux.

## Slide 15: Introducción al Sistema Operativo Junos
El sistema operativo Junos
  Cuando falla un solo proceso, no necesariamente falla todo el sistema
  Nuevas funcionalidades pueden ser añadidas con menos probabilidad de romper ninguna funcionalidad existente.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 16: Introducción al Sistema Operativo Junos
El sistema operativo Junos
  Sistema Operativo modular y robusto
  El sistema operativo de red confiable, seguro que soporta la infraestructura de red de alto desempeño que ofrece Juniper Networks.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 17: Introducción al Sistema Operativo Junos
El sistema operativo Junos
  Provee un desempeño y escalabilidad líder en la industria, y esta construido sobre sistemas operativos de código abierto.
  Dependiendo del dispositivo, JUNOS corre sobre una versión modificada y asegurada de FreeBSD o Linux.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 18: Introducción al Sistema Operativo Junos
Un solo reléase de Software (1)
  Una única versión de software para todas las plataformas que ejecutan Junos OS
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Todas las plataformas que ejecutan Junos 0S usan la misma base de código fuente dentro de sus imágenes específicas de la plataforma. Este diseño garantiza que las funciones principales funcionen de manera coherente en todas las plataformas que ejecutan Junos 0S. Debido a que muchas funciones y servicios se configuran y administran de la misma manera, las tareas de configuración y el mantenimiento y operación continuos dentro de su red se simplifican.

## Slide 19: Introducción al Sistema Operativo Junos
Un solo reléase de Software (1)
  Una única versión de software para todas las plataformas que ejecutan Junos OS
    Facilita el trabajo de administración al proporcionar un conjunto uniforme de características que se implementan de manera uniforme
    Las tareas de operación y mantenimiento se simplifican.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 20: Introducción al Sistema Operativo Junos
Un solo reléase de Software (2)
  Junos OS es un sistema operativo único que se entrega en una sola serie de lanzamientos de software y con una arquitectura modular.
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Lo que distingue a Junos OS de otros sistemas operativos de red es la forma en que está construido: es un sistema operativo único que se entrega en una pista de versión de software y con una arquitectura modular.
Haga clic en cada etiqueta para obtener más información sobre sus características.

## Slide 21: Introducción al Sistema Operativo Junos
Liberaciones X
  Permiten acelerar el lanzamiento de nuevas funcionalidades, usadas principalmente en plataformas de seguridad (SRX)
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Liberaciones X
En algunos casos, ciertas plataformas usan una base de código Junos S que se actualiza a un ritmo más lento para que ciertas características específicas de la plataforma se puedan lanzar a una cadencia más rápida. Tal es el modelo actual para los productos de seguridad de Junos, que ejecutan un tren de lanzamiento centrado en la seguridad llamado lanzamientos X. Las versiones X permiten que las plataformas de seguridad de Junos, como los dispositivos de la serie SRX, aprovechen la base arquitectónica de Junos, como CLl, secuencias de comandos y otras capacidades básicas, al mismo tiempo que aceleran las mejoras del servicio de seguridad y mantienen la calidad y la estabilidad en los dispositivos de seguridad que ejecutan el sistema operativo Junos. . Junos 19.2 es la última versión de Junos para dispositivos de seguridad que incluye funciones de seguridad. 19.1 es la versión de código de referencia para las versiones actuales de seguridad X.

## Slide 22: Introducción al Sistema Operativo Junos
Liberaciones R y F
  Las versiones de Junos se numeran con el formato m.nZb, donde m.n son los números de versión principales y secundarios (por ejemplo, 12.1) que dan la versión de Junos. Z indica el tipo de versión y b es el número de compilación.
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Liberaciones R y F
Las versiones de Junos se numeran con el formato m.nZb, donde m.n son los números de versión principales y secundarios (por ejemplo, 12.1) que dan la versión de Junos. Z indica el tipo de versión y b es el número de compilación.
Como se discutió anteriormente, el tipo de versión X es para plataformas de seguridad. Los otros dos tipos que encontrará comúnmente son lanzamientos de mantenimiento o R y lanzamientos de velocidad de características o F. Las nuevas versiones de R solo presentan correcciones de errores y no incluyen ninguna característica nueva. Es decir, la versión 19.1R2 no contendrá ninguna característica que no esté incluida en la 19.1R1. No se introducirán nuevas características hasta la versión 19.2R1.
Para la versión 15.1, Juniper también está lanzando lanzamientos de velocidad característica o tipo F. Una nueva versión F puede contener nuevos contenidos o funciones, así como correcciones de errores de la serie R. Las nuevas funciones se fusionan nuevamente en la línea principal o en el tren de lanzamiento R en versiones futuras. Por ejemplo, una nueva característica introducida en la versión 15.1F2 se introducirá en una versión R como mínimo en la 15.2R1. El siguiente gráfico ilustra un posible plan de lanzamiento para una única versión de Junos

## Slide 23: Introducción al Sistema Operativo Junos
Liberaciones R y F
  Las nuevas versiones de R solo presentan correcciones de errores y no incluyen ninguna característica nueva.
  Una nueva versión F puede contener nuevos contenidos o funciones, así como correcciones de errores de la serie R
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Liberaciones R y F
Las versiones de Junos se numeran con el formato m.nZb, donde m.n son los números de versión principales y secundarios (por ejemplo, 12.1) que dan la versión de Junos. Z indica el tipo de versión y b es el número de compilación.
Como se discutió anteriormente, el tipo de versión X es para plataformas de seguridad. Los otros dos tipos que encontrará comúnmente son lanzamientos de mantenimiento o R y lanzamientos de velocidad de características o F. Las nuevas versiones de R solo presentan correcciones de errores y no incluyen ninguna característica nueva. Es decir, la versión 19.1R2 no contendrá ninguna característica que no esté incluida en la 19.1R1. No se introducirán nuevas características hasta la versión 19.2R1.
Para la versión 15.1, Juniper también está lanzando lanzamientos de velocidad característica o tipo F. Una nueva versión F puede contener nuevos contenidos o funciones, así como correcciones de errores de la serie R. Las nuevas funciones se fusionan nuevamente en la línea principal o en el tren de lanzamiento R en versiones futuras. Por ejemplo, una nueva característica introducida en la versión 15.1F2 se introducirá en una versión R como mínimo en la 15.2R1. El siguiente gráfico ilustra un posible plan de lanzamiento para una única versión de Junos

## Slide 24: Introducción al Sistema Operativo Junos
Separación de Control y el Reenvío
  Los procesos que controlan los protocolos de enrutamiento y conmutación están claramente separados de los procesos que reenvían tramas, paquetes o ambos a través de un dispositivo que ejecuta Junos OS.
  Todas las plataformas que ejecutan Junos OS comparten un objetivo de diseño común:
    La clara separación de las funciones de control y reenvío.
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Otro aspecto de la modularidad de Junos es la separación del plano de control y el plano de reenvío o datos. Los procesos que controlan los protocolos de enrutamiento y conmutación están claramente separados de los procesos que reenvían tramas, paquetes o ambos a través de un dispositivo que ejecuta Junos OS. Este diseño le permite ajustar cada proceso para obtener el máximo rendimiento y confiabilidad. La separación de los planos de control y reenvío es una de las razones clave por las que Junos OS puede admitir muchas plataformas diferentes desde una base de código común.

## Slide 25: Introducción al Sistema Operativo Junos
Algunos procesos o deamons importantes:
  RPD: Routing Process deamon
  MGD: Management deamon
  DCD: Device configuration deamon
  CHASSISD: Chassis deamon
  VRRPD: vrrp deamon
  SNMPD: snmp deamon
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 26: Introducción al Sistema Operativo Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Separación del Control y Reenvio (2)
  El Routing Engine (RE) realiza las funciones del plano de control en un dispositivo de red de Juniper Networks
Notes: El ejemplo ilustra una vista básica de la arquitectura Junos y resalta los planos de control y reenvío. El motor de enrutamiento (RE) realiza las funciones del plano de control de un dispositivo de red de Juniper Networks.
El RE es el cerebro de la plataforma, se encarga de realizar las actualizaciones de protocolos y la gestión del sistema. El RE ejecuta varios procesos de software de gestión y protocolo que residen dentro de un entorno de memoria protegida.
El RE se basa en una arquitectura X86 o PowerPC, según la plataforma específica que ejecuta Junos OS. El RE mantiene las tablas de enrutamiento, la tabla de puentes y la tabla de reenvío principal, y se conecta al motor de reenvío de paquetes (PFE) a través de un enlace interno.
Nota: Aunque todos los dispositivos Junos comparten este objetivo de diseño común, los componentes reales que conforman los planos de control y reenvío varían entre los diferentes dispositivos Junos.
Para obtener detalles adicionales sobre un dispositivo Junos específico, consulte las publicaciones técnicas.

## Slide 27: Introducción al Sistema Operativo Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Separación del Control y Reenvió (2)
  El RE
    Es el cerebro de la plataforma y es el responsable de realizar las actualizaciones de protocolos y la administración del sistema.

## Slide 28: Introducción al Sistema Operativo Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Separación del Control y Reenvió (2)
  El RE
    Ejecuta varios protocolos y procesos de software de administración que residen dentro de un ambiente de memoria protegido

## Slide 29: Introducción al Sistema Operativo Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Separación del Control y Reenvió (2)
  El RE
    Esta basado en una arquitectura X86 o Power PC

## Slide 30: Introducción al Sistema Operativo Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Separación del Control y Reenvió (2)
  El RE
    Mantiene las tablas de enrutamiento, tablas de bridging, y la tabla de reenvío principal

## Slide 31: Introducción al Sistema Operativo Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Separación del Control y Reenvió (2)
  El RE
    Conecta el Packet Forwarding Engine (PFE) a través de un enlace interno.

## Slide 32: Introducción al Sistema Operativo Junos
Separación del Control y Reenvió (3)
  El PFE se ejecuta en un hardware separado y reenvía el tráfico de tránsito a través del dispositivo.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 33: Introducción al Sistema Operativo Junos
Separación del Control y Reenvió (3)
  El PFE utiliza circuitos integrados específicos de aplicación (ASlCs) para un mayor rendimiento.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 34: Introducción al Sistema Operativo Junos
Separación del Control y Reenvió (3)
  El PFE recibe la tabla de reenvío (Forwarding Table) (FT) del RE a través de un enlace interno
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 35: Introducción al Sistema Operativo Junos
Separación del Control y Reenvió (3)
  Las actualizaciones de FT son de alta prioridad para el kernel de Junos OS y se realizan de forma incremental
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 36: Introducción al Sistema Operativo Junos
Separación del Control y Reenvió (3)
  PFE reenvía tramas. paquetes o ambos con un alto grado de estabilidad y rendimiento determinista
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 37: Introducción al Sistema Operativo Junos
Separación del Control y Reenvió (3)
  En este diseño se pueden incluir características de alta disponibilidad como:
    Graceful Routing Engine Switchover (GRES) - Cambio elegante del motor de enrutamiento
    NonStop Active Routing (NSR) - enrutamiento activo continuo
    Unified In-service Software Upgrades (ISSU) - actualizaciones unificadas de software en servicio
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 38: Introducción al Sistema Operativo Junos
Routing Engine
  El RE es el cerebro de la plataforma y es el responsable de realizar las actualizaciones de protocolos y administración del sistema
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 39: Introducción al Sistema Operativo Junos
Mantenimiento Inteligente del Routing Engine
  El RE maneja todos los procesos de protocolo, además de otros procesos de software que controlan las interfaces del dispositivo, los componentes del chasis, la administración del sistema y el acceso de los usuarios al dispositivo. Estos procesos de software se ejecutan sobre el kernel de Junos, que interactúa con el PFE. El software dirige todo el tráfico de protocolo desde la red al RE para el procesamiento requerido.
Monitoreo y Control del Chassis
  El RE provee el CLI así como la GUI J-Web Estas interfaces de usuario se ejecutan por encima del kernel Junos y proveen acceso al usuario y control del dispositivo
02 Fundamentos de Junos OS

## Slide 40: Introducción al Sistema Operativo Junos
Administración del Packet Forwarding Engine
  El RE controla el PFE proporcionando tablas de reenvío (FT) precisas y actualizadas de Capa 2 y Capa 3 y descargando microcódigos y gestionando procesos de software que residen en el microcódigo de PFE. El RE recibe mensajes de estado ambiental y de hardware del PFE y actúa sobre ellos según corresponda.
02 Fundamentos de Junos OS

## Slide 41: Introducción al Sistema Operativo Junos
Packet Forwarding Engine
  Es el componente central del procesamiento de la tabla de reenvío (forwarding table).
  Reenviá el trafico sistemáticamente basado en su copia local de la tabla de reenvío.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 42: Introducción al Sistema Operativo Junos
Packet Forwarding Engine
  La tabla de reenvío del PFE
    Es una copia sincronizada de la información creada dentro del RE y proporcionada por el RE.
    Esto permite al PFE reenviar trafico de forma mas eficiente y elimina la necesidad de consultar al RE cada vez que un paquete necesita ser procesado.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 43: Introducción al Sistema Operativo Junos
Packet Forwarding Engine
  La tabla de reenvío del PFE
    Permite a las plataformas que ejecutan Junos OS a continuar reenviando trafico durante inestabilidades en el plano de control.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 44: Introducción al Sistema Operativo Junos
Packet Forwarding Engine
  La tabla de reenvío del PFE
    Utiliza las tablas de reenvío de Capas 2 y Capa 3 para reenviar trafico a su destino.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 45: Introducción al Sistema Operativo Junos
Packet Forwarding Engine
  Adicional al reenvío del trafico, el PFE también implementa algunos servicios avanzados como:
    Policer (agente de limitación de tráfico)
    Filtros de Firewall sin estado (stateless)
    Clase de Servicio (CoS)
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 46: Introducción al Sistema Operativo Junos
Packet Forwarding Engine
  Otros servicios están disponibles mediante tarjetas de interfaz especiales las cuales se pueden agregar al complejo de PFE
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 47: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your undersanding
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 48: Introducción al Sistema Operativo Junos
Procesamiento del Trafico de Tránsito
  El tráfico de tránsito consta de todo el tráfico que ingresa a un puerto de red de entrada, se compara con las entradas de la tabla de reenvío y finalmente se reenvía por un puerto de red de salida hacia su destino.
  Debe existir una entrada coincidente en la tabla de reenvío
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 49: Introducción al Sistema Operativo Junos
Procesamiento del Trafico de Tránsito
  El tráfico de tránsito pasa únicamente por el plano de reenvío y nunca es enviado hacia o procesado por el plano de control
  El PFE utiliza la tabla de reenvío proporcionada por el RE
  Al procesar el trafico de transito a través del plano de reenvío únicamente, las plataformas que ejecutan Junos OS pueden lograr tazas predecibles de alto rendimiento.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 50: Introducción al Sistema Operativo Junos
Procesamiento del Trafico de Tránsito
  El tráfico de tránsito puede ser tanto tráfico unicast como tráfico multicast.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 51: Introducción al Sistema Operativo Junos
Procesamiento del Trafico de Tránsito
  El trafico de tránsito unicast entra por un puerto de ingreso y se transmite exactamente por un solo puerto de egreso, para llegar a su destino.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 52: Introducción al Sistema Operativo Junos
Procesamiento del Trafico de Tránsito
  El trafico de tránsito multicast también entre al dispositivo de transito mediante una sola interfaz de ingreso, sin embargo puede ser replicado y enviado hacia múltiples puertos de egreso, dependiendo del numero de receptores multicas en el entorno de red.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 53: Introducción al Sistema Operativo Junos
Procesamiento del Tráfico de Excepción
  A diferencia el tráfico de transito, el tráfico de excepción no traspasa el dispositivo local.
  El trafico de excepción es procesado por el sistema local.
  Este requiere un manejo especial
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 54: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplos de trafico de excepción
  Paquetes dirigidos al chasis, como actualizaciones de protocolo de enrutamiento, sesiones de Telnet, ping, traceroute y respuestas al tráfico procedente del RE.
  Paquetes IP con el campo de opciones IP (las opciones en el encabezado IP del paquete rara vez se ven, pero el PFE se diseñó a propósito para no manejar opciones IP. Los paquetes con opciones IP deben enviarse al RE para su procesamiento);
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 55: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplos de trafico de excepción
  Tráfico que requiere la generación de mensajes del Protocolo de mensajes de control de Internet (ICMP), los mensajes lCMP se envían al origen del paquete para informar varias condiciones de error y para responder a las solicitudes de ping.
  Los ejemplos de errores de lCMP incluyen mensajes de destino inalcanzable, que se envían cuando no hay una entrada presente en la tabla de reenvío para la dirección de destino del paquete, y mensajes de tiempo de vida (TTL) caducados, que se envían cuando el TTL de un paquete se reduce a cero. En la mayoría de los casos, el proceso PFE maneja la generación de mensajes lCMP.
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Nota: traceroute hace uso de la expiración de TTL

## Slide 56: Introducción al Sistema Operativo Junos
Procesamiento del Tráfico de Excepción
  Junos OS envía todo el tráfico de excepción destinado hacia el RE por medio de un enlace interno el cual conecta el plano de control con el plano de reenvío
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 57: Introducción al Sistema Operativo Junos
Procesamiento del Tráfico de Excepción
  El tráfico de excepcion tiene limite de taza de transmission en su enlace interno para proteger al RE de potenciales ataques de DoS. (Denegación de Servicio)
  El tráfico de control recibe preferencia cuando existe una congestion.
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Al aplicar un Firewall Filter en la interfaz lo0.0 input, estamos aplicandolo al fxp1 (link interno)

## Slide 58: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de los dispositivos Junos
  Las plataformas que ejecutan Junos OS vienen en muchas formas y tamaños y están destinadas a una serie de escenarios de implementación.
  Las plataformas que ejecutan Junos OS abarcan conmutación, enrutamiento y seguridad, y son adecuadas para una variedad de entornos de red.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 59: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de los dispositivos Junos
  Junos OS proporciona una infraestructura de IP de extremo a extremo consistente en entornos de pequeñas empresas y en las redes de proveedores de servicios más grandes por igual.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 60: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos de Routing Junos
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 61: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos de Routing Junos
Serie PTX
  Los enrutadores de transporte de paquetes de la serie PTX brindan hasta 460.8 Tpbs de rendimiento en un solo chasis. La familia de la serie PTX es ideal para el supernúcleo del proveedor de servicios y puede adaptarse fácilmente a los patrones de tráfico cambiantes de la actualidad para video, movilidad y servicios basados en la nube.
  Para obtener detalles adicionales y detallados sobre la serie PTX, consulte la URL: http://www.juniper.net/us/en/products-services/packet-transport/ptx-series/
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 62: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos de Routing Junos
Serie MX
  Los enrutadores de servicios Ethernet de la serie MX proporcionan hasta 80 Tbps de rendimiento semidúplex agregado. La familia de la serie MX está destinada a la agregación de acceso dedicado denso y los servicios de borde del proveedor en puntos de presencia medianos y grandes (POPS). Los entornos de grandes empresas y los proveedores de servicios pueden aprovechar los enrutadores de servicios Ethernet de la serie MX para una variedad de funciones de red, incluido el transporte y la agregación de Ethernet, y pueden usarlos para ofrecer nuevos servicios basados en Ethernet.
  Para obtener información adicional y detalles detallados sobre la serie MX Ethernet, consulte la URL: http://www.juniper.net/us/en/products-services/routing/mx-series/
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 63: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos de Routing Junos
Serie ACX
  Los productos de la serie ACX ofrecen un aprovisionamiento de extremo a extremo simplificado y admiten la funcionalidad de Capa 2 y Capa 3 con ingeniería de tráfico IP/MPLS. Los modelos fijos de la serie ACX de 1 U están protegidos contra el medio ambiente y admiten refrigeración pasiva (diseño sin ventilador) para implementaciones en exteriores.
  Para obtener detalles adicionales y detallados sobre la serie ACX. consulte la URL: http://www.juniper.net/us/en/products-services/routing/acx-series/
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 64: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos de Switching Junos
02: Fundamentos de Junos OS
https://www.juniper.net/us/en/products/switches.html

## Slide 65: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos de Switching Junos
Serie EX
  Los conmutadores Ethernet de la serie EX proporcionan hasta 13,2 Tbps de rendimiento. Los conmutadores de la serie EX están diseñados para acceso, agregación e implementaciones de core, y son ideales para entornos empresariales y de centros de datos de baja a alta densidad.
  Para obtener detalles adicionales y detallados sobre los conmutadores Ethernet de la serie EX, consulte la URL: http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/ex-series/
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 66: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos de Switching Junos
Serie QFX
  Los conmutadores de la serie QFX proporcionan un dispositivo de capa 2/capa 3 de alto rendimiento y latencia ultrabaja, amplio en características, con un rendimiento de velocidad de cable de 10/25/40/100 GbE y convergencia Fibre Channel I/O basada en estándares.
  Para su uso en entornos de centros de datos, proporciona una solución preparada para el sistema QFabric de Juniper.
  Para obtener detalles adicionales y detallados sobre los conmutadores Ethernet de la serie QFX, consulte la URL: http://www.juniper.net/us/en/products-services/switching/qfx-series/.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 67: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos de Seguridad Junos
  Los gateways de servicios de la serie SRX son la familia principal de dispositivos de seguridad que ejecutan Junos OS y brindan hasta 2 Tbps de rendimiento de firewall.
  La familia de la serie SRX está diseñada para cumplir con los requisitos de red y seguridad para centros de datos consolidados, implementaciones de servicios gestionados y agregación de servicios de seguridad tanto en entornos empresariales como de proveedores de servicios.
  https://www.juniper.net/us/en/products/security/srx-series.html
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 68: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dispositivos SDN Juniper
  Los productos de redes definidas por software (SDN) de Juniper Network son un grupo de productos diseñados para integrar Junos en soluciones basadas en la nube.
  No todos utilizan Junos OS
  Para una descripción general completa de los productos SDN de Juniper, referiste a esta URL: https://www.juniper.net/us/en/products/sdn-and-orchestration.html
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 69: Introducción al Sistema Operativo Junos
Serie NFX
  Las plataformas de servicios de red de la serie NFX son dispositivos (CPE) de Junos diseñados para proporcionar una entrega de servicios personalizada muy rápida bajo demanda. Estos dispositivos locales seguros pueden ejecutar y encadenar múltiples funciones de red virtualizadas simultáneamente en un entorno abierto. La serie NFX también es compatible con la funcionalidad de seguridad vSRX integrada.
  El dispositivo NFX250 está equipado con 12 puertos gigabit y dos puertos de 1 G/10 G y admite hasta ocho funciones de red virtual.
  El NFX15O es un dispositivo de escritorio equipado con puertos de 6 gigabits e interfaces opcionales de línea de suscriptor digital asimétrica (ADSL) y LTE.
  Para obtener detalles adicionales detallados sobre los dispositivos de la serie NFX250, consulte la URL: https://www.juniper.net/us/en/products/sdn-and-orchestration/nfx-series.html
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 70: Introducción al Sistema Operativo Junos
Contrail Cloud
  Contrail Cloud es un conjunto de productos de software que permiten SDN, virtualización de funciones de red (NFV) y orquestación de servicios en entornos de nube. Contrail Cloud utiliza tecnologías abiertas, como OpenStack, para controlar los recursos informáticos, de almacenamiento y de red, y orquestar de manera flexible el suministro de servicios de acuerdo con las reglas comerciales.
  https://www.juniper.net/us/en/products/sdn-and-orchestration/contrail.html
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 71: Introducción al Sistema Operativo Junos
NorthStar Controller
  El controlador NorthStar trae SDN a WAN. Automatiza la creación de rutas de ingeniería de tráfico a través de la red, lo que aumenta la utilización de la red y permite la programación personalizada de la configuración de la red. El controlador NorthStar también proporciona visualización, optimización y descubrimiento automatizados de redes mediante interfaces estándar. Admite plataformas de enrutamiento Junos y equipos ópticos de paquetes de terceros compatibles con RFC 5440.
  https://www.juniper.net/us/en/products/network-automation/northstar-controller.html
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 72: Introducción al Sistema Operativo Junos
WANDL IP/MPLSView
  WANDL IP/MPLSView es un módulo de ingeniería de tráfico, gestión de tráfico y sistema de gestión de red (NMS) para redes IP y MPLS. lP/MPLSView puede modelar y simular grandes redes IP/MPLS de múltiples proveedores y generar diseños de red optimizados basados en patrones de tráfico y restricciones de diseño. Cuando está en modo en línea, proporciona servicios de administración de fallas, configuración, contabilidad, rendimiento y seguridad (FCAPS) para la red.
  https://support.juniper.net/support/eol/product/wandl/
  Actualmente EOL
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 73: Introducción al Sistema Operativo Junos
Firewall Virtual vSRX
  Junos OS también se puede ejecutar en una maquina virtual (VM), utilizando ya sea Vmware o Linux KVM (kernel-based virtual machine).
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 74: Introducción al Sistema Operativo Junos
vSRX
  El firewall virtual vSRX ofrece en una VM, el sistema operativo Junos y la seguridad avanzada de la serie SRX para dispositivos de la serie SRX tipo branch. Protege el tráfico de máquinas virtuales y la red virtualizada en el perímetro de la red virtual del arrendatario.
  Para mas información detallada: https://www.juniper.net/us/en/products/security/srx-series/vsrx-virtual-firewall.html
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 75: Introducción al Sistema Operativo Junos
cSRX
  El gateway de servicios cSRX es una versión simplificada y en contenedores del SRX. La ventaja de una implementación en contenedores es que la implementación y puesta en marcha de contenedores puede ser mucho más rápida que la implementación y puesta en marcha de máquinas virtuales. Esto es útil en entornos de centros de datos grandes con topologías virtuales fluidas.
  Para obtener más información sobre la plataforma cSRX, consulte la URL: https://www.juniper.net/us/en/products/security/srx-series/csrx-containerized-firewall.html
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 76: Introducción al Sistema Operativo Junos
Router Virtual vMX
  Un enrutador de grado-operador con todas las funciones que ofrece la misma calidad y características de la plataforma física de la serie MX
  Proporciona planos completos de control, reenvío y gestión.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 77: Introducción al Sistema Operativo Junos
Router Virtual vMX
  La emulación de software del hardware MX es ejecutada hasta el nivel de compilar el microcódigo de los ASIC de reenvió, en instrucciones X86.
  Esto asegura que el manejo y reenvío de paquetes en el vMX es idéntico a un router MX físico.
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 78: Introducción al Sistema Operativo Junos
Evolución del software Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Como ha visto anteriormente, Junos comenzó como una sola entidad. en Junos tradicionales. el plano de control, motor de reenvío. y todos los controladores de hardware son componentes modulares de una sola imagen. Esta imagen de software está estrechamente ligada a su hardware subyacente.
Junos virtualizado aprovecha las tecnologías de virtualización para ejecutar Junos en una máquina virtual sobre el KVM o Hipervisor VMWare. Tenga en cuenta que todos los componentes del sistema operativo Junos todavía están fusionados en una sola imagen. Los productos vSRX y vMX son ejemplos de Junos virtualizados.
El desarrollo posterior de Junos aprovechó aún más la virtualización y separó el software PFE y los componentes específicos de la plataforma del núcleo OS. El plano de control y los demonios adjuntos al plano de control permanecieron con el kernel de FreeBSD. pero el sistema operativo se abrió a API externas. y el El PFE y el software específico de la plataforma ya no estaban integrados directamente en el sistema operativo.
Junos desagregado separó los controladores de la plataforma y el motor de reenvío (software PFE) y los está ejecutando en su propio entornos virtuales directamente sobre Linux.
Haga clic en el botón Ventajas de Junos desagregado para ver las ventajas de Junos desagregado.

## Slide 79: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ventajas de Junos Desagregado
Las ventajas de Junos desagregado incluyen lo siguiente:
  Quitar los controladores de la plataforma y el motor de reenvío de la imagen del plano de control y ejecutarlos en otro subproceso mejora significativamente el rendimiento del plano de control.
  Junos VM ahora es independiente del hardware y se enfoca solo en el plano de control, lo que acelera el proceso de innovación.
  Linux es un sistema operativo de subprocesos múltiples, las CPU son de varios núcleos. La arquitectura de Junos desagregada permite que Junos conecte el software a diferentes núcleos de procesador, y los archivos binarios de terceros u otras aplicaciones pueden hacer uso de núcleos de CPU adicionales.
  Se facilita la actualización de software en servicio (ISSU). Diferentes versiones de Junos pueden ejecutarse en máquinas virtuales separadas.
  La infraestructura de virtualización permite a los usuarios instalar aplicaciones y herramientas de terceros en plataformas de conmutación, enrutamiento y seguridad compatibles.
    https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/nfx250-jdm/topics/topic-map/jdm_architecture_overview.html
02: Fundamentos de Junos OS

## Slide 80: Introducción al Sistema Operativo Junos
Evolución del Software Junos
  La siguiente etapa de evolución de Junos sigue la tendencia de la computación en la nube, donde los sistemas aprovechan los grupos de hardware para realizar tareas. -> Junos Evolve
  Debido a que las funciones principales del Junos heredado se adjuntaron al kernel directamente como deamon de software, los procesos del deamon se han rediseñado para ejecutarse independientemente del kernel.
  En Junos antiguo, la información relacionada con un deamon es administrada, modificada y almacenada por el deamon respectivo
  Con Junos evolucionado, las aplicaciones que realizan funciones ya no almacenan la información que procesan internamente en la aplicación.
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: La siguiente etapa de evolución de Junos sigue la tendencia de la computación en la nube, donde los sistemas aprovechan grupos de hardware para realizar tareas. Este es el concepto central de Junos Evolved. Con Junos Evolved, se elimina el núcleo FreeBSD heredado. Debido a que las funciones principales del Junos heredado se adjuntaron al kernel directamente como deamon de software, los procesos de los deamons se han rediseñado para ejecutarse independientemente del kernel. En otras palabras, se han reconstruido como aplicaciones, independientes del kernel subyacente, pero basadas en la misma funcionalidad y conceptos de código de los deamons originales.
En Junos legacy, la información relacionada con un daemon es administrada, modificada y almacenada por el daemon respectivo. Cuando ese demonio experimenta una falla o se reinicia, la información que administra y almacena se pierde. a menos que se implemente un sistema para ejecutar una copia de seguridad del daemon. que trata de sincronizar su información con el deamon maestro. Este tipo de espera en caliente es ineficiente y difícil de administrar.
Con Junos Evolved, las aplicaciones que realizan funciones ya no almacenan la información que procesan internamente en la aplicación. La aplicación es un consumidor o editor de información. La información se envía a la aplicación, esta procesa la información de acuerdo con su diseño y publica los resultados en una base de datos centralizada y distribuida, muy similar a un entorno de centro de datos. Si una aplicación experimenta una falla o se reinicia, la nueva instancia de la aplicación recupera la información de estado que la instancia anterior de la aplicación había almacenado en la base de datos y la información no se pierde.

## Slide 81: Introducción al Sistema Operativo Junos
Evolución del Software Junos
  Se pueden implementar aplicaciones de terceros desarrolladas para ejecutarse en el hipervisor
  Se pueden desarrollar aplicaciones de terceros como consumidores de esa información de estado, que recuperan información del almacén de datos para administradores, plataformas de gestión, etc.
  Actualmente, Junos Evolved está destinado a los casos de uso del centro de datos/nube y, como tal, puede ejecutarse en "servidores genéricos comerciales".
  https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/overview-evo/topics/concept/evo-overview.html
  https://www.juniper.net/us/en.html
02: Fundamentos de Junos OS
Notes: Debido a que las funciones de Junos Evolved están basadas en aplicaciones. y se ejecuta en un hipervisor Linux. También se pueden implementar aplicaciones de terceros desarrolladas para ejecutarse en el hipervisor. Y porque la información relacionada con todos los procesos en el dispositivo se almacena en una infraestructura de estado distribuido. o base de datos, se pueden desarrollar aplicaciones de terceros como consumidores de esa información de estado, que recuperan información del almacén de datos para administradores, plataformas de gestión, etc.
También se pueden desarrollar e implementar como publicadores de información, que pueden publicar información en el almacén de datos, siempre que tenga el formato adecuado y utilice las API integradas.
Actualmente, Junos Evolved está destinado a los casos de uso del centro de datos/nube y, como tal, puede ejecutarse en "servidores genéricos comerciales" que usan silicio comercial o en dispositivos de hardware Juniper compatibles.
Tenga en cuenta que para obtener más información sobre Junos Evolved, consulte la URL que se muestra. Para obtener más información sobre el software Junos
desglose, consulte la URL mostrada

## Slide 82: Introducción al Sistema Operativo Junos
02: Fundamentos de Junos OS
Junos OS Evolved

## Slide 83: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modulo 3: Interfaz CLI

## Slide 84: Introducción al Sistema Operativo Junos
Opciones comunes de Interfaz de usuario
  El Junos OS ofrece dos opciones comunies de interfaz de usuario para configurar, monitorear, administrar y resolver fallos en los dispositivos
    Junos CLI
    Interfaz J-WEB
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 85: Introducción al Sistema Operativo Junos
Junos CLI
  Junos CLl es un shell de comandos basado en texto. Una opción para acceder a la CLI es a través de la conexión de consola serie - fuera de banda - (OoB).
  Los ajustes del puerto de la consola están predefinidos y no son configurables por el usuario.
  En dispositivos Junos virtualizados como vSRX y vMX, la consola virtual del hipervisor proporciona la consola OoB.
  Una segunda opción para acceder a la CLI es a través de la red (en banda) utilizando protocolos de acceso como Telnet o SSH. A diferencia de la conexión de la consola, estas opciones de acceso requieren la configuración de un puerto de red y el protocolo de acceso.
  Muchas plataformas que ejecutan Junos OS también ofrecen un puerto Ethernet de administración dedicado. Este puerto de gestión proporciona acceso OoB. Por lo tanto, el software no puede reenviar tráfico de tránsito a través de este puerto de administración. El nombre real del puerto Ethernet de administración dedicado varía entre plataformas.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 86: Introducción al Sistema Operativo Junos
Interfaz J-Web
  J-Web es una GUI basada en web a la que puede acceder mediante HTTP o HTTPS.
  Proporciona asistentes de configuración rápida para simplificar las tareas de configuración más comunes.
  Para configuraciones más complicadas, la GUI de J-Web le permite editar directamente el archivo de configuración de texto del sistema.
  La GUI de J-Web está instalada y habilitada de manera predeterminada en la mayoría de las plataformas que ejecutan Junos OS.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 87: Introducción al Sistema Operativo Junos
Iniciando sesión
  Junos OS requiere un nombre de usuario y password para acceder.
  Cuando se inicia sesión con un usuario no-root, automáticamente nos ingresa a la CLI
  Todas las plataformas Junos OS tienen únicamente por defecto el usuario root, sin ningún password.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 88: Introducción al Sistema Operativo Junos
Iniciando sesión
  En un dispositivo con las configuraciones de fabrica, en lugar del hostname nos despliega: Amnesiac .
  El usuario root tiene completo control sobre el sistema
  Cuando nos logeamos con root, nos coloca en la shell de UNIX, para movernos al CLI, usamos el comando cli
  Cuando salimos del CLI, regresamos al shell UNIX.
  Adicionalmente debemos usar exit para salir por completo
  El usuario y password de los laboratorios es lab/lab123
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Aquí podemos correr comandos de Unix, como:
ls
pwd
top
cat
Etcetera…

## Slide 89: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modos de CLI
  Existen dos modos de CLI en Junos OS:
    Modo Operacional (operational mode)
    Modo de Configuración (configuration mode)
Modo Operacional
  Se utiliza para monitorear y hace troubleshooting. Comandos como monitor, ping, show, test, y traceroute permiten desplegar información y probar conectividad de la red.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
El carácter > identifica el modo operacional

## Slide 90: Introducción al Sistema Operativo Junos
Modo de Configuración
  En este modo podemos configurar todas las propiedades del Junos OS, incluyendo interfaces, protocolos, accesos de usuarios, así como muchas otras propiedades del hardware.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
El carácter # identifica el modo de configuración

## Slide 91: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ayuda Sensitiva al Contexto (Contexto-Sensitive)
  Teclear ? en cualquier parte de la línea de comandos para obtener ayuda
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 92: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ayuda Sensitiva al Contexto (Contexto-Sensitive)
  Teclear ? al final o en medio de un comando para obtener ayuda
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 93: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comando de Ayuda
  El comando help también se puede utilizar para obtener ayuda
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 94: Introducción al Sistema Operativo Junos
help topic
  Indica la forma de usar la instrucción
  El siguiente ejemplo muestra la información recibida al configurar una dirección de red
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 95: Introducción al Sistema Operativo Junos
help reference
  El comando help reference despliega la información resumida del la sentencia de configuración referenciada.
  En este ejemplo, se busca información de la dirección de red
  El comando help referencie despliega una lista completa de las opciones de configuración relacionadas junto con otros detalles específicos de la sentencia de configuración referenciada.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 96: Introducción al Sistema Operativo Junos
help apropos
  El comando help apropos despliega en contexto (típicamente comandos set) que referencia a la variable especificada
  El siguiente es un ejemplo del comando help apropos
  El comando help apropos solo muestra contextos que son relevantes para el nivel de jerarquía de configuración en el que se encuentra actualmente. En otras palabras, si ingresó el comando de ejemplo que se muestra, en el nivel de jerarquía [edit] verá todas las referencias posibles en lugar de solo aquellas que son aplicables al nivel de jerarquía [edit system archival configuration].
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 97: Introducción al Sistema Operativo Junos
Completación de comandos con la barra espaciadora
  Utilice la Barra Espaciadora para completar comandos.
  Si el comando es ambiguo, nos muestra los posibles completaciones.
  La completación de comandos se puede desactivar en una sesión individual de usuario.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 98: Introducción al Sistema Operativo Junos
Completacion con Tab de comandos y variables
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 99: Introducción al Sistema Operativo Junos
Editando la línea de comandos
  Se puede utilizar combinaciones de teclas para editar caracteres especificos o palabras en la línea de comandos
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Junos OS por defecto utiliza terminal VT100. Este tipo de terminal permite el uso de las flechas del teclado sin ninguna configuración adicional.

## Slide 100: Introducción al Sistema Operativo Junos
Secuencia de comandos soportada
  Ctrl+f: Mueve el cursor un carácter hacia la derecha
  Ctrl+e: Mueve el cursor al final de la línea de comando
  Del y Backspace: Borra el carácter antes del cursor
  Ctrl+d: Elimina el carácter sobre el cursor
  Ctrl+k: Elimina desde el cursor hasta el final de la línea
  Ctrl+u: elimina todos los caracteres y niega el comando actual
  Ctrl+w: Elimina la palabra completa a la izquierda del cursor
  Ctrl+z: Redibuja la línea actual
  Ctrl+p, Ctrl+n: Repite el comando anterior y siguiente en el historial de comandos. respectivamente
  Esc+d: Elimina la palabra a la derecha
  Esc+b: Mueve el cursor hacia atrás una palabra sin borrar
  Esc+f: Mueve el cursor hacia adelante una palabra sin borrar
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Cuando se utiliza la tecla Esc, se debe liberar y volver a presionar cada vez. Esto difiere de la tecla Ctrl, la cual puede mantenerse para múltiples ocurrencias.

## Slide 101: Introducción al Sistema Operativo Junos
Utilizando (|) Pipe
  Se puede utilizer | (pipe) para filtrar o manipular la salida de los comandos
  compare (filename l rollback n): disponible en el modo de configuración usando solo el comando show. Compara los cambios de configuración con otro archivo de configuración.
  count: Muestra el número de líneas en la salida.
  display set: muestra la salida en formato NETCONF/XML.
  | (pipe) | Junos OS | Juniper Networks
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 102: Introducción al Sistema Operativo Junos
CLI en modo Operacional
  Jerarquia de comandos
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 103: Introducción al Sistema Operativo Junos
CLI en modo Operacional
  Capacidades principles del modo operacional
    Ingresar al modo de configuracion
    Controlar el entorno de CLI
    Salir del CLI
    Monitorear y troubleshooting
        clear
        monitor
        mtrace
        ping
        show
        test
      Traceroute
    Copiar archivos
    Reiniciar procesos de software
    Realizar operaciones a nivel de sistema
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Algunos comandos del modo operacional:
show route
show route forwarding-table
show system processes extensive  prestado de top
start shell

## Slide 104: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Activa versus Configuración Candidata
  A diferencia de otros fabricantes, la configuración de Junos OS no toma efecto de forma inmediata.
  Este diseño permite agrupar y aplicar múltiples cambios de configuración a la configuración en ejecución de forma conjunta.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: A diferencia del software de otros proveedores, los cambios de configuración realizados en Junos OS no surten efecto de inmediato. Esta característica de diseño le permite agrupar y aplicar varios cambios de configuración a la configuración en ejecución como una sola unidad. El Junos CLl presenta el modo de configuración con dos tipos de configuración Configuración activa y Configuración candidata. Haga clic en cada tipo de configuración para obtener más información.

## Slide 105: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Activa versus Configuración Candidata
  A diferencia de otros fabricantes, la configuración de Junos OS no toma efecto de forma inmediata.
  Este diseño permite agrupar y aplicar múltiples cambios de configuración a la configuración en ejecución de forma conjunta.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 106: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Activa
  La configuración activa es la configuración actualmente operativa en el sistema y es la configuración que el sistema carga durante la secuencia de arranque.
  Este concepto es análogo tanto a la configuración en ejecución (running configuration) y la configuración de inicio (startup configuration) en el software de otros proveedores.
Configuración candidata
  La configuración candidata es una configuración temporal que posiblemente se convierta en la configuración activa.
  Cuando configura un dispositivo que ejecuta Junos OS, el software crea una configuración candidata y la completa inicialmente con la configuración activa que se ejecuta en ese dispositivo.
  A continuación, modifica la configuración del candidato. Una vez satisfecho con sus modificaciones, puede confirmar los cambios. Esta acción hace que la configuración candidata se convierta en la configuración activa.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 107: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general: La vida de un archivo de configuración
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Configuración candidata
Configuración activa
Carga
Configuración candidata
Chequeo CLI
Configuración Verificada
Configuración activa
Commit Confirmado
Notes: El comando configure hace que se cree una configuración candidata y se complete con el contenido de la configuración activa. A continuación, puede modificar la configuración candidata con sus cambios.
Para que una configuración candidata surta efecto, debe confirmar los cambios. En este momento, Junos OS verifica la configuración candidata para verificar la sintaxis adecuada y la instala como la configuración activa. Si la sintaxis no es correcta, un mensaje de error indica la ubicación del error y el software no activa ninguna parte de la configuración. Debe corregir los errores antes de volver a confirmar la configuración.

## Slide 108: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general: La vida de un archivo de configuración
  Junos OS mantiene la configuración histórica de un máximo de 50 previas configuraciones activas.
  rollback 0 – configuración activa actual
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Configuración candidata
Configuración activa
Notes: Puede recuperar fácilmente configuraciones anteriores mediante del comando roolback n
Junos OS mantiene un historial de configuración mediante el almacenamiento de configuraciones previamente activas.
El software guarda un máximo de 50 configuraciones. Este número incluye la configuración activa actual, que también se conoce como rollback 0, y hasta 49 configuraciones activas anteriormente.
Si realiza una operación de rollback, tenga en cuenta que la configuración relacionada no se activa hasta que emite una comando commit.
Cuando emite una commit y existen 50 configuraciones de reversión, el software elimina la última configuración de rollback, la numero 49. Estos conceptos se tratarán con más detalle más adelante en este curso.

## Slide 109: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your undersanding
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 110: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Puede ingresar al modo de configuración emitiendo el comando configure desde el modo operativo de CLl. Si ingresa al modo de configuración mientras otro usuario también está en el modo de configuración, un mensaje indica quién es el usuario y qué parte de la configuración está viendo o editando el usuario. En el modo de configuración, el indicador Cambia del símbolo mayor que (>) del modo operativo al signo de numeral (#), precedido por el nombre del usuario y el nombre del dispositivo.
  La parte del mensaje entre corchetes, como [edit], es un banner que indica que está en modo de configuración y especifica su ubicación dentro de la jerarquía de configuración.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 111: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ingresar al modo configuración
  Se utiliza el comando configure exclusive para excluir a otros usuarios de editar la configuración
  Cualquier cambio sin commit, son descartados cuando el usuario sale.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: De forma predeterminada, varios usuarios pueden ingresar al modo de configuración y realizar cambios. Utilice el comando configure exclusive para permitir que solo un usuario edite la configuración. Los cambios no confirmados siempre se descartan cuando utiliza el comando configure exclusive. Por el contrario, los cambios no confirmados se conservan cuando utiliza el comando de configuración estándar.

## Slide 112: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Privada
  El comando configure private permite a los usuarios editar copias privadas de configuraciones candidatas concurrentes
    Cuando un usuario envía un commit, los cambios en su configuración privada se fusionan con la configuración global
    Cuando un usuario privado envía el comando rollback 0, el software descarta únicamente sus cambios
    Cualquier cambio sin commit, son descartados cuando el usuario sale.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Ingresar al modo de configuración mediante el comando configure private permite que varios usuarios editen la configuración mientras confirman solo sus cambios privados. Debe emitir un comando de commit desde la jerarquía [editar]. Si los usuarios privados emiten un comando de rollback 0, el software descarta solo sus cambios.
Cuando un usuario está en modo privado, otros usuarios deben ingresar al modo privado o usar la configuración exclusiva para convertirse en el maestro, o no pueden modificar la configuración candidata. Salir de la configuración privada sin confirmar los cambios da como resultado la pérdida de cualquier modificación realizada en la configuración del candidato privado.

## Slide 113: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Privada
  Si dos usuarios realizan cambios en conflicto, el commit del primer usuario es exitoso, pero el segundo recibe un warning.
  El segundo usuario debe enviar otro commit para activar sus cambios.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Si dos usuarios están en modo privado y ambos hacen el mismo cambio, por ejemplo. El usuario 1 cambia el nombre de host del sistema a manzanas mientras que el usuario 2 establece el nombre de host a naranjas, la segunda confirmación fallará con un mensaje de error para evitar conflictos de configuración. El software aplica los cambios del segundo usuario si el Usuario 2 emite un segundo comando de confirmación.
Cuando la agrupación de chasis está en vigor, el comando de configuración privada está automatizado. En algunos otros entornos, es posible que desee solicitar a los usuarios que utilicen solo configure private. Al crear cuentas de usuario, es posible limitar los comandos disponibles para los usuarios a través de las propiedades asignadas.
Si un usuario está en modo de configuración y ha alterado la configuración candidata, otros usuarios no pueden ingresar al modo de configuración usando las opciones exclusivas o privadas. Los cambios realizados por el primer usuario deben confirmarse o cancelarse antes de que cualquier otro usuario ingrese al modo de configuración con las opciones exclusivas o privadas.

## Slide 114: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Privada
  Cuando se tiene clúster de chasis, el comando configure private es automático.
  Algunas veces se requiere que un usuario solo pueda usar configure private, eso se puede configurar al crear la cuenta de usuario.
  Si un usuario esta en modo configuración y ha alterado la configuración candidata, otro usuario no puede entrar en modo configuración exclusiva ni privada.
  Los cambios del primer usuario deben ser confirmados por commit o cancelados previo a que otro usuario pueda entrar en modo exclusivo o privado..
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Un clúster de chasis proporciona alta disponibilidad en los dispositivos de la serie SRX donde dos dispositivos funcionan como un solo dispositivo. El clúster de chasis incluye la sincronización de archivos de configuración y los estados de sesión de tiempo de ejecución dinámico entre los dispositivos de la serie SRX, que forman parte de la configuración del clúster de chasis.

## Slide 115: Introducción al Sistema Operativo Junos
Jerarquia de las directivas de configuración
  El modo de configuración, utiliza comandos que afectan la jerarquía de configuración.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: En el modo de configuración, ingresa comandos que afectan la jerarquía de declaraciones.
La jerarquía de declaraciones almacena información de configuración y es independiente de la jerarquía de comandos del modo operativo CLI. Los comandos disponibles en el modo de configuración también son independientes de los comandos disponibles en el modo operativo.
Por ejemplo, el modo operativo CLI incluye un comando show para mostrar información operativa específica, mientras que el modo de configuración CLI proporciona un comando show para mostrar la jerarquía de declaraciones. Los dos comandos son independientes entre sí.
El software organiza la jerarquía de declaraciones en una estructura de árbol similar a las carpetas de Windows o los directorios de UNIX, agrupando la información relacionada en una rama particular del árbol.

## Slide 116: Introducción al Sistema Operativo Junos
Archivo de Configuración Jerarquico
  Los comandos CLI se envían sin los corchetes o llaves {}
    El resultado es un archivo de configuración, completado con corchetes o llaves {}
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Utilice los comandos set en el modo de configuración CLI para modificar la configuración candidata. Utilice el comando show para mostrar la configuración candidata. Ambos comandos son relativos a la jerarquía de configuración actual. mostrado por el aviso [edit].
Los archivos de configuración utilizan corchetes y sangría para mostrar visualmente la estructura jerárquica de la configuración. Las instrucciones de terminación (u hoja) en la jerarquía de configuración se muestran con un punto y coma al final. No ingresa ni las llaves ni los puntos y comas como parte del comando set.

## Slide 117: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your undersanding
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 118: Introducción al Sistema Operativo Junos
Moviendose entre niveles
  Los siguientes comandos son usados para moverse entre los la jerarquia de configuración
    edit
    up
    up n
    top
    exit
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 119: Introducción al Sistema Operativo Junos
edit
  El comando de edit funciona como un comando de cambio de directorio.
  Utilice el comando edit para especificar el nivel de jerarquía deseado y para moverse hacia abajo a través de una directiva de configuración existente o para crear una jerarquía y bajar a ese nivel. Después de emitir un comando de edición, el banner del modo de configuración cambia para indicar su nivel actual en la jerarquía.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 120: Introducción al Sistema Operativo Junos
up
  El comando up se utiliza para moverse un nivel hacia arriba de la posición actual en la jerarquía.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 121: Introducción al Sistema Operativo Junos
up n
  Para moverse mas de un nivel de la posición actual dentro del la jerarquía, puede agregar el valor opcional de n al comando up, donde n es el numero de niveles. Si hay menos niveles de los especificados, la posición se mueve al nivel superior.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 122: Introducción al Sistema Operativo Junos
top
  Utilice el comando top para moverse rápidamente hasta el nivel superior de la jerarquía de configuración.
  Puede combinar top con edit para moverse rápidamente por la jerarquía, o junto con show para desplegar detalles de otra rama de la jerarquía.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 123: Introducción al Sistema Operativo Junos
exit
  Utilice el comando exit para regresar al usuario al mas reciente nivel superior en la jerarquía
  Al enviar exit en el nivel superior de la jerarquía se sale del modo de configuración y entra al modo operacional
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 124: Introducción al Sistema Operativo Junos
exit
  El comando exit-configuration-mode desde cualquier parte de la jerarquía, también permite salir del modo de configuración.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 125: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your understanding
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 126: Introducción al Sistema Operativo Junos
Agregando elementos de configuración
  Utilize el comando set para agregar elementos de configuración
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Servicio FTP agregado
Notes: Utilice el comando set para modificar la configuración candidata.
El ejemplo muestra como utilizar el comando set para agregar en servicio ftp a través del CLI

## Slide 127: Introducción al Sistema Operativo Junos
Eliminando elementos de configuración
  Utilice el comando delete para eliminar un elemento de configuración
    Esto elimina todo lo que este hacia abajo en la jerarquía.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Servicio telnet eliminado
Notes: Utilice el comando de eliminación del modo de configuración para eliminar declaraciones que agregó previamente a la configuración con un comando set. Este comando elimina la declaración y todas sus declaraciones e identificadores subordinados. Eliminar una declaración o un identificador desconfigura efectivamente la funcionalidad asociada con esa declaración o identificador, devolviendo esa funcionalidad a su condición predeterminada. Considere usar la función de eliminación comodín cuando eliminar declaraciones individuales es demasiado arduo y eliminar una subjerarquía de configuración completa carece de la granularidad que necesita. El ejemplo muestra una sintaxis de muestra para una eliminación comodín.

## Slide 128: Introducción al Sistema Operativo Junos
Eliminando elementos de configuración
  Utilice el comando delete para eliminar un elemento de configuración
    Puede utilizar * como un wildcard para eliminar varios elementos al mismo tiempo.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Utilice el comando de eliminación del modo de configuración para eliminar declaraciones que agregó previamente a la configuración con un comando set. Este comando elimina la declaración y todas sus declaraciones e identificadores subordinados. Eliminar una declaración o un identificador desconfigura efectivamente la funcionalidad asociada con esa declaración o identificador, devolviendo esa funcionalidad a su condición predeterminada. Considere usar la función de eliminación comodín cuando eliminar declaraciones individuales es demasiado arduo y eliminar una subjerarquía de configuración completa carece de la granularidad que necesita. El ejemplo muestra una sintaxis de muestra para una eliminación comodín.

## Slide 129: Introducción al Sistema Operativo Junos
Eliminando elementos de configuración
  El comando de deactivate hace que se ignore una porción de la configuración mientras se mantiene la configuración original
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Adicionalmente a la eliminación de los elementos de configuración, tambien considere el uso del comando deactivate, el cual causa que una porción específica de la jerarquia de configuraión sea ingorada, mientras se retiene la configuración original.

## Slide 130: Introducción al Sistema Operativo Junos
Eliminando elementos de configuración
  Utilice el comando de activate para que la configuración tome efecto nuevamente.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Ingrese el comando activate para que la configuración tome efecto nuevamente.

## Slide 131: Introducción al Sistema Operativo Junos
Otros comandos de modo de configuración
Comandos que facilitan la configuración
  rename: utilizado para renombrar una directiva de configuración
    Ejemplo:
  replace pattern: utilizado para remplazar un patron en una directiva de configuración
    Ejemplo:
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Existen algunos comandos de modo configuración que ayudan a incrementar la eficiencia.
Importante, sin importar el metodo y los comandos que se utilizen para actualizar el archivo de configuración, se tiene que emitir el comando commit para activar los cambios.
Haga click en el boton de información adicional para una lista de los comandos de modo configuración.

## Slide 132: Introducción al Sistema Operativo Junos
Otros comandos de modo de configuración
  copy: utilizado para copiar una directiva de configuración a otra.
    Ejemplo:
  insert: inserta una directiva de configuración en otra ubicación
    Ejemplo:
  annotate: se utiliza para comentar una directiva de configuración
    Ejemplo
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Demos un vistazo mas de cerca de algunos comandos de modo de configuración que ayudan a aumentar la eficiencia.
El comando deactivate es utilizado para desactivar o ignorar una directiva de configuración
El comando insert es utilizado para insertar una directiva de configuración en otra ubicación
El comando annotate es utilizado para anotar o comentar una directiva de configuración.
Haga click en cada boton de ejempllo para ver ejemplos de estos comandos y su salida.

## Slide 133: Introducción al Sistema Operativo Junos
  Informacion adicional con la lista de comandos en modo configuarcion, en el siguiente enlace:
    https://www.juniper.net/documentation/us/en/software/junos/cli/topics/topic-map/cli-configuration.html
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Importante, sin importar el metodo y los comandos que se utilicen para actualizar el archivo de configuración, se tiene que emitir el comando commit para activar los cambios.

## Slide 134: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo del comando deactivate
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 135: Introducción al Sistema Operativo Junos
Ejemplo del comando annotate
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 136: Introducción al Sistema Operativo Junos
Check your understanding
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 137: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificando la configuración candidata
  Utilice el comando show en modo de configuración para desplegar la configuración candidata
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Es posible mostrar solo una la porción de interés desde la raíz de la jerarquía
Indentacion, corchetes y punto y coma
El mismo formato se utiliza al crear y grabar la configuración en un archivo ASCII.
… o utilice edit para parquearse en un nivel especifico de la jerarquía
Notes: Puede utilizar el comando “show" del modo de configuración para mostrar la configuración candidata. Este comando muestra la configuración en el nivel de jerarquía actual o en el nivel especificado por debajo de la ubicación actual.
El comando show tiene esta sintaxis: "show statement-path". Al mostrar la configuración, la CLI indenta cada nivel de jerarquía subordinado, inserta corchetes para indicar el comienzo y el final de cada nivel de jerarquía y coloca un punto y coma al final de las declaraciones que se encuentran en el nivel más bajo de la jerarquía. El formato de visualización es el mismo formato que utiliza al crear un archivo de configuración ASCII y también es el mismo formato que utiliza la CLI al guardar una configuración en un archivo ASCII.
El comando de editar servicios del sistema lo ayuda a estacionar en una subjerarquía específica.
En los casos en que una declaración vacía conduce a una configuración no válida porque está incompleta o no tiene sentido, el comando show no muestra ninguna de las rutas de la declaración.

## Slide 138: Introducción al Sistema Operativo Junos
Verificando la configuración candidata
  Para ver los commandos set utilizados para crear la configuración, utilize el commando show | display set
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Puede mostrar los comandos de configuración individuales utilizados para crear el archivo de configuración existente mediante el comando “show | display set". Se muestra un ejemplo de este comando y su salida resultante.

## Slide 139: Introducción al Sistema Operativo Junos
Haciendo Commit de una configuración
  Utilize el comando commit para activar los cambios en la configuracion
    Por lo general, puede hacer commit desde cualquier nivel de la jerarquía
    La excepción es cuando un usuario ingresa al modo de configuracion privada, entonces se require que el commit se haga en el nivel raiz o superior.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Recuerde, los dispositivos Junos no aplican automáticamente sus cambios de configuración. Debe utilizar el comando de confirmación para activar la configuración de su candidato. Por lo general, puede realizar la operación de confirmación desde cualquier nivel de jerarquía.
La excepción es cuando los usuarios ingresan al modo de configuración utilizando la opción de configuración privada, que requiere que el comando de confirmación se emita en el nivel de jerarquía superior.
En dispositivos con motores de enrutamiento redundantes, puede realizar una sincronización de confirmación, que activa y sincroniza la configuración en ambos motores de enrutamiento.
Como alternativa, puede configurar el sistema para realizar automáticamente la operación de sincronización cuando se emite una confirmación estándar a través del comando “set system commit synchronize".

## Slide 140: Introducción al Sistema Operativo Junos
Haciendo Commit de una configuración
  Utilice commit synchronize para dispositivos con RE redudantes.
    Utilize set system commit synchronize para configurar el sistema para que automaticamente realize la operacion de sincronización cuando envia un commit normal.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Recuerde, los dispositivos Junos no aplican automáticamente sus cambios de configuración. Debe utilizar el comando de confirmación para activar la configuración de su candidato. Por lo general, puede realizar la operación de confirmación desde cualquier nivel de jerarquía.
La excepción es cuando los usuarios ingresan al modo de configuración utilizando la opción de configuración privada, que requiere que el comando de confirmación se emita en el nivel de jerarquía superior.
En dispositivos con motores de enrutamiento redundantes, puede realizar una sincronización de confirmación, que activa y sincroniza la configuración en ambos motores de enrutamiento.
Como alternativa, puede configurar el sistema para realizar automáticamente la operación de sincronización cuando se emite una confirmación estándar a través del comando “set system commit synchronize".

## Slide 141: Introducción al Sistema Operativo Junos
Chequeando la Sintaxis de la Configuración
  Utilize el comando commit check para validar la sintaxis de una configuración candidata sin realmente ponerla en efecto.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Cuando confirma una configuración candidata, el software activa toda la configuración en su forma actual. Utilice el comando de verificación de confirmación para validar la sintaxis de una configuración candidata sin ponerla en práctica.

## Slide 142: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Remota
  Utilice el comando commit confirmed para temporalmente activar un rollback automático para completar la secuencia de commit en su nombre.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: El comando de verificación de confirmación no puede detectar errores lógicos en su configuración. ¿Qué sucede cuando está configurando un dispositivo de forma remota y comete un error que deja ese dispositivo inaccesible para las conexiones remotas?
Utilice el comando de confirmación confirmada para activar temporalmente una configuración. Si no se ingresa un comando de confirmación adicional dentro de un período de tiempo específico, Junos OS retrocederá automáticamente y confirmará la configuración anterior.
Nota: El software admite un rango de 1 a 65 535 minutos, siendo 10 minutos el valor predeterminado.
El sistema realiza una secuencia de “rollback 1 commit" en su nombre.
Después de la reversión automática, puede cargar el archivo de rollback 1 para buscar su error. El comando y la operación de rollback se analizan en detalle más adelante en este curso.

## Slide 143: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Remota
  Utilice el comando commit confirmed para temporalmente activar un rollback automático para completar la secuencia de commit en su nombre.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: El comando de verificación de confirmación no puede detectar errores lógicos en su configuración. ¿Qué sucede cuando está configurando un dispositivo de forma remota y comete un error que deja ese dispositivo inaccesible para las conexiones remotas?
Utilice el comando de confirmación confirmada para activar temporalmente una configuración. Si no se ingresa un comando de confirmación adicional dentro de un período de tiempo específico, Junos OS retrocederá automáticamente y confirmará la configuración anterior.
Nota: El software admite un rango de 1 a 65 535 minutos, siendo 10 minutos el valor predeterminado.
El sistema realiza una secuencia de “rollback 1 commit" en su nombre.
Después de la reversión automática, puede cargar el archivo de rollback 1 para buscar su error. El comando y la operación de rollback se analizan en detalle más adelante en este curso.

## Slide 144: Introducción al Sistema Operativo Junos
Commits programados
  Utilize el comando commit para chequear, activar todos los cambios de configuración y sincronizar múltiples routers.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Utilice commit para chequear y activar todos los cambios en la configuración y sincronizar múltiples routers.
Haga click en cada comando commit para conocer mas.

## Slide 145: Introducción al Sistema Operativo Junos
commit at
  Puede programar un commit para que se produzca en un momento específico utilizando el comando commit at time.
  Este comando es útil para sincronizar confirmaciones con múltiples enrutadores.
  Estos enrutadores deben tener su hora sincronizada con la misma fuente (probablemente a través de NTP) para que las operaciones de confirmación se ejecuten al mismo tiempo.
  Para ver y borrar confirmaciones pendientes, utilice los comandos “show system commit" y “clear system commit".
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 146: Introducción al Sistema Operativo Junos
commit comment
  También puede agregar una entrada de log con un commit, utilizando el la opción commit comment “cadena-del-comentario”, Como se ilustra estos logs son visibles con el comando show system commit
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 147: Introducción al Sistema Operativo Junos
commit and-quit
  Puede agregar la opción and-quit al comando commit para activar sus cambios y salir del modo de configuración en un solo paso.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 148: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comparando la diferencia en dos archivos de configuración
  Utilice el comando compare para comparar dos diferentes archivos de configuración.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 149: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comparar Configuración Activa y Candidata
  Utilice el comando show | compare para desplegar la diferencia entre la configuración candidata y la configuración activa, también conocida como rollback 0.
  La comparación de configuraciones es tipo patch-like y sensitiva al contesto. Entonces, en lugar de mostrar la configuración completa, solo muestra los únicamente los cambios
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 150: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comparar Configuración Activa y configuraciones historicas
  Utilice el comando “show configuration | compare rollback number” del modo operativo para ver las diferencias entre la configuración activa y las configuraciones de rollback.
  Junos OS puede almacenar hasta 49 configuraciones de rollback adicionales además de la rollback 0, que es la configuración activa.
  Use el comando “show configuration | compare filename" para comparar la configuración activa con un archivo arbitrario.
  Utilice los comandos " show configuration | compare rollback number " y " show configuration | compare filename " en el modo de configuración para comparar la configuración candidata con configuraciones de reversión y archivos arbitrarios, respectivamente.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 151: Introducción al Sistema Operativo Junos
Comparar archivos arbitrarios
  Utilize el comando en modo operacional file compare file para ver las diferencias entre dos archivos de texto, incluyendo archivos de log.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
La salida del comando es con el mismo formato patch-like como en el comando show | compare.

## Slide 152: Introducción al Sistema Operativo Junos
Respaldando los Cambios de Configuración
  Restaurando la configuracion previa
  Utilice el comando rollback version para regresar a una version anterior a la ultima configuración confirmada
    rollback (o rollback 0) reinicia la configuración candidata a la configuración activa actual
    rollback 1 carga la configuración activa previa
    rollback n carga la configuración activa según versión indicada
    rollback 49 carga la configuración confirmada más antigua.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: El software guarda las últimas 50 versiones comprometidas de la configuración. Para sobrescribir la configuración candidata con una de estas versiones confirmadas anteriormente, use el comando de reversión de configuración de la CLI. De forma predeterminada, el sistema vuelve a la configuración confirmada más recientemente: la configuración activa.
Para volver a una versión anterior a la configuración confirmada más recientemente, incluya el número de versión en el comando de reversión.
El argumento de la versión puede ser un número en el rango de 0 a 49. La configuración guardada más recientemente es la versión 0, que es la configuración activa. La configuración confirmada más antigua que el software guarda automáticamente es la versión 49.

## Slide 153: Introducción al Sistema Operativo Junos
Respaldando los Cambios de Configuración
  Reconfigurando el valor por defecto para incrementar el numero de rollbacks.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Importante: ¡No olvides confirmar los cambios! El comando de rollback modifica solo la configuración candidata. Para activar los cambios cargados a través de la operación de rollback, emita el comando de commit.
Notes: La configuración predeterminada de fábrica en algunos de los dispositivos Junos más pequeños restringe la cantidad de archivos de reversión almacenados por el sistema. Esta configuración predeterminada se puede cambiar para aumentar la cantidad de archivos de reversión, como se muestra en el ejemplo.
Importante: ¡No olvides confirmar los cambios! El comando de reversión modifica solo la configuración candidata. Para activar los cambios cargados a través de la operación de reversión, emita el comando de commit.

## Slide 154: Introducción al Sistema Operativo Junos
Revision: La vida de un archivo de configuración
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: El comando configure hace que se cree una configuración candidata y se complete con el contenido de la configuración activa.
A continuación, puede modificar la configuración candidata con sus cambios.
Para que una configuración candidata surta efecto, debe confirmar los cambios. En este momento. Junos OS comprueba la configuración candidata para comprobar la sintaxis adecuada y la instala como la configuración activa. Si la sintaxis no es correcta, un mensaje de error indica la ubicación del error y el software no activa ninguna parte de la configuración Debe corregir los errores antes de volver a confirmar la configuración.
Puede recuperar fácilmente configuraciones anteriores con un comando rollback n. Junos OS mantiene un historial de configuración mediante el almacenamiento de configuraciones previamente activas. El software guarda un máximo de 50 configuraciones.
Este número incluye la configuración activa actual, que también se conoce como rollback 0 y hasta 49 configuraciones activas anteriormente.
Si realiza una operación de reversión, tenga en cuenta que la configuración relacionada no se activa hasta que emite un comando de confirmación.
Cuando emites un comando commit y hay 50 configuraciones de reversión, el software purga la última configuración de reversión: rollback 49.

## Slide 155: Introducción al Sistema Operativo Junos
Guardando los Archivos de Configuración
  Utilize el comando sabe para grabar la configuración actual. El comando:
    Graba únicamente de la jerarquía actual hacia abajo
    Por defecto, graba en el directorio de trabajo del usuario
      Por ejemplo: /var/home/lab/
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Puede guardar la configuración candidata de su sesión de configuración actual en un archivo ASCII usando el comando guardar.
Al guardar una configuración candidata, se guarda la configuración en su forma actual, incluidos los cambios no confirmados.
Tenga en cuenta que está guardando solo las declaraciones de configuración en el nivel de jerarquía actual y por debajo. Para guardar toda la configuración del candidato, debe estar en el nivel superior de la jerarquía de configuración. Si no especifica una ruta, Junos OS guarda la configuración en el directorio de trabajo del usuario. Por ejemplo, si el usuario Nancy guardó un archivo de configuración sin especificar un nombre de ruta, el archivo de configuración se guardaría en el directorio /var/home/nancy de manera predeterminada. Haga clic en el botón Información adicional para ver más opciones para guardar archivos de configuración.

## Slide 156: Introducción al Sistema Operativo Junos
Guardando los Archivos de Configuración
  También puede especificar la ruta completa y el archivo, o una URL (FTP y SCP)
    filename o path/filename
    ftp://user:password@router/path/filename: coloca el archivo en una ubicación explícitamente descrita por su URL, utiliznado el protocolo FTP. Al sustituir la palabra “prompt” por el password, causa que el servidor FTP solicite el password del usuario
    scp://user@router/path/filename: coloca el archivo en un sistema remoto, utilizando el procotocolo SSH, el software solicita el password del usuario.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 157: Introducción al Sistema Operativo Junos
Cargando Archivos de Configuración
  Utilice el comando load para cargar un comando de configuración
    Desde un archivo local
    Desde un archivo en una maquina remota
    Desde el bufer de captura de una programa de emulación de terminal.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Puede usar el comando load del modo de configuración para cargar una configuración completa o parcial desde un archivo local, desde un archivo en una máquina remota o desde el búfer de captura de un programa de emulación de terminal. El comando load admite varios argumentos que determinan los detalles de la operación.
Haga clic en el botón Información adicional para saber más sobre el comando de carga.

## Slide 158: Introducción al Sistema Operativo Junos
Argumentos del comando load
  factory-default: Reemplaza la configuración actual completa con la configuración predeterminada de fábrica.
  merge: Combina la configuración actual con la configuración que carga.
  override: Sobrescribe completamente la configuración actual con la configuración que carga. Debe realizar operaciones override en la raíz de la jerarquía de configuración.
  patch: Agrega o elimina variables de la configuración en función del contenido de un archivo de parche específico. El archivo de parche utilizado en esta operación utiliza el formato de diferencia contextual. El archivo generado a partir de la operación show | compare | sabe crea dicho archivo.
  replace: Busca una etiqueta de reemplazo en la configuración que carga. El software reemplaza las declaraciones existentes del mismo nombre con las de la configuración cargada para las lineas marcadas con la etiqueta replace.
  set: permite a los usuarios cargar comandos set desde la terminal o desde un archivo guardado que consta de sentencias de configuración set.
  update: actualiza la configuración existente con la configuración que carga. Cuando se utiliza la opción de update. Junos OS intenta notificar solo aquellos procesos afectados por los cambios de configuración. Cuando se utiliza la opción de override Junos OS no hace tal intento. Puede utilizar la opción de actualización desde cualquier jerarquía. pero puedes usar la opción override solo desde la jerarquía de nivel superior.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Puede usar el comando load del modo de configuración para cargar una configuración completa o parcial desde un archivo local, desde un archivo en una máquina remota o desde el búfer de captura de un programa de emulación de terminal. El comando load admite varios argumentos que determinan los detalles de la operación.
Haga clic en el botón Información adicional para saber más sobre el comando de carga.

## Slide 159: Introducción al Sistema Operativo Junos
Argumentos del comando load
  terminal: utiliza el texto que escribe en el terminal como entrada para la configuración. Escriba Ctrl+d para finalizar la entrada del terminal. Esta opción es usualmente en conjunto con la opción copy-and-paste de un programa de emulación de terminal para copiar datos de configuración de un sistema a otro.
  relative: Normalmente, una operación de load merge o load replace requiere que los datos de cargan contengan la ruta completa a la jerarquía de configuración relacionada. La opción relative niega esta necesidad diciéndole al dispositivo a que agrege los datos que se cargan relativos a la jerarquía actual.
  En todos los casos, después de uan operación de carga, se debe confirmar los cambios con commit.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI
Notes: Puede usar el comando load del modo de configuración para cargar una configuración completa o parcial desde un archivo local, desde un archivo en una máquina remota o desde el búfer de captura de un programa de emulación de terminal. El comando load admite varios argumentos que determinan los detalles de la operación.
Haga clic en el botón Información adicional para saber más sobre el comando de carga.

## Slide 160: Introducción al Sistema Operativo Junos
Utilizando el comando run
  Utilice el comando run para ejecutar comandos de modo operacional mientras esta en el modo de configuración
  El comando run puede ahorrar tiempo cuando esta probando los efectos de un cambio reciente en el modo de configuración.
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 161: Introducción al Sistema Operativo Junos
Pregunta de Comprobacion
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 162: Introducción al Sistema Operativo Junos
Pregunta de Comprobación
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI

## Slide 163: Introducción al Sistema Operativo Junos
Laboratorio: Modulo 3
03: Interfaz de Usuario: Junos CLI