## Slide 1: Interfaz J-Web
Notes: To review

## Slide 2: Ajustes de Sistema en Interfaces de J-Web
Configurar los ajustes básicos de sistema e interfaces por J-Web

## Slide 3: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de J-WEB
  La interfaz de usuario J-Web:
    Permite una fácil configuración y mantenimiento
      Despliegue rápido con pasos de configuración mínimos
      Basado en HTTP, no se necesita ningún software adicional
05: Interfaz J-Web
Pestaña Dashboard | Ofrece una verificación rápida del estado del sistema La página de resumen muestra la información y el estado del sistema
Pestaña Device Administration | Proporciona múltiples opciones de configuración. Herramientas CLI o configuración point-and-click
Pestaña Monitor | Facilita el seguimiento del rendimiento Proporciona gráficos en tiempo real. Estadísticas. y salida
Pestaña Reports | Habilita la generación de informes bajo demanda y verlos en formato HTML
Notes: J-Web hace que la implementación inicial sea muy fácil. No se necesita ningún software de cliente aparte de un navegador web estándar. Después de la configuración inicial, puede volver a J-Web para la supervisión y el mantenimiento del sistema. La interfaz J-Web proporciona varias pestañas para este propósito.
La pestaña J-Web Dashboard proporciona un vistazo rápido al estado del sistema y los puertos. alarmas, información de eventos de seguridad (en dispositivos SRX) e información de utilización.
La pestaña Configure le permite configurar el sistema con un clic o mediante una edición directa de la configuración en formato de texto. La ayuda está disponible haciendo clic en el signo de interrogación junto a las diversas opciones de configuración.
La pestaña Supervisar le permite ver los resultados de los cambios de configuración, como las entradas de la tabla de enrutamiento. Puede ver la mayoría de los detalles relacionados con los comandos show de cu en J-Web utilizando un enfoque de apuntar y hacer clic.
La interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
La pestaña Reports le permite generar informes a pedido y verlos en formato HTML.
La pestaña Administration proporciona herramientas de red comunes, como ping y traceroute para evaluar rápidamente los problemas de la red. También puede usar la pestaña Administration para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.

## Slide 4: Introducción al Sistema Operativo Junos
Descripción general de J-WEB
  Página Network
    Ayuda con la solución de problemas y las operaciones de mantenimiento.
      Actualizaciones, reversiones, administración de archivos y herramientas de solución de problemas
05: Interfaz J-Web
Otras opciones, como Políticas y objetos de seguridad, Servicios de seguridad y VPN, son específicas de la plataforma (SRX en este caso).
Notes: J-Web hace que la implementación inicial sea muy fácil. No se necesita ningún software de cliente aparte de un navegador web estándar. Después de la configuración inicial, puede volver a J-Web para la supervisión y el mantenimiento del sistema. La interfaz J-Web proporciona varias pestañas para este propósito.
La pestaña J-Web Dashboard proporciona un vistazo rápido al estado del sistema y los puertos. alarmas, información de eventos de seguridad (en dispositivos SRX) e información de utilización.
La pestaña Configure le permite configurar el sistema con un clic o mediante una edición directa de la configuración en formato de texto. La ayuda está disponible haciendo clic en el signo de interrogación junto a las diversas opciones de configuración.
La pestaña Supervisar le permite ver los resultados de los cambios de configuración, como las entradas de la tabla de enrutamiento. Puede ver la mayoría de los detalles relacionados con los comandos show de cu en J-Web utilizando un enfoque de apuntar y hacer clic.
La interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
La pestaña Reports le permite generar informes a pedido y verlos en formato HTML.
La pestaña Administration proporciona herramientas de red comunes, como ping y traceroute para evaluar rápidamente los problemas de la red. También puede usar la pestaña Administration para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.

## Slide 5: Introducción al Sistema Operativo Junos
Inicio de Sesión
  La interfaz J-Web requiere un inicio de sesión válido,
    J-Web utiliza los mismos métodos de autenticación que la CLI
  Si desea acceso remoto para usar J-Web, debe habilitar el servicio HTTP o HTTPS en el nivel de jerarquía [edit system services]
05: Interfaz J-Web
Notes: Iniciar sesión en J-Web es sencillo. La interfaz J-Web requiere un inicio de sesión válido, J-Web utiliza los mismos métodos de autenticación que la CLI.
Si desea acceso remoto para usar J-Web, debe habilitar el servicio HTTP o HTTPS en el nivel de jerarquía [edit system services], como se muestra en el ejemplo.
Dado que HTTPS es el protocolo recomendado para el acceso a J-Web, tenga en cuenta que para configurar HTTPS, debe especificar cómo se obtiene el certificado. La forma más sencilla es usar un certificado generado por el sistema, como se muestra en el ejemplo.
Juniper Networks recomienda usar HTTPS para la administración web en cualquier WAN donde esté permitido.
Tenga en cuenta que J-Web no viene preinstalado en plataformas selectas de Junos: sin embargo. J-Web viene preinstalado en las plataformas SRX y vSRX. Para obtener más información sobre la instalación del paquete J-Web en dispositivos Juniper, consulte el sitio web de Juniper.
Una vez que configura un dispositivo que ejecuta Junos OS para el acceso, puede iniciar sesión con su navegador web, si configuró el sistema para usar un mecanismo de autenticación externo, como un sensor RADIUS. J-Web también utilizará ese mecanismo para la autenticación. De lo contrario, utiliza el nombre de usuario y la contraseña configurados en el sistema local.

## Slide 6: Introducción al Sistema Operativo Junos
Inicio de Sesión
05: Interfaz J-Web
Se recomienda el uso de HTTPS para la administración Web en cualquier WAN cuando este es permitido
J-Web no viene preinstalado en algunas plataformas seleccionadas, sin embargo si viene preinstalado en las plataformas SRX y vSRX.
Notes: Iniciar sesión en J-Web es sencillo. La interfaz J-Web requiere un inicio de sesión válido, J-Web utiliza los mismos métodos de autenticación que la CLI.
Si desea acceso remoto para usar J-Web, debe habilitar el servicio HTTP o HTTPS en el nivel de jerarquía [edit system services], como se muestra en el ejemplo.
Dado que HTTPS es el protocolo recomendado para el acceso a J-Web, tenga en cuenta que para configurar HTTPS, debe especificar cómo se obtiene el certificado. La forma más sencilla es usar un certificado generado por el sistema, como se muestra en el ejemplo.
Juniper Networks recomienda usar HTTPS para la administración web en cualquier WAN donde esté permitido.
Tenga en cuenta que J-Web no viene preinstalado en plataformas selectas de Junos: sin embargo. J-Web viene preinstalado en las plataformas SRX y vSRX. Para obtener más información sobre la instalación del paquete J-Web en dispositivos Juniper, consulte el sitio web de Juniper.
Una vez que configura un dispositivo que ejecuta Junos OS para el acceso, puede iniciar sesión con su navegador web, si configuró el sistema para usar un mecanismo de autenticación externo, como un sensor RADIUS. J-Web también utilizará ese mecanismo para la autenticación. De lo contrario, utiliza el nombre de usuario y la contraseña configurados en el sistema local.

## Slide 7: Introducción al Sistema Operativo Junos
Inicio de Sesión
  Si configuró el sistema para usar un mecanismo de autenticación externo, como un sensor RADIUS. J-Web también utilizará ese mecanismo para la autenticación.
05: Interfaz J-Web
Notes: Iniciar sesión en J-Web es sencillo. La interfaz J-Web requiere un inicio de sesión válido, J-Web utiliza los mismos métodos de autenticación que la CLI.
Si desea acceso remoto para usar J-Web, debe habilitar el servicio HTTP o HTTPS en el nivel de jerarquía [edit system services], como se muestra en el ejemplo.
Dado que HTTPS es el protocolo recomendado para el acceso a J-Web, tenga en cuenta que para configurar HTTPS, debe especificar cómo se obtiene el certificado. La forma más sencilla es usar un certificado generado por el sistema, como se muestra en el ejemplo.
Juniper Networks recomienda usar HTTPS para la administración web en cualquier WAN donde esté permitido.
Tenga en cuenta que J-Web no viene preinstalado en plataformas selectas de Junos: sin embargo. J-Web viene preinstalado en las plataformas SRX y vSRX. Para obtener más información sobre la instalación del paquete J-Web en dispositivos Juniper, consulte el sitio web de Juniper.
Una vez que configura un dispositivo que ejecuta Junos OS para el acceso, puede iniciar sesión con su navegador web, si configuró el sistema para usar un mecanismo de autenticación externo, como un servidor RADIUS. J-Web también utilizará ese mecanismo para la autenticación. De lo contrario, utiliza el nombre de usuario y la contraseña configurados en el sistema local.

## Slide 8: Introducción al Sistema Operativo Junos
Pop-Up Primeros Pasos y Configuración básica
  Configure > Device Settings > Basic Settings:
05: Interfaz J-Web
Notes: En dispositivos como vSRX, una vez que inicia sesión en el dispositivo mediante la interfaz J-Web, se le presenta la página Configuración básica del menú de configuración (es decir, Configurar > Configuración del dispositivo > Configuración básica) y, además, aparece un cuadro emergente llamado Primeros pasos que se superpone al lado derecho de la pantalla.
Puede evitar que este cuadro emergente aparezca en futuros inicios de sesión haciendo clic en la casilla de verificación "No mostrar esto de nuevo". Siempre puede recuperar este asistente de inicio haciendo clic en el icono de ayuda (el icono del signo de interrogación) en la esquina superior derecha de la pantalla de J-Web y eligiendo el elemento de inicio en el menú desplegable.
En determinados dispositivos de sucursal y en versiones anteriores del software Junos. el Asistente de configuración aparece cuando inicia sesión por primera vez en un dispositivo al que aún no se le ha asignado un ‘hostname'. Similar. después de usar este asistente por primera vez. puede volver a esta pantalla en cualquier momento, en dispositivos que ejecutan versiones anteriores de Junos. haciendo clic en Configurar > Configuración del dispositivo > Configurar en la esquina superior izquierda de la herramienta de configuración web y luego seleccionando Crear nueva configuración.

## Slide 9: Introducción al Sistema Operativo Junos
Página de Configuración Básica
  Configure > Device Settings > Basic Settings:
05: Interfaz J-Web
Notes: Esta es la página de configuración básica que se le presenta si inicia sesión en un vSRX. Hay cinco áreas de configuración que aborda esta página: Detalles de identidad del sistema, Detalles de fecha y hora, Acceso de administración, Configuración, Registro de seguridad y SNMP. Puede expandir cada una de estas áreas de configuración para proporcionar los detalles haciendo clic en el título del área.

## Slide 10: Introducción al Sistema Operativo Junos
05: Interfaz J-Web
Configuración Básica: Detalles de Identificación
  En esta sección se puede configurar:
    Definir o cambiar el nombre del host del dispositivo
    Cambiar el password de root del dispositivo
    Configurar los servidores DNS
    Dominios de busqueda
Aún se debe de hacer commit para que los cambios tomen efecto
Notes: Cuando expande el área Detalles de identidad del sistema en la página Configuración básica, puede configurar o cambiar el nombre de host del dispositivo. cambiar la contraseña raíz del dispositivo. configurar servidores DNS y buscar dominios para una lista de búsqueda de dominio local, si es necesario.
Tenga en cuenta que hay un pequeño icono de Ayuda al lado de cada nombre de campo. Al pasar el cursor sobre ese icono, se muestra una explicación sobre qué tipo de datos se esperan en ese campo. Similar. cuando el cursor pasa por encima de uno de los iconos de acción en la pantalla (como el signo más) encima de la tabla del servidor DNS, aparece una etiqueta de descripción que indica que la función del signo más es Crear para agregar una nueva línea a la tabla.
Por ejemplo, para agregar un servidor DNS, haga clic en el signo más arriba de la tabla Servidores DNS. Se crea una nueva línea en una tabla. y aparece un cuadro de entrada de datos donde escribe la dirección IPv4 del servidor DNS que desea agregar. Haga clic en la marca de verificación de confirmación a la derecha del campo de datos para confirmar la adición del servidor DNS.
Tenga en cuenta que los cambios de configuración que realice en esta página aún deben confirmarse para que se activen. El proceso de confirmación se muestra más adelante.

## Slide 11: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Básica: Configuración de la administración de accesos
  La configuración de administración de accesos permite configurar
  La dirección IP del puerto de administración del dispositivo
  El método de acceso permitido para la administración del dispositivo
  Los servicios del sistema que están habilitados en el dispositivo
  Los puertos para HTTP y HTTPS
  Si aplica, cuales API del sistema están habilitadas
  Agregar y remover certificados de seguridad
05: Interfaz J-Web
Notes: La sección Configuración de acceso a la administración le permite configurar:
- La dirección IP del puerto de administración del dispositivo
- La dirección de loopback para el dispositivo
- Los métodos de acceso que están habilitados para el acceso de administración al dispositivo
- Los servicios del sistema que están habilitados para el acceso
- Los puertos en el dispositivo que permiten el acceso de administración a través de HTTP y HTTPS
- Si es relevante. qué API del sistema están habilitadas
- Adición y eliminación de Certificados de Seguridad
Este ejemplo muestra el área de configuración de la dirección IP de Management Access para fxpO en la sección Configuración de ManagementAccess.

## Slide 12: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Básica: Configuración de la administración de accesos
  Este ejemplo muestra la configuración de la IP de Acceso de Administración para la interfaz fxp0 en la sección de Configuración de Acceso de Administración
05: Interfaz J-Web
Notes: La sección Configuración de acceso a la administración le permite configurar:
- La dirección IP del puerto de administración del dispositivo
- La dirección de loopback para el dispositivo
- Los métodos de acceso que están habilitados para el acceso de administración al dispositivo
- Los servicios del sistema que están habilitados para el acceso
- Los puertos en el dispositivo que permiten el acceso de administración a través de HTTP y HTTPS
- Si es relevante. qué API del sistema están habilitadas
- Adición y eliminación de Certificados de Seguridad
Este ejemplo muestra el área de configuración de la dirección IP de Management Access para fxpO en la sección Configuración de ManagementAccess.

## Slide 13: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Básica: Configuración de la administración de accesos
  La configuración de administración de accesos permite:
    Habilitar o deshabilitar Telnet, SSH, FTP, Netcof, y Junosscript en el dispositivo
    Habilitar o deshabilitar el acesso por HTTP
    Habilitar y deshabilitar el acceso por HTTPs
05: Interfaz J-Web
Notes: La sección Configuración de acceso a la administración le permite habilitar o deshabilitar Telnet. SSH. FTP, Netconf. y el acceso de administración de Junoscript al dispositivo usando los interruptores de palanca. También le permite habilitar o deshabilitar el acceso de administración HTTP y, si está habilitado, especifica qué puertos del dispositivo permiten el acceso de administración además de fxpO.
El acceso HTTPS tiene su propia configuración separada: puede habilitar o deshabilitar el acceso HTTPS y especificar a qué puertos se permite el acceso además de fxpO.
Tenga en cuenta que para que los puertos aparezcan en la lista de "puertos disponibles", ya deben estar definidos en la configuración del dispositivo.

## Slide 14: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Inicial: Configuración de la administración de accesos
  Una parte importante de la configuración de la administración por HTTPS es especificar el certificado de seguridad que será utilizado para ese acceso seguro.
05: Interfaz J-Web
Notes: Una configuración importante para el acceso de administración HTTPS al dispositivo es especificar el certificado de seguridad que se utilizará para este acceso seguro. La sección Configuración de ManagementAccess le permite seleccionar un certificado generado por el sistema o un certificado local que puede especificar en la tabla Certificado.
La segunda sección de la pantalla de configuración inicial le permite configurar la hora. Ninguno de estos campos es obligatorio. Se recomienda configurar la hora en el dispositivo.

## Slide 15: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración Inicial: Fecha y Hora del Dispositivo
  La sección de detalles de Fecha y Hora permite tanto especificar los servidores de Network Time Protocol (NTP) como fuente de fecha y hora del dispositivo, así como establecer la misma hora de la computadora, o hacerlo manualmente
05: Interfaz J-Web
Notes: La sección Detalles de fecha y hora le permite especificar servidores de protocolo de hora de red (NTP) como fuente de hora para el dispositivo, sincronizar el dispositivo con la hora de la computadora o configurar la fecha y la hora manualmente. Tenga en cuenta que si la hora se cambia manualmente, la sesión de J-Web se agota y debe volver a iniciar sesión en J-Web.
Hay varias secciones de configuración adicionales en Configuración > Configuración del dispositivo > Configuración básica, como Registro de seguridad y Configuración básica de SNMP.
Estos están más allá del alcance de este módulo. Cuando se hayan especificado todas las configuraciones básicas necesarias, debe guardarlas haciendo clic en el botón Guardar. La interfaz J-Web luego resalta el ícono Confirmar.
Para confirmar los cambios de configuración realizados, haga clic en el icono Confirmar y seleccione la opción de confirmación adecuada del menú desplegable.
menú inferior.

## Slide 16: Introducción al Sistema Operativo Junos
05: Interfaz J-Web
Configuración inicial: Otros elementos de configuración
  Otras opciones incluyen:
    Configuración de interfaces
    Creación de zonas de seguridad
    Configuración de políticas de Firewall
    Configuración de políticas de traducción de direcciónes de red (NAT)
    Administración de licencias.
Notes: La sección Primeros pasos le ofrece varias áreas de configuración que involucran los elementos que se muestran.
Nota: Asegúrese de hacer clic en el botón Aplicar, ubicado en la parte inferior de la ventana, cuando haya terminado con el Asistente de configuración.

## Slide 17: Introducción al Sistema Operativo Junos
Elementos de la interfaz J-Web
  La interfaz J-Web provee varias pestañas que permiten monitorear y mantener el sistema.
    Dashboard
    Configure
    Monitor
    Administration
    Reports
05: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 18: Introducción al Sistema Operativo Junos
Dashboard
  Provee una vista rápida el estado actual del sistema, junto con otros detalles específicos del sistema. Widgets personalizables están disponibles, se puede priorizar que el lo que quiere ver en el dashboard
05: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 19: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configure
  Cuando inicia sesión en la interfaz J-Web en un enrutador que se configuró inicialmente. comenzará en la pestaña Configurar.
  J—Web ofrece una interfaz fácil de usar para configurar su dispositivo Junos. Usando esta pestaña. puede configurar el sistema apuntando y haciendo clic o editando directamente la configuración en formato de texto.
  Elija qué jerarquía de configuración desea ver o editar en el menú de navegación de la izquierda. La información sobre esa jerarquía aparece en la parte principal de la pantalla. Puede seleccionar varias opciones para ver o editar. Puede agregar nuevas opciones de configuración con el botón Agregar y editar o eliminar las opciones de configuración existentes con los botones Editar y Eliminar. Estos botones se encuentran cerca de la parte superior derecha de la pantalla. Usando esta pestaña. también puede ver los resultados de los cambios de configuración. como las entradas de la tabla de enrutamiento.
  Si prefiere manipular su configuración con un enfoque basado en texto. puede elegir la herramienta Editor CLI que se encuentra en la pestaña Administración en Administración > Herramientas > Editor CLI. Otra opción que está disponible en la jerarquía de herramientas es Point and Click CLI. un método simplificado para emitir comandos CLI.
  También puede obtener ayuda haciendo clic en el signo de interrogación (?) junto a las distintas opciones de configuración.
05: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 20: Introducción al Sistema Operativo Junos
05: Interfaz J-Web
Monitor
  La pestaña Monitor de la interfaz J-Web brinda acceso a las funciones proporcionadas por los comandos del monitor en la CLI. También convierte la salida en formatos gráficos convenientes.
  La pestaña muestra estadísticas detalladas en tiempo real y los resultados de la actividad relacionada con la configuración. La página Puertos en la jerarquía de Interfaces proporciona estadísticas en un esquema de presentación gráfica utilizando cuadros y gráficos coloridos. Utilice los menús desplegables para personalizar su vista. Al resaltar una interfaz específica en la tabla y hacer clic en el botón Detalles en la parte superior de la pantalla, se abre una pantalla con pestañas Detalles que proporciona información sobre la configuración del puerto. contadores de tráfico, información de direcciones. y otros aspectos que pueden configurarse en la interfaz específica, como la información de clase de servicio (COS). Al pasar el puntero del mouse sobre varias partes de la pantalla, se le presenta información más detallada.
  La mayoría de las jerarquías en el lado izquierdo de la pantalla son remanentes de la pestaña Configurar. La selección de estas opciones proporciona una alternativa de apuntar y hacer clic a los comandos show de la CLI.
Notes: +

## Slide 21: Introducción al Sistema Operativo Junos
Administración
  La pestaña Administración proporciona una interfaz para administrar los sistemas de archivos. Junos OS y sus archivos de configuración para realizar fácilmente actualizaciones de software y mantenimiento del sistema de archivos.
  En la sección Archivos, puede descargar y eliminar archivos de registro, archivos de volcado de memoria y otros archivos temporales para evitar que su dispositivo de memoria flash se llene demasiado. Config Management le permite recuperar archivos de configuración históricos y comparar diferentes configuraciones.
  Elegir software proporciona métodos para actualizar y degradar Junos OS. Puede automatizar el proceso de actualización especificando un servidor FTP remoto para recuperar Junos OS. Luego, el sistema se actualiza con el software recuperado y emite un reinicio del sistema para completar el proceso de actualización.
  La sección Licencias proporciona detalles de las licencias instaladas en el sistema y le permite agregar licencias.
  La sección Reiniciar le permite programar reinicios y proporciona otras opciones para reiniciar el sistema.
  El menú Ping Host ofrece la capacidad de hacer ping a un host IPv4 en IPv6. Usted puede utilizar esta herramienta para hacer troubleshooting puertos individuales o hacer ping aun host remoto. En la sección de Herramientas incluye otras utilidades que permiten ejecutar ping MPLS y TraceRoute
05: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 22: Introducción al Sistema Operativo Junos
Administración
05: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 23: Introducción al Sistema Operativo Junos
Reportes
  Use la pestaña Informes para generar informes a pedido; sin embargo, debe habilitar el registro de tráfico para ver y generar informes. Simplemente haga clic en Habilitar registro y accederá al menú para habilitar el registro de tráfico. Recordar. debe confirmar sus cambios antes de poder generar informes.
05: Interfaz J-Web
Notes: +

## Slide 24: Introducción al Sistema Operativo Junos
Monitoreo de red
05: Interfaz J-Web
Notes: Puede usar la herramienta de diagnóstico de captura de paquetes J-Web cuando necesite capturar y analizar rápidamente el tráfico de control del enrutador en un dispositivo. La captura de paquetes en la interfaz J-Web le permite capturar el tráfico destinado u originado en el motor de enrutamiento.
Puede usar la herramienta de captura de paquetes J-Web para componer expresiones con varios criterios coincidentes para especificar los paquetes que desea capturar. Puede optar por decodificar y ver los paquetes capturados en la interfaz J-Web a medida que se capturan, o guardar los paquetes capturados en un archivo y analizarlos sin conexión mediante analizadores de paquetes, como Wireshark. La herramienta de captura de paquetes J-Web no captura el tráfico de tránsito.
Nota: Como alternativa, puede utilizar el comando de tráfico del monitor de la CLI para capturar y mostrar paquetes que coincidan con un criterio específico.
Para realizar el monitoreo de la red. haga clic en Administración > Herramientas > Captura de paquetes > Iniciar

## Slide 25: Introducción al Sistema Operativo Junos
Monitoreo de red
  La herramienta de captura de paquetes de J-Web no captura trafico de transito
05: Interfaz J-Web
Alternativamente, es posible utilizar el comando por CLI monitor traffic para capturar y desplegar paquetes que coinciden con criterios específicos
Notes: Puede usar la herramienta de diagnóstico de captura de paquetes J-Web cuando necesite capturar y analizar rápidamente el tráfico de control del enrutador en un dispositivo. La captura de paquetes en la interfaz J-Web le permite capturar el tráfico destinado u originado en el motor de enrutamiento.
Puede usar la herramienta de captura de paquetes J-Web para componer expresiones con varios criterios coincidentes para especificar los paquetes que desea capturar. Puede optar por decodificar y ver los paquetes capturados en la interfaz J-Web a medida que se capturan, o guardar los paquetes capturados en un archivo y analizarlos sin conexión mediante analizadores de paquetes, como Wireshark. La herramienta de captura de paquetes J-Web no captura el tráfico de tránsito.
Nota: Como alternativa, puede utilizar el comando de tráfico del monitor de la CLI para capturar y mostrar paquetes que coincidan con un criterio específico.
Para realizar el monitoreo de la red. haga clic en Administración > Herramientas > Captura de paquetes > Iniciar

## Slide 26: Introducción al Sistema Operativo Junos
Actualización de Junos OS
  Puede usar la interfaz J-Web para instalar paquetes de software cargados desde su computadora.
  Para realizar la actualización de Junos OS, haga clic en Administración > Dispositivos > Software > Cargar paquete.
05: Interfaz J-Web
Notes: Puede usar la interfaz J-Web para instalar paquetes de software cargados desde su computadora.
Para realizar la actualización de Junos OS, haga clic en Administración > Dispositivos > Software > Cargar paquete.

## Slide 27: Introducción al Sistema Operativo Junos
Creando un Nuevo Usuario
  Configure > Users > User Management
05: Interfaz J-Web
Notes: Puede usar la página Administración de usuarios para agregar nuevos usuarios a la base de datos local del dispositivo. Para cada cuenta, define un nombre de inicio de sesión y una contraseña para el usuario y especifica una clase de inicio de sesión para los privilegios de acceso. Para navegar a la página de Administración de usuarios.
haga clic en Configurar > Usuarios > Administración de usuarios.

## Slide 28: Introducción al Sistema Operativo Junos
Configuración de Interfaces
  Debe de tener al menos una interfaz lógica configurada en una interfaz física Ethernet
  Configure > Interfaces > Ports > Edit Logical Interface
05: Interfaz J-Web
Notes: Puede usar J-Web para configurar (agregar o editar) interfaces lógicas en sus interfaces Fast Ethernet o Gigabit Ethernet. Tenga en cuenta que debe tener al menos una interfaz lógica configurada en su interfaz Ethernet física.
Para realizar la configuración de la interfaz. haga clic en Configurar > Interfaces > Puertos > Editar interfaz lógica.